## Slide 1: Tema: Ölçeg birlikleriň Halkara ulgamy 1. SI–ulgamyň beýleki ulgamlardan artykmaçlygy 2. Ulgam düzüji esasy ululyklar 3. SI–Halkara ölçeg birlikler ulgamynyň esasy birlikleri
Halkara ulgamyna çenli ulanylan birlikler ulgamlarynyň köpdürliligi ölçeg ulgamynda käbir kynçylyklaryň ýüze çykmagyna getirdi. Aýratyn–da ylmy–tehniki, ykdysady gatnaşyklarda dürli häsiýetdäki amatsyzlyklaryň ýüze çykmagyna alyp bardy. Şol kynçylyklary ýok etmek, doly aýyrmak maksady bilen, ölçegler we agramlyklar boýunça Halkara komitetinde birlikler ulgamlaryny tertipleşdirmek (unifisirlemek) boýunça birnäçe peýdaly işler alnyp baryldy. Netijede, komitetiň X Baş konferensiýasynda birlikleriň Halkara ulgamynyň taslamasy (proýekti) işlenip düzülýär (1956 ý).

## Slide 2
1960-njy ýylda şol komitetiň XI Baş konferensiýasynda ähli ýurtlar üçin bütewi (ýeke–täk) ölçeg ulgamy, ýagny ölçeg birlikleriň Halkara ulgamy SI ykrar edilýär (SI –sisteme International diýen fransuz sözleriniň baş harplary). Bu Halkara ölçeg ulgamyny halk hojalygynda ulanmaklygy yzygiderli döwürler boýunça girizmek we ugurlarda ulanmak teklip edildi. Ilki bilen, 1961–nji ýylda ГОСТ 9867-61 belgili döwlet standartynyň esasynda SI–ulgamyny ylymda, tehnikada we bilimde ulanmak dogry hasap edildi.
1970–nji ýylda “Fiziki ululyklaryň birlikleri” diýen döwlet standarty kabul edilýär. Şol standarta laýyklykda ölçeg ulgamynda ölçege we ölçeg işlerine gatnaşýan fiziki ululyklaryň ölçeg birliklerini diňe SI–ulgamyndaky birliklerde aňlatmak doly ýola goýuldy.

## Slide 3
Ulgam düzüji esasy ululyklaryň birlikleriniň, ölçegler we agramlyklar boýunça Halkara komitetiniň ykrar eden resminamasyna laýyklykda kesgitlenen kesgitlemeleri şu aşakdakylardan ybarat bolup durýar:
1. Uzynlyk birligi metr (1 m) sekundyň 1/299792458 ülüşiniň dowamynda ýagtylygyň wakuumda geçen ýolunyň uzynlygyna deňdir. 1 m=; c=299792458 m/s ;
2. Massa birligi kilogram (1 kg) platina we iridiý metallarynyň degişlilikde 90%-li we 10%-li garyndysyndan ýasalan, beýikligi hem–de diametri 39 mm–e deň bolan silindriň massasyna deňdir. Bu silindr kilogramyň Halkara nusgalygy (prototipi) bolup durýar.
3. Wagt birligi sekunt (1 s) seziý-133 elementiniň atomynyň esasy halynyň örän ýuka gurluşynyň iki derejesiniň (n=4; m=0 we n=3; m=0 derejeleriniň) arasyndaky geçişe laýyk gelýän şöhlelenmäniň 9192 631770 döwrüne deň bolan wagt aralygydyr.

## Slide 4
4. Uzynlygy tükeniksiz, kese–kesiginiň meýdany örän kiçi bolan wakuumda ýerleşen iki sany parallel geçirijileriň her 1 m uzynlygyna düşýän täsir güýjüniň 2·10-7 N deň bolmagy üçin geçirijiler boýunça akyp geçýän üýtgemeýän elektrik togunyň güýjüne, tok güýjüniň birligi Amper (1A) diýilýär. Wakuumda ýerleşen iki sany parallel geçirijileriň biri–birinden uzaklygy 1 metre deň bolmalydyr.
5. Temperatura birligi Kelwin (1K) suwuň üç hal nokatlaryna degişli termodinamiki temperaturanyň 1/273,16 bölegine deň bolan temperaturadyr. T=t+273,16
6. Maddalaryň mukdar birligi mol (1 mol) massasy 0,012 kg bolan uglewod-12 elementde näçe atom bar bolsa, edil şol mukdardaky atomlardan düzülen maddanyň mukdaryna deňdir.
7. Ýagtylyk güýjüniň birligi kandela (1 kd) monohromatik ýagtylyk şöhlesini goýberýän çeşmeden çykaryp, özüniň ýaýraýan ugrunda energetiki güýji (kuwwaty) 1/683 w/sr, şöhlelenme ýygylygy 540·1012 Hz bolan ýagtylygyň güýjüne deňdir.

## Slide 5
1.1983–nji ýylda ölçegler we agramlyklar boýunça geçen XVII konferensiýada uzynlyk birligi metriň kesgitleniş usullary şeýle ykrar edildi.
a)Metr – tekiz elektromagnit tolkunynyň kesgitli bir wagtyň dowamynda wakuumda geçen ýoluna deň bolan ölçeg birligidir.
l=c·t (m)
b)Metr – ýygylygy kesgitli bolan tekiz elektromagnit tolkunynyň wakuumdaky tolkun uzynlygyna deň bolan ölçeg birligidir.
(m);
Şu aňlatmalardan görnüşi ýaly, uzynlyk birligi wagt we ýygylyk birlikleri bilen funksional baglanşykly bolup durýar. Bu bolsa uzynlyk, wagt we ýygylyk ölçeg birlikleriniň bir bitewi bolmagyna mümkinçilik döredýär.

## Slide 6
Kilogramyň Halkara nusgalygynyň, ýagny resmi belgisi №12 bolan, platina–iridiý metallarynyň garyndysyndan ýasalan silindr görnüşli nusgalygynyň anyk kesgitlenen massasy mn=1,000000085 kg deňdir.
Platina –iridiý garyndysynyň dykyzlygy с=21548,1 kg/m3 deň bolup durýar.
Wagt – üznüksiz üýtgeýän ululyk bolmak bilen, ol hereket kanunlarynyň deňlemeleriniň ählisinde ulanylýar. Hereket kanunlarynda wagt aralygyny (interwalyny) ölçemek, hereketiň döwürleýinligine esaslanylýar. Şonuň üçin–de wagt we ýygylyk ululyklary biri–biri bilen jebis funksional baglanşykly bolup durýar.
Wagtyň durmuşy ölçeg birliklerini sazlaşykly ulanmak maksady bilen Gün, ýyldyz we aý kalendarlary bilen (latynça “Karz kitaplary”) girizilipdir.