## Slide 1: Tema: Önümiň himiki,fiziki we biologiki häsiýetleri 1. Önümiň himiki häsiýeti. 2. Önümiň fiziki häsiýeti. 3. Önümiň biologiki häsiýetine.

## Slide 2
Önümiň himiki häsiýeti – oňa materiallaryň, önümleriň suwa,kislotalara, duzlara, organiki erginlere bolan täsirleri degişlidir. Önümler reagentleriň täsiri netijesinde, eräp, çişip, berkligini, reňkini, ýylmanaklygyny üýtgedýär. Çydamlylygynyň daşary faktorlara bolan täsiri, önümiň-materialyň tebigatyň-onuň himiki düzümine, gurluşyna baglydyr.
Mysal üçin- selýuloza(pagta süýmli lýon) aşgarlara çydamlydyr, kislotalarda dargaýar, ýüň- aşgar erginlerde dargaýar. Taýýar önümiň himiki önümlere çydamlylygy olaryň ulanylýan ýerlerini kesgitleýär, arassalamaga, gaplamaga, saklamaga, daşamaga kömek edýär.

## Slide 3
Önümiň fiziki häsiýetini – massa, mahaniki, himiki, optiki, akustiki we elektrik häsiýetleri degişlidir.
Massa görkezijileri dykyzlyk, massa, önümiň tutuş massasy. Dykyzlyk
kg/m3, gr/sm3- de ölçenilýär, ol önümiň himiki düzümine, gurluşyna baglydyr.
Dürli materiallarda dykyzlygyň artmagy bilen, döwülme görkezijisi
ýylmanaklygy artýar.
Önüm mehaniki häsiýetine – deformasiýa, berklik, gatylyk we ş.m.
degişlidir. deformasiýa diýip – daşarky güýjüň täsiri netijesinde jisimiň
ululygynyň, görnüşiniň üýtgemegine aýdylýar.
Deformasiýanyň ululygy jisimiň tebigatyna baglydyr. Deformasiýanyň
görnüşleri –gysylma, süýşme, towlama we ş.m.

## Slide 4
Önümçilikde galyndyly we galyndysyz deformasiýalar uly rol oýnaýar.
Berklik – daşarky güýjüň (agyrlygyň) täsiri netijesinde materiallaryň pytramagy – dargamagy, ol himiki gurluşyna, düzümine, görnüşine, täsir edýän güýje weş.m. baglydyr. Deformasiýalaryň görnüşlerinde berkliligi tapawutlandyryp bolýar.
Berkligiň dargama görkezijileri dargadýan agyrlyk(güýç), dargadýan naprýaženiýa, dargadýan işe we ş.m. port materiallar (aýna, fosfor, çugun) berkligi boýunça urga çydamaýan materiallardyr. Berklik, materialyň (önümiň) esasy görkezijileriniň biridir, sebäbi olardan öndürilen önümiň hili ýokary, saklanmagy (gulluk edýän ömri) köp wagtlaýyndyr.

## Slide 5
Önümiň biologiki häsiýetine – materiallaryň, önümiň mikroorganizmleriň,
mör-möjeklere bolan durnuklylygydyr. Mikroplar materialyň
reňkini, ýylmanaklygyny we ş.m. üýtgedýär, berkligini aşakladýar.