## Slide 1: Tema: Tehniki ölçeg serişdeleri we olaryň görnüşleri 1. Tehniki ölçeg serişdeleri we olaryň görnüşleri 2. Tehniki ölçeg serişdeleriniň ulanylyş aýratynlygy 3. Tehniki ölçeg serişdeleriniň funksional maksatlary
Ölçegleri we ölçeg işlerini geçirmek maksady bilen ulanylýan hem-de metrologiki häsiýetnamalary standart düzgünnamalaryna gabat gelýän enjamlara tehniki ölçeg serişdeleri diýilýär. Olar özleriniň işleýiş prinsipleri, ulanyş häsiýetleri boýunça şu aşakdaky görnüşlere bölünýärler:
Ölçeg abzallary;
Ölçeg özgerdijileri;
Ölçeg nusgalary;
Ölçeg ulgamlary

## Slide 2
Ölçenilýän fiziki ululygyň netijesi barada ölçeg geçirýän operatora doly we anyk maglumat berip bilýän tehniki serişdä ölçeg abzaly diýilýär. Olar san belgili we analog abzallara bölünýärler.
Ölçenilýän fiziki ululygyň netijesi baradaky maglumaty san belgileri (sifrler) arkaly berip bilýän tehniki enjama san belgili ölçeg abzaly diýilýär.
Ölçenilýän fiziki ululygyň netijesi baradaky maglumaty deňeşdirme usuly arkaly berip bilýän tehniki enjama analog ölçeg abzaly diýilýär.
San belgili ölçeg abzallaryna ampermetrler, woltmetrler, wattmetrler we ş.m. enjamlar degişli bolup durýar.
Analog ölçeg abzallaryna hemişelik we üýtgeýän toguň ölçeg köprüleri degişli bolup durýar.
Elektrik däl häsiýetli fiziki ululyklary (х-häsiýetli ululyklary) elektrik häsiýetli fiziki ululyklara (y-häsiýetli ululyklara) özgertmek üçin ulanylýan tehniki enjama ölçeg özgerdijisi diýilýär.

## Slide 3
Onuň düzüm shemasy aşakdaky görnüşde bolýar.
Bu ýerde, 1-görnüşdäki gurluş, 2-özgerdiji gurluş, 3-netijäni anyklaýjy indikator, f(х)- elektrik däl häsiýetli ululyk, f(y)-elektrik häsiýetli ululyk, i-özgerdilen ululygyň san bahasy.
Fiziki ululyklaryň san bahalaryny nusga hökmunde gaýtadan almak (kesgitlemek) üçin ulanylýan tehniki enjama ölçeg nusga abzaly diýilýär.
Elektroenergetika ulgamynyň durnuklylygyny saklamak üçin ulanylýan tehniki ölçeg enjamlarynyň, aragatnaşyk we awtomatiki dolandyryş serişdeleriniň hem-de kompýuter tehnologiýasynyň toplumyna ölçeg ulgamy diýilýär.
Operatiw-dispetçer gullugynyň dolandyryş we telemehaniki serişdeleri ölçeg ulgamyna mysal bolup biler.
i
1
2
3
f (х)
f (y)