## Slide 1: Tema: Döwlet gözegçiliginiň netijesini amala aşyrmak 1. Halk hojalygynyň pudaklarynda standartlaşdyrma we hiliniň dolandyrylyşy. 2. Gurluşykda hiliň barlagy. 3.Synag etmekligiň geçirilişi. Synag etmeklige taýýarlyk.

## Slide 2
Ilki bilen gurluşyk materiallarynyň käbir häsiýetlerine seredeliň.
Gurluşyk materiallarynyň senagaty-önümçilik gurluşygynyň ösmegine gönüden-göni täsir edýär. Onuň material çykdajylaryna, gymmatyna, hiline, obýektiň wagtynda tabşyrylmagyna we ş.m.
Gurluşyk materiallaryny esasy häsiýetleri boýunça şeýle toparlara bölmek bolýar:
Birinji topara – materiallaryň fiziki häsiýetleri:
Dykyzlyk we boşluk degişlidir.
Ikinji topara – materialyň suwa täsiriniň durgunlylygy we aşakdaky
temperatura çydamlylygy, suw sorujylygy, çyglylygy, çyg berijiligi, üstünden suw geçirijiligi, suwa we sowuga çydamlylygy ýaly häsiýetleri degişlidir.

## Slide 3
Üçünji topara – materialyň mehaniki häsiýetleri:
berklilik, gatylyk, iýilmezlik häsiýetleri degişlidir.
Dördünji topara – materiallaryň teplotehniki häsiýetleri: ýylylyk geçirijiligi, ýylylyk sygymy, oda durumlylygy degişlidir.
Materialyň tehnologiki häsiýetleri aýratyn topary emele getirýär. Ol
materialyň mehaniki taýdan işlenilip bilinmegi häsiýetlendirýär.
Dykyzlyk p, [kg/m3], materialyň massasynyň onuň tutýan göwrümine bolan gatnaşyk bilen kesgitlenýär.
Boşluk – boşlugyň göwrüminiň materialyň umumy göwrümine bolan gatnaşyk bilen kesgitlenýär.
Π = Vs/Vm

## Slide 4
Çyglylyk – materialdaky suwuň massa mukdaryna aýdylýar. Ol %-de ölçenilýär. Tejribe şertlerinde guradylan şkafyň kömegi bilen materialyň,
ondaky çygy doly aýryp bolar. Ýagny ol 110° С temperetura çenli gyzdyrylýar.
Suw syzyjylyk diýip, materiala basyşyň täsir etmeginde öz üstünden suwy
geçirip bilijilik ukybyna aýdylýar.
Has dykyz materiallar (mysal üçin, aýna hem-de has kiçi we ýapyk boşlukly
materiallar) suwy geçirmeýärler.
Suw geçirijilik – materialyň üstki böleginiň 1 sm2 üstünden, hemişelik
basyşda bir sagadyň dowamynda geçip bilýän suw massasyna, göwrümine
aýdylýar. Ýörite gurluşlar, mysal üçin, suw saklanýan gaplar, şolar ýaly-da suw geçýän we kanalizasion turbalary has pes bolan suw syzyjylygyna eýe
bolmalydyrlar.