## Slide 1
Umumy okuw№7 Tema:Ýagtyllandyryjy desgalar hakda umumy maglumatlar 1. Yşyklandyryş ulgamlary we olaryň görnüşleri. 2. Häzirki zaman ýagtylandyryjy desgalar. 3. Prožektorlar.

## Slide 2
Yşyklandyryş ulgamlaryny üç topara bölýärler: 1-njisi umumy yşyklandyryş;
2-njisi niýetlenen iş ýerine görä we; 3-njisi ikisi bilelikde-kombinirlenen.
Umumy görnüşli yşyklandyryş hemme iş ýerlerinde deňölçegli ulanylýar, meselem zawod-fabrikleriň sehlerinde, maslahat ýa-da sergi köşkleriň zallarynda we başga-da birnäçe uly giňişlikli ýerlerde yşyklandyryş deňölçegli ýaýradylýar ýa-da käýerlerde has ýagty kä ýerlerde bolsa has az şöhlelendirilip bilner.
Şular ýaly kä ýerleri has ýagty, kä ýerleri bolsa az ýagtylandyryşa, halkara dillerinde lokazirlenen yşyklandyryş diýilýär.

## Slide 3
Ýagtylyk çeşmelerinden şöhlenenýän ýagtylyk akymy açyk giňişliklerde çar tarapa deňölçegli ýaýraýarlar diýip aýdyp bolýar.
Iş ýerlerinde ýa-da ýaşaýyş jaýlarynda giňişligi islege laýyk ýagtylandyrmak esasy meseleleriň biri bolup durýar. meselem, gazet-žurnal okalýan ýerde diňe okalýan iş ýerini ýagtylandyrmak, ussahanalarda ýa-da dürli stanoklarda işlänlerinde, iş enjamlaryny, gurallaryny ýörite yşyklandyrmak, ýagtylyk akymlaryny aşak, ýokaryk, çepe-saga ugrukdyrmak ýaly islegler hemişe ýüze çykyp durýan meselelerdir. Şular ýaly dürli meseleleri çözmekde, ýagny ýagtylygy öz islegimize görä ýaýratmakda ýagtylandyryjy enjamlardan peýdalanylýar.

## Slide 4
Ýagtylyk enjamlary (swetilnikler) ýakyn aralyklary yşyklandyrmak ýa-da beýle bir uzak bolmadyk obýektleri yşyklandyrmak üçin ulanylýar.
Uzak aralykda ýerleşýän obýektleri has hem serhet araçäklerini yşyklandyrmaly bolanda prožektorlardan peýdalanýarlar.
Islendik yşyklandyryjy ýagtylyk çeşmesinden hem-de özleriniň geometrik ölçeglerine görä özlerine mahsus armaturalaryndan durýar. ýagtylandyryjylaryň esasy wezipeleri ýagtylygy belli bir tarapa ugrukdyrmakdan ybaratdyr. Yşyklandyryjylaryň armaturalary ýagtylyklary ugrukdurmakdan başga-da ýiti şöhleleriň gözüňi gamaşdyrmagyndan-da goramak häsiýeti uludyr. Bulardan başga-da tötänlikden degýän mehaniki urgulardan hem-de atmosferanyň täsirinden goraýanlygyndan, poslamakdan we başga-da ähli mehaniki berkitmeleri-de armatular bilen amala aşyrylýar.

## Slide 5
Umuman islendik ýagtylandyryjylar we prožektorlar korpusdan, optiki ulgamyndan, çyrany saklaýjy patrondan, öçüriji-ýakyjy esbaplaryndan, elektrik toguny geçiriji simlerden we başga-da birleşdiriji berkidiji elementlerden ýygnalýar.
Ýaýradyjy enjamlaryň optiki bölegi ýagtylyk çeşmesiniň ýagtylyk akymyny bellenen ugurlara (taraplara) paýlaýar. Optiki enjamlaryň elementleri hökmünde ýagtylygy serpikdirijiler, ýagtylygy teles burç bilen döwüjiler, ýaýradyjylar, goraýjylar, we öz boluşly halkalar degişlidiler.
Öz gezeginde serpikdirijiler taýýanlanylanda ýagtylyk kanunlaryna esaslanyp olaryň üstleri aýna ýaly ýalpyldadylýar hem-de şol üstlerden ýagtylyk akymlary gerek tarapa serpikdirilýär. Serpikdirijileri emele getirýän materiallara görä serpikdirijiler aýnaly, diffuzionly, ýaýradyjy ýa-da dürli funksiýalary ýerine ýetirmegi mümkin.

## Slide 6
Ýagtylyk enjamlar özlerine mahsus dürli-dürli häsiýetleri bilen tapawutlanýarlar, meselem:
1. Ýagtylygy ýaýradyş häsiýetleri boýunça;
2. Ýagtylyk çeşmesiniň tipi (görnüşi?) boýunça;
3. Berkidilmeli ýerine baglylykda;
4. Niýetlenişine baglylykda we ş.m.