## Slide 1
Tema:Ýagtylygyň esasy ululyklary we olaryň ölçeg birlikleri Meýilnama Ýagtylygy häsiýetlendirýän esasy fiziki ululyklar. Tolkunlaryň görnüşleri. Ýagtylygyň kuwwaty we ölçeg birlikleri.

## Slide 2
Ýagtylygy häsiýetlendirýän esasy fiziki ululyklar hökmüde ýagtylygyň tolkun uzynlygyna, akymyna, yşyklandyrylyşyna, ýagtylygyň güýjüne, üste düşýän ýagtylygyň ýitiligine (dykyzlygyna) we jisimleriň ýagtylyga görä häsiýetleriniň üýtgemegine (ýagtylygyň yzyna serpilmegine, döwülmegine, çuňlugyna siňişine) düşünilýär.
Meselem, ýagtylygyň tolkun uzynlygyna düşünmek üçin elektromagnit energiýanyň dürli-dürli tolkun uzynlyklary ýagtylygyň tizligi bilen älem giňişliginde ýaýraýandygyny ýatlamak peýdalydyr. Muňa mysal hökmünde ýygylygy 50 Gs deň bolan elektromagnit energiýanyň tolkun uzynlygy 6000 km deň bolsa, onda ýygylyk 5000 Gs bolanda tolkun uzynlygy 60 km deň bolar. Getirilen mysaldan görnüşi ýaly ýygylyk ulaldygyça tolkun uzynlygy kiçelýär. Şeýle äpet uly tolkun uzynlyklaryndan, uzynlygy bir millimetriň müňden, hatda milliondan bir bölegine deň bolan tolkun uzynlyklarynyň bardygy, olary ölçäp, hasaplap, anyklap bolýandygy fizika dersinden bellidir

## Slide 3
Ýagtylygyň tolkun uzynlyklary ýowaş-ýowaşdan peseldildigiçe ýagtylygyň reňkleri şu aşakdaky ýaly yzygiderlikde üýtgeýärler: mämişi, sary, ýaşyl, mawy, gök we fiolet (gögümtil?) – Emma, ýagtylyk tehnikasynyň dürli pudaklarynda, dürli tolkun uzynlykly hem-de düzümi örän çylşyrymly spektrli şöhlelere-de duş gelinýär. Şeýlelikde görünýän şöhleleriň energiýasy gözüň görejine edýän täsirlerinden başga-da ýagtylyga duýgur elementlere-de täsir edip ýagtylyk duýgurlaryny oýarýar. Şol oýanýan duýgylar hem ýagtylyk şöhleleriniň kuwwatlarynyň hem-de tolkun uzynlyklarynyň intensiwliklerine (çuslygyna?) baglydyr. Şeýlelikde, gözüň görejine hem-de ýagtylyga duýgur elementlere ýagtylygyň täsirini şöhleleriň kuwwaty we tolkun uzynlyklary bilen düşündirilýär.

## Slide 4
Ýagtylygy häsiýetlendirýän fiziki ululyklaryň biri-de ýagtylyk akymydyr. Matematika dersinde akym diýlip wektorlaryň böwsüp geçýän ds üste köpeltmek hasylyna aýdylýar.
Biziň mysalymyzda ýagtylygyň akymy diýlip ýagtylandyryş (E) şöhleleriniň tekizligiň ds-üstüne köpeltmek hasylyna deňdir, ýagny
Bu ýerde ýagtylygyň akymy, lýumen
ýagtylandyryş, lýuks
islendik tekizlikde elementar üstüň tekiz meýdançasy .

## Slide 5
Şeýlelikde, ýagtylygyň akymy diýlip adam gözüne täsiri netijesinde ýagtylyk duýgusyny döredýän şöhleleriň kuwwatyna düşünülýär. Ýagtylyk akymynyň ölçeg birligi hökmünde lýumen kabul edilendir. Lýumen-Latyn sözi, türkmen dilinde ýagtylyk diýen manyny berýär. Fizika dersinde lýumen şeýle düşündirilýär: - stearin (häsiýeti guýruk ýa-da doňdurylan ýaga meňzeşiräk) jisimden ýasalan şemjagazyň ýagtylyk akymy 10-15 deň diýlip kabul edilipdir, onda kuwwaty 25 Wt naprýaženiýesi 220 wolta deň nakally elektrik çyrasynyň ýagtylyk akymy 220 lýumene deň diýilýär. Diýmek, kuwwaty 25 wata deň bolan nakally elektrik çyralarynyň ýagtylyk akymy 220 lýumen bolýan bolsa, onda 50 Wt çyra üçin ýagtylyk akymy 440 lýumen, 100 Wt kuwwatly nakally çyra üçin 880 lýumen bolar diýip, ýönekeý hasaplamalar esasynda san bahalaryny anyklap bileris.

## Slide 6
Ýagtylygy häsiýetlendirýän fiziki ululyklaryň ýene-de biri yşyklandyrylyş (ýagtylygyň hili diýilse-de ýalňyş bolmaz) diýilýän ululykdyr.
Ýagtylandyryşyň güýçlidigini (intensiwligini) üstjagaza düşýän ýagtylyk akymynyň dykyzlygyna aýdylýar
Başgaça aýdylanda ýagtylandyryşyň hili ýa-da yşyklandyrylyşy diýlip ýagtylygyň akymynyň üste bolan gatnaşygyna aýdylýar.