## Slide 1
Umumy okuw Tema:Ýagtylandyryjy desgalar 1. Yşyklandyrmagyň hasaplanyşy. 2. Elektrotehnikanyň düzgünleriniň talaplary. 3. Elektrotehnikanyň düzgünnamalarynyň bölümleri.

## Slide 2
Ýagtylandyryjy enjamlary yşyklandyrmak üçin berkidilende oturdylan ýerleri hemmetaraplaýyn amatly bolup, çar tarapa ýagtylygy deňölçegli ýaýradar ýaly edip berkidilýär. Emma yşyklandyryşy tekizligiň üstüne deňölçegli üpjün etmek aňsat düşmeýär. Şonuň üçin-de, deňölçegli ýagtylygy üpjün etmek üçin yşyklandyryjylaryň (swetilnikleriň) sanyny köpeltýärler.
Hakykatda welin, swetilnikleriň sany köpeldigiçe, dürli sebäpler bilen , şonça-da swetilniklerdäki çyralaryň kuwwatlary pese gaçýar. Diýmek ýagtylyk akymy-da azalýar. Şonuň üçin-de nakally we ДРЛ-çyralar üçin çyralaryň ýagtylyk berijiligi peselýär. Bu bolsa, öz gezeginde swetilnikleriň kuwwatlaryny ulaltmaga iterýär. Şonuň bilen birlikde bu meseleleriň hemmesi elektroenergiýanyň artykmaç harçlanmagyna sebäp bolýarlar.

## Slide 3
Şular ýaly gapma-garşylyklar täze bir kompromis (ylalaşylan) çözgüdi gözlemäge mejbur edýär. Şeýle meseleleriň çözgüdini degişli jaýlaryň içersinde swetilnikler hasaplamalara esaslanyp ýerleşdirýärler. Geçirilen hasaplar L/h – gatnaşyga görä ýerine ýetirilýär. Bu ýerde L- swetilnikleriň aradaşlyklary, h-ýer tekizliginden swetilnige çenli beýiklik. Meselem, (УП, УПМ)-markaly nakally çyralar üçin L/h=1,9; (LД, ЛДОР) –markaly çyralar üçin 1,4; (Г к Р, ДРЛ)-markaly swetilnikler üçin 0,8.
Degişli hasaplamalar geçirilenden soň swetilnikler ýerleşdirilende L/h-gatnaşygyň bahasyndan sähelçe az ýa-da sähelçe köp bolmagyna rugsat berilýär.
Yşyklandyryşyň deňölçegli bolmagyny gazanmak üçin iň çetki swetilnikler gazanmak 0,3m töweregi uzaklykdan berkidilip başlanýar.

## Slide 4
Yşyklandyryşyň normasy saýlanandan soň hem-de swetilnikler oturdylandan soň çyralaryň yşyklandyryşynyň kuwwaty kesgitlenilýär, eger-de gerek bolsa swetilnikleriň sany-da hasaplanýar.
Hasap geçirmegiň birnäçe usullaryndan peýdalanylýar. Iň ýönekeý usul her m2 meýdana düşýän udel kuwwatyň dykyzlygy boýunça hasap geçirmek giňden ulanylýar.
Bu usuldan gorizontal üstli giňişliklerde yşyklandyryşy deňölçegli üpjün etmeli bolanda peýdalanylýar. Udel kuwwat diýlip ýagtylyk çeşmesiniň ykrar edilen kuwwatynyň jemini jaýyň meýdanyna bolan gatnaşygyna aýdylýar.

## Slide 6
Ähli elektirik ulgamlary, enjamlary, esbaplary elektirik gurnamalaryna (desgalaryna) degişli bolup, olarda elektirik energiýanyň öndirilmegi, özgerdilmegi, baýlanmagy we kabul edilmegi bolup geçýär. Eger-de, elektirik gurnamalar açyk meýdanda ýa-da basdyrmalaryň astynda bolsalar, onda olara daşky elekdirik gurnamalary diýilýär. Eger-de, elektrik gurnamalar ýapyk jaýlaryň içinde ýerleşdirilen bolsalar, onda olara içerki elektrik gurnamalary diýilýär.
Elektrik ulgamlarynyň ýa-da ähli elektrik gurnamalarynyň esasy dokumentleri hökmünde “Elektrik gurnamalarynyň düzgünnamasy” —kabul edilýär (ПУЭ-правила устройства электроустановок): Bu düzgünnamada ähli talaplar, görkezmeler, gözegçilikler we başga-da ençeme peýdaly maslahatlar ýerleşdirilýär. Şol düzgünnamada yşyklandyryş tehnikasy hakda ähli görkezmeleri tapmak bolýar.

## Slide 7
ПУЭ-niň talaplaryny ýerine ýetirmek tehniki howpsuzlygy, tygşytlygy, abat iş düzgünini, ähtibarlygy ýaly ähli proýektleniş işlerinde peýdalanylmalydygyny görkezýär.
Elektrotehniki düzgünnamada birnäçe bölümler seredilýär, önümçilikde tötänlikde döreýän soraglara takyk jogaplary tapmak bolýar. Öz gezeginde her bölüm birnäçe paragraflara bölünýär. Bölümleriň nomerlenişi ilki rim sifrleri bölümleri aňlatsa, arap sifrleri paragraflary aňladýar. Meselem ПУЭ VI-5-17 VI-bölümiň, 5-nji babyny 17-nji paragrafyny aňladýar.
ПУЭ-düzgünnamadan başga-da ПТЭ we ПТБ düzgünlerden hem peýdalanylýar. Öz gezeginde ПУЭ-правила технической эксплуатации,
ПТБ-правила технической безопасности.

## Slide 8
Terjimeleri- ПТЭ tehniki ekspluatasiýanyň düzgünleri, we ПТБ-tehniki howpsuzlygyň düzgünleri.
Bu düzgünnamalaryň ählisi tehniki işleri gurnamagy, sazlamagy, işgärlere bolan talaplary, hünärmenleri nähili we dogry taýýarlamagy, işgärleriň hukuklaryny, borçlaryny we jogapkärçiliklerini öwredýär.