## Slide 1
Tema:Ýagtylygyň elektrik çeşmeleri Meýilnama 1. Häzirkizaman ýagtylyk çeşmeleriniň toparlara bölünişi 2. Nakally elektrik çyralary. 3. Shema birleşmeleri.

## Slide 2
Elektrik energiýany ýagtylyk energiýasyna öwüriji elektrik çyralaryny üç topara bölýärler, olar;
1. Ýylylygy bilen has tapawutlanýan nakally elektrik çyralar;
2. Lýuminesentli, içindäki gazy zarýadsyzlanýan ýagtylyk çyralary hem-de içi simaply çyralar;
3. Üstlerinden tok akanda ýagtylyk bölüp çykarýan ýarymgeçiriji diodlar (şöhle saçýan diodlar).
Häzirki döwürde nakally çyralar köp ýerlerde ulanylýan-da bolsa, olaryň elektrik çeşmelerinden alýan energiýalarynyň 96-98%-i ýylylyk energiýasyna öwrülýändigi, netijede gerekmejek ýitgileriň agdyklyk edýändigi sebäpli nakally çyralaryň mukdary ýyl saýyn peýdalanyşy azalyp başlady.

## Slide 3
Munuň sebäbini kuwwaty 100 wata deň bolan nakally çyranyň berýän ýagtylygyny 20 watly lýuminesentli çyralaryň şol ýagtylygy berýänligi bilen düşündirilýär. Şonuň üçin-de nakally çyralardan lýuminsentli çyralara innowasion geçiş 5 esse elektrik energiýanyň tygşytlanmagyna sebäp bolýar. Soňky döwürlerde içi simaply dürli göwrümli we kuwwatly çyralar köçeleri hem-de seýilgähleri yşyklandyrmakda giň orun tapdy. Meselem ДРЛ – simaply çyralary mysal getirmek ýeterlikdir.
Soňky ýylyň dowamynda (ХХI –asyrda diýilse has dogry bolar) ýagtylyk şöhlelendirýän lýuminisent has köp ulanylyp başlandy. Diýmek, energiýany az harçlaýan elektrik çyralarynyň ýagtylyk beriş ukyby näçe köp boldugy – ça şonça-da tehniki – ykdysady taýdan ähmiýeti uludyr.

## Slide 4
Nakally elektrik çyralarynyň daşky görnüşleri dürli-dürli ölçeglerde dürli kuwwatlarda bolsalar-da olaryň işleýiş prinsipleri meňzeşdirler.

## Slide 5
Elektrik togy wolframdan ýasalan sapajykdan akanda nakaldaky temperatura 2500-27000 С çenli baryp ýetýär (wolframyň eremek temperaturasy 34000 С deňdir). Diýmek, nakally elektrik çyralarda berkidilen wolframdan işilip ýasalan sapajyk kolbanyň içinde 27000 С çenli ýokary temperaturany döretmäge ukyplydyr. Bu temperaturada wolfram özünden ýagtylyk şöhlelerini saçyp başlaýar. Wolframda temperatura näçe ýokary boldugyça şonça-da köp ýagtylyk şöhlesini ýiti saçýar.
Has geň galdyrýan hadysa, ol hem wolfram temperaturanyň täsirinden agaryp ýokary temperaturada işlese-de wolfram köýmeýär. Munuň sebäbini çüýşeden ýasalan kolbanyň içinden howasy sorulyp wakuum derejesine çenli ýitirilip, içi (boşluk) inert gazlary bilen doldurylýar.Şular ýaly şertlerde nakally çyralary her günde birnäçe gezek öçürip – ýaksak-da nakally çyralar aňsat köýmeýärler.

## Slide 6
Göwrüminden howasy sorulyp çykarylan çyralara içi boşadylan (wakuumly) çyralar diýilýär. Eger-de kolbanyň içiniň howasy sorulyp, boşluk gaz bilen doldurylsa, onda olara içi gaz bilen doldurylan çyralar diýilýär. Kolbanyň içindäki gaz hökmünde argonyň, kriptonyň gazlaryny azot bilen garyşdyryp soňra doldurýarlar.
Fizikadan belli bolşy ýaly, islendik jisim gyzdyrylanda olarda bugarma hadysasy bolup geçýär. Şeýle bugarmalar wolframda-da bolup geçýär. Netijede, wagtyň geçmegi bilen kolbanyň içki baýyrynda mikrobölejikleriň ýelmeşmegi bolup, goňur ýa-da gara tegmileriň emele gelmegine sebäp bolýar. Munuň şeýle bolýandygyny köýen çyralaryň kolbalarynyň içki gatlagynda emele gelen gara tegmilleri görmek bolýar.

## Slide 7
Şeýlelelikde, bugarma hadysasy (prosessi) netijesinde folframdan ýasalan sapajygyň diametriniň inçelmegi wolfram üzülýänçe (köýýänçe) dowam edýär. Diýmek, islendik nakally çyranyň uzak waglap işlemegine wolframyň ýokary temperaturada işlemeginiň dowamlylygyna baglydyr. Şonuň üçin-de wolframyň işçi temperaturasyny 25000 С – gradus töweregi kabul edilen. Nakally çyralaryň esasy parametrleri hökmünde naprýaženiýesi, kuwwaty, ýagtylyk akymy hem-de ýagtylyk berijilik möhlet hasap edilýär. Şeýlelikde, çyranyň ýagtylyk berijilik möhleti С –harpy bilen belgilenip, şu aşakdaky formula bilen kesgitlenýär.
Bu ýerde F – ýagtylyk akymy, , P – çyranyň kuwwaty.
Formuladan görnüşi ýaly nakally çyranyň ýagtylyk berijiligi näçe köp (uzak) bolsa, şonça-da tygşytly hasaplanýar. Nominal naprýaženiýede nakally çyralaryň ortaça iş möhleti 1000 sagat töweregi hasaplanýar. Ulanylýan nakally çyralar dürli kuwwatlarda 15 watdan 1500 wata çenli ulanylýandygy şu wagtlaram dowam edýär.