## Slide 1
3-nji tema Ýük ýükleniş ýerinden wagon akymlaryny guramak
Meýilnama:
1.Esasy ýagdaýlar.
2.Ugradyş we basgançakly marşrutizasiýanyň effektiwligi.

## Slide 2
1. Esasy ýagdaýlar.
Basgçakly we ugradyjy marşrutizasiýanyň aýgytly enjamlary özünde jemlänligi sebäpli, göni otlularyň ýük düşuriş stansiýasyna çenli ýa-da wagtyň sarp edilmesiz formirirlenişiniň wagonlary ýygnamaklýk taýýarlygyna rugsat edilýär. Munyň özi ýük taýaýrlamak ony bir wagytda çaltlandyrmaklygy ýol ugruna sortlaýjy we bölüm stansiýanyň arakesmesiz wagonlary yzarlamaklygyň tygşytlylygyny almagy rugsat edilýär.
Ýük ugradyjynyň borjy agramly ýükleri: koksy, daş kömüri, nebiti, symaby, cörek we däneli ýükleri, tokaý gurluşyk mineral materiallary we başgalary ýük ugratmaklyk marşrutlarynyň düzgünleri boýunça gatnawa eltmeklik bu demir ýollaryň Düzgünnamasynda görkezilýär.

## Slide 3
Wagon toplanyşynyň toparlarynyň ýük ýüklenilýän ýerden usullary marşrut bazalarynyn içindäki tehniki marşrutizasiýanyň usullary bilen birigýär. Bellenen stasiýalardan permansyz sortlaýjy stansiýa gelip düşen wagonlar, hem-de şol bellenmesini otlylaryň düzümine almagyna marşrut bazasy diýilýär. Bu baza stansiýalaryň uly ulanyş raýonlara girilýän ýerinde ýa-da uly önümçilik raýonlardan çykylýan ýerinde yerleşdirilip biliner.
Marşrutizasiýa gatnawlarynyň ýüklenýän yerden düzülýän meýilnamasynyň başlangyç görkezmeleri: ýükleriň gatnawynyň meýilnamasy; meýilnamasy wagon akymy; kärhanalarda eltýän yollarda we birigýän stansiyalarda marşrutlaryň düzülişi we toplanyşy ýollary baradaky maglumatlar; ýük ýükleniş we düşürşi stansiýalaryň häsiýetnamalary (frontyn uzynlygy, mehanizasiýaň enjamlary we.); stansiýalaryň ýük ýükleniş we düşüriş işleriniň tehnologiýa yzygiderligi düzümleriň uzynlygynyň we agramlaryňyň normalary; kärhanalara eltýän ýollary ulanmagynyň şertnamalary, ýük ýüklenişiniň geçen periodda alnyp barylmagynyň analizi.

## Slide 4
2. Ugradyş we basgançakly marşrutizasiýanyň
effektiwligi .
Ýük ýüklenýän ýerden marşrutizasiýa tehniki stansiýalary artykmaç wagonlary işläp tayýarlamakdan dyndarýar, şunlukda ýükleri eltmegi we wagon aýlanşygyny çaltlandyrýar , manýowr işlerini azaldýar, şeýle-de stansiýalaryň ulanysygyny peseldýär.
Ugradyş we basgançakly marşrutyň peýdalylygy, ilki bilen tygşytlandyrlan wagon sagatlarynyň mukdaryny çözýär. Uzak we çaltlandyrlan otlylar janly, tiz zaýalanýan ýükleri, uly tizlikli ýükleri we basgalar gatnawda aýratyn üns berilmegini talap edýär.

## Slide 5
Gatnawlaryň we şeýle ýükleriň aýratyn üns berilmegi şulary özünde jemleýär:
Ýokary tizlikli ýükleri eltmek;
Buz wagonlaryň tiz zaýalanýan ýüklerini ýol ugrunda buz bilen , duz bilen üpjün etmeli;
Tiz zaýalanýan ýükler üçin niýetlenen refriterator düzümi hemişe ýadrosy bolmaly, süýt gatnawynda bidonlaryň ýükleniş we düşüriş duralgalary we süýt sisternalaryny goşmak we aýyrmak duralgalary zerurdyr;
- Janly ýüklere suw mätäçdir we düşürişden soňra wagonlary arassalamak we ýüwmak hökmandyr.