## Slide 1
5-nji tema. Demir ýol gatnawyny we otly hereketini guramak
Meýilnama:
1.Otlyny kabul etmek.
2.Grafik teoriýasynyň esaslary.
3.Otlulary ugratmak.

## Slide 2
1. Otlyny kabul etmek.
Ýük otlulary stansiýadaky ýollarynyň boş wagtynda giriş signaly açyk ýagdaýda, stansiýanyň tehniki - buýruk beriji namasynda otlulary kabul etmäge niýetlenen ýollara kabul edilýär. Ýolagçy otlulary stansiýanyň ýollarynyň awtomatiki lokomotiw signallaşdyrmasy bilen enjamlaşdyrylyp gurulan ýollaryna kabul edilýär.
Stansiýanyň nobatçysy otlulary öz wagtynda kabul etmek üçin boş ýollaryň bolmagyny üpjün etmäge we otlulary ýapyk giriş signalyň ýanynda saklanmagyna hiç hilli zerurlyga ýol bermeli däldir. Geçip barýan otlydan ýörite açylyp galynan wagonlary ýa-da wagonlar toplumyny stansiýanyň kabul ediş-ugradyş ýollarynda düşürmek, ýüklemek we beýleki işler ýerine ýetirmäge rugsat berilmeýär.

## Slide 3
Aralyk stansiýalarda ýörite açylyp galynan wagonlary ýa-da wagonlar toplumyny stansiýanyň kabul ediş-ugradyş ýollarynda düşürmek, ýüklemek we beýleki işler ýerine ýetirmek üçin waglaýynça otly dispeçeriniň rugsady boýunça ýerine ýetirip bilýär. Tutudyjy petigi (ulawluýuşiý tupik) islendik hereketli düzümi bilen, goraýjy petigi (peredohranitelnyý tupik) ýolagçy we ýük wagonlary adamly bolanda, howply ýükli ýük wagonlary bilen eýelemäge rugsat berilmeýär.
Bir maşinist tarapyndan hyzmat edilýän ýolagçy otlusyny kabul etmek ugratmak üçin stansiýanyň nobatçysy, dispetçer merkezleşmesi bilen enjamlaşdyrylan uçastoklarda bolsa otly dispetçeri maşinistiň taýýarlygy we signallaryň açyklygy hakynda maşinisti habardar edýär.

## Slide 4
Stansiýada stansiýanyň nobatçysy we merkezleşdirilen dispeçer uçaskada otly dispeçeriniň otlyny kabul etmezden öňki borçlary:
Otlyny kabul edýän ýolunyň boşlugyna göz ýetirmeli;
Otly kabul edilýän marşruta çykmagy we manýowr işlerini geçirmegi bes etmeli;
Otlyny kabul etmek üçin marşruty taýýarlamaly;
Giriş swetoforlary açmaly.
Stansiýalaryň nobatçylary we otly dispeçeri otlulary kabul etmek bilen baglanyşykly işleri ýerine ýetirmek boýunça hereketiň tertibi Türkmenistanyň demir ýolunda otlularyň hereketi we manýowr işi boýunça düzgünnamasy tarapyndan takyk görkezilýär.

## Slide 5
2. Grafik teoriýasynyň esaslary
Demir ýol ulagynda otlylaryň hereket teoriýasyny alymlaryň we inženerleriniň dispetçerler we demir ýol beýleki işgärleri bilen bilelikde işlemegi netijesinde döwrebap görnüşde işlenilip taýýarlanyldy. Ol tehniki serişdeleri kämilleşdirmek bilen otlylaryň agramyny hereket tizligini ýokarlandyrmak bilen esasanam hereketiň köp şertinde iş usullaryny umumylaşdyrmak bilen ösýär.
Grafik teoriýasy stansiýada otlylar goýberilende we kabul edilende kiçi araçäkleri otlylaryň aralyk araçäkleri hasaplamak usullaryna galyberse-de otlylaryň we lokomotiwleriň hereket howpsuzlygyny hasaba almak bilen stansiýanyň duralga ýagdaýyna seredilýär.

## Slide 6
Demir ýol liniýasynyň we agzasynyň goýberijilik ukybyny hasaplamak usuly ony güýçlendirmek üçin çäreleri saýlap almak usuly grafik teoriýasynyň zerur işleriniň biri bolup durýar. Şunlykda liniýanyň göýberijilik ukyby peregonlaryň, stansiýanyň energo-üpjünçilik stansiýanyň depodaky we beýleki gurluşlaryň özara baglanyşygyna toplumlaýyn seredilýär.

## Slide 7
3. Otlulary ugratmak.
Stansiýa boýunça nobatçynyň, dispetçer merkezleşdiriş bilen enjamlaşdyrylan uçastoklarda bolsa otly dispetçeriniň otlyny ugratmak üçin marşrutyň taýýarlygyna, strelkalaryň ýapykdygyna, ugradyş marştutynyň strelkalarynda manýowrlaryň bes edilendigine, düzüme tehniki taýdan hyzmat etmegiň we täjirçilik gözden geçirmegiň guratandygyna göz ýetirmezden çykyş swetoforyny açmaga ýa-da aralygy eýelemek üçin başga rugsady bermäge haky ýokdyr. Otlylaryň düzülen stansiýalaryndan otlynyň düzüminiň wagonlaryň tirkelmegi we ýazdyrylmagy geçirilen stansiýalardan ýa-da otlynyň yzyny belgileýän signal disklerini çalyşmak göz öňünde tutulan stansiýalardan ugranda, stansiýa boýunça nobatçy çykyş swetoforyny açmazdan ýa-da lokomotiwiň ýörite özi ýöreýän hereketli düzümiň maşinistine aralygy eýelemek üçin rugsat bermezden öň hem iň soňky wagonda otly signalynyň bardygyna stansiýanyň tehniki-rugsat beriji namasynda bellenen tertibe laýyklykda göz ýetirmelidir.

## Slide 8
Lokomotiw ýolagçy otlusy üçin berlende ýa-da lokomotiw brigadasy çalşyrylanda depo (brigadalar çalşylýan punkt) boýunça nobatçy stansiýa boýunça lokomotiwe bir maşinist tarapyndan hyzmat edilýändigi hakynda lokomotiwiň sanbelgisini, maşinistiň familiýasyny we onuň işe gelýän wagtyny görkezmek bilen habar bermäge borçludyr.
Stansiýa boýunça nobatçy bu maglumatlary otlularyň hereketiniň žurnalyna ýazýar we olary otly dispetçerione habar berýär.
Otly dispetçeri, bu habary alyp, bellige alynýan buýrugy öz uçastogynyň stansiýalaryna berýär we gatnaw marşuty boýunça ýanaşyk uçastogyň otly dispetçerine aşakdaky görnüş boýunça habar berýär: “stansiýadan ugradylýan №.. otly maşinist tarapyndan hyzmat edilýär. Howpsuz goýbermegi üpjün ediň. OHD..”
Stansiýanyň tehniki-buýruk beriji namasynda şeýle otlylaryň kabul ediş we goýberiş ýollary görkezilýär.