## Slide 1
8-nji tema. Şäheriň daşynda ýolagçy hereketini dolandyrmagyň ulgamy
Meýilnama:
1.Şäherara gatnawyň esaslary we olary guramagyň talaplary.
2.Şäherara otlylaryň sanyny kesgitlemek we olary günüň dowamynda wagtyny kesgitlemek.
3.Otly hereketiniň grafigi we şäherara ýollarynyň geçirijilik ukyby.

## Slide 2
1. Şäherara gatnawyň esaslary we olary guramagyň talaplary.
Şäherara hereket uly şäherden, senagat we ilatly punktlardan geçýän liniyalarda ösendir. Onuň gowy guralşy has zerur bahalara eýýedir; şäherara otlynyň her bir gijä galyp gelmesi işgärleriň işine tasir edýär we karhanalaryň hemde guramalaryň işiniň gidişine täsir edýär. Şäherara ýollagçylar şunuň bilen birlikde şäher ulagyndan hem peýdalanýarlar. Sonuň üçin şäherara hereket şäher ulagy bilen özara baglanyşykly bolmalydyr, we olar ýollagçylary bellenilen ere öz wagtynda we tiz eltmek maksadyna eýýermelidirler.

## Slide 3
Şäherara ýollagçy gatnawynyň, başga gatnawlar bilen deňeşdirilendäki tapawudy şu aşakdakylardyr:
- Ýollagçylaryň köp sany az aralyga gidýär adaty
10- 50km;
- Gije-gündiziň sagady, gündelik we döwürleyin boýunça
hereketiň deňölçegsizliginde irden şähere köp ýollagcy
işe gidýär, agşam yzyna işden gaýdýarlar.
Şenbe günleri irden şäherden gaýdýarlar, agşamlyk şähere gidýarler.
Şäherden ýa-da senagat merkezinden daşlaşdygyňça ýollagçy akymynyň çalt aşak gaçmagy:
Ýollagçylaryň otla münmegi we düşmegi üçin duralgalaryň köplüginiň zerurlygy;
Ýollagçylaryň otlulara garaşýan wagtyny ýokary derejede gysgaltmak üçin hereketiň kesgitli ýygylygy şäherara otlularyň sany günde we sutka sagadynda ýollagçy akymyna we gerek bolan hereket ýygylygyna gabat gelmelidir.

## Slide 4
Ýolagçylary çalt daşamak üçin şu aşakdakylary üpjün etmelidir:
- Otlularyň hereketiniň ýokary hereket tizligi;
- tizlik alanda we tizligini peseldende az wagt sarp etmegi,bu esasan köp sanly duralga bolanda has zerur;
- uly bolmadyk duralga, bu ýagdaýda ýollagçylaryň çalt otla münmegi we düşmegi talap edilýär.
Ýakyn aralyga gatnaýan ýolagçylar üçin, dik durmak
üçin ýer hem ulanmak mümkin . Ýöne 20- 30 km we ondan hem uzaga gidýän ýollagçylary oturmak üçin ýerler bilen üpkün etmek zerurdyr. Şäherara ýolagçy gatnawyndan edilýän ähli talaplary, elektrikleşdirilen liniýalarda motorwagon düzümler bilen ýokary derejede kanagatlandyrylýar.

## Slide 5
2. Şäherara otlylaryň sanyny kesgitlemek we olary günüň dowamynda wagtyny kesgitlemek.
Ýolaçy otlusynyň agramy we tizligi şu aşakylar bilen kesgitlenýar:
- Çekiji görnüşli hereket düzümiň tipi we demir ýolyň
başga tehnikiki serişdeleri;
- Yoluň profili we onuň üstki gurluşy;
- Ýolagçy akymy we otlyň kategotiýasy;
- Otlynyň soňky stansiýa gelýän we ugraýan wagtynyň
şerti;
- Ugruň goýberiş ukyby;
Ýük we ýolagçy otlularyň tizliginiň zerur gatnaşygy ýagny grafigiň gowy görkezijisini ýolagçydaky ýaly ýük hereketinde hem almagy mümkinçilik berýär.
Otlynyń agramy hasaplanýan ýerde ýük hereketinden tapawutlylykda düzgün boýunça lokomotiwiń beýikligine maksimal güýjünde çekijiligi ýolagçy hereketinde az kabul edilýar. Bu lokomotiwiń hereketini, kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin ulanmaga mümkinçilik berýar, ýolagçy platformań uzynlygyna laýyklykda düzümiń uzynlygy kabul edilýar.

## Slide 6
Agramy we tizligi şular ýaly yzygiderlikde hasaplamak bolýar. Seredilýän kategoriýa bellenilen mümkin bolan marşrut tizliginden soň marşrut tizligini tapmak ücin kabul edilen hereketiň doly wagtyndan duralgadaky wagt ralygyń ortaça.
Çalt tizlikli ýolagçy otlylary 1-den – 99-a çenli belgiler bilen bellenýärler.
Tiz ýolagçy tomusky otlylary 101-den – 149-a çenli belgiler bilen bellenýärler.
Tiz ýolagçy otlylary 151-den – 169-a çenli belgiler bilen bellenýärler.
Uzak aralyga ýyl boýy gatnaýan ýolagçy otlylary 171-den – 299-a çenli belgiler bilen bellenýärler.

## Slide 7
Uzak aralyga tomusda gatnaýan ýolagçy otlylary 301-den–399-a çenli belgiler bilen bellenýärler.
Bir saparlyk gatnaýan ýolagçy otlylary 401-den – 599-a çenli belgiler bilen bellenýärler.
Ýerli aralyga gatnaýan ýolagçy otlylary 601-den – 699-a çenli belgiler bilen bellenýärler.
Syýahat – gezelenç ýolagçy otlylary 801-den – 899-a çenli belgiler bilen bellenýärler.
Şäherara ýolagçy otlylary 6001-den – 6998-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Poçta – bagažly ýolagçy otlylary 901-den – 948-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Ýük – ýolagçy otlylary ( petek bilen) 951-den – 968-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Adamly (ýük tassyknamalyry bilen) 971-den – 998-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Sowadyjyly ýük otlylary 1001-den – 1098-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Süýt daşaýän ýük otlylary 1101-den – 1198-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Ýörüte konteýnerleri daşaýän ýük otlylary 1201-den – 1298-e çenli belgiler bilen bellenýärler.

## Slide 8
Tiz üýtgeýän ýükleri daşaýän ýük otlylary 1301-den – 1498-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Haýwanlary daşaýan ýük otlylary 1501-den – 1598-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Kömür we däne önümlerini halka görnüşli ugurda daşalýan ýük otlylary 1601-den – 1798-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Başynda lokomotiwi bilen 400 – 480 okly uzynlykdaky boş wagonlardan düzülen ýük otlylary 1801-den – 1898-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Bir we ondan hem köp bölekleri geçýän birikdirilen ýük otlylary 1901-den – 1980-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Göni geçýan ýük otlylary 2001-den – 2998-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Bölekleýin ýük otlylary 3001-den – 3398-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Ýygnama ýük otlylary 3401-den – 3498-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Çykaryş ýük otlylary 3501-den – 3598-e çenli belgiler bilen bellenýärler.
Geçiriş ýük otlylary 3601-den – 3798-e çenli belgiler bilen bellenýärler.

## Slide 9
3. Otly hereketiniň grafigi we şäherara ýollarynyň geçirijilik ukyby
Şäherara hereketde şu aşakdaky grafigiň görnüşleri ulanylýar.
Parallel - ýagny ähli şäherara otlular birmeňzeş hereket wagta we duralga eýýedir ;
Parallelsiz zona - ýagny uçastokda iki ýa-da ondan hem köp zona stansiýalary ýerleşdirilendir, ýöne ähli otlularyň duralga hereket wagty her bir peregonda birmeňzeşdir.
Duralgalary gezekleşdirmek bilen parallel, parallelsiz zona, bu ýagdaýda her bir otly kesgitli zona (zolaga) hyzmat edýär.
Zonalar duralgasyz geçýän otlulara çalt hereketli, duralgaly geçýänlere - ýuwaş hereketli diýilýär.