## Slide 1
7-nji tema. Ýolagçy hereketiniň ýerli we uzak aralyklara dolandyrmagyň ulgamy
Meýilnama:
1.Ýolagçy gatnawlarynyň esasy görkezijileri.
2.Ýolagçy otlylaryň hereket grafiginde geçirmek.

## Slide 2
1. Ýolagçy gatnawlarynyň esasy görkezijileri.
Ýolagçy otlylaryň hereketiniň ölçeglerini dogry kesgitlemek demir ýolda tehniki ulanmaklygyň peýdaly tarapy hem-de hereket edýän düzüm girýär.
Ýolagçy akymyny we otlynyń düzümini bilip ony esaslandyrmak üçin otlynyń zerur sanyny kesgitlemek mümkin. Eger-de günde A stansiýadan B stansiýa çenli 5700 sany ýolagçy ugradylýan bolsa, otlynyń ortaça ilatlandyrylyşy 620 ýolagcy bolsa, onda ýolagçy akymyny esaslandyrmak ücin Nýolag= 5700/620 = 9.2 otly talap edilýar.
Bellenilen marşrut boýunça otla goşmaca wagon dakmak ýa-da köp ýerli wagon dakmak bilen ýeriń sanyny köpeldip, 9 otly diýip almak mumkin. Grafigi gurmak we otlynyň hereket grafigini düzmek üçin bu hasabymyz ýeterlik däldir.

## Slide 5
2. Ýolagçy otlylaryň hereket grafiginde geçirmek.
Ýolagcy otlularyń raspesaniýasy gyş we ýaz döwri üçin işlenip taýýarlanýar. Demir yolda 3-4 ýyldan 1 gezek otlylaryń raspesaniýasyna üýtgesmelik girizip täzeden işlenilip taýarlanýar. Demir ýolda hereket edýänraspesaniýa ýolagçy akymy hemme taraplaýyn we ykjam derňeýär. Bulardan başga-da fabriklerden we zawotlardan, daýhan birleşiklerden adamlaryń özlerine gelýan tekliplere seredilýär. Hereket edýän raspesaniýany derňäp otlylaryń sanyny meýilnamalaşdyrýan ýolagçy akymyna laýyklylygy anyklanylýar.

## Slide 6
Otly ýerleriň ulanylyşy we düzümiń kompozisiýasynyň dogrydygy barlanylýar, teribini gowylandyrmagyň mümkinçiligini ýüze çykaýarlar, peregonda hereket wagty, tehniki sebäpler üçin tehniki duralgalar we ýolagcylara edilýän hyzmatlar, hereket tizligini ýokarlandyrmagyń mümkinçilikleri barlanylýar, hereket düzumiň dolanşygy başlanýar we ony has gowy ulanmak üçin ähtiyaçlyk ýüze çykarylýar.
Hereket edýän grafikde ýolagçy hereketiń ýük hereket bilen baglanşygyna seredilýär. Ýolagçy otlyny dogry ýerleşdirmek ücin ýük otlyny gowy geçirmek ukybyna we hereket howpsuzlygyna seredilýar.

## Slide 8
Soňra täze raspesaniýanýń taslamasy işlenip taýýarlanylýar. Ilki gysgaldylan grafik görnüşinde, ondan soňra otlylary çekmek bilen taslama işlenip taýýarlanylýar. Tertibi adaty dolylygyna täzeden düzülmeýär. Bu haçanda liniýa işleri düýpli üýtgedilende bolýar. Köp ýagdaýlarda bölek üýtgetmeler girizip ony gowulandyrýarlar, sebäbi öňi tertibiň gowy taraplary galdyrylýar.
Uly çatyryklardan ugraýan otlularyň wagtynyň tiz - tizden üýtgedilmegi ýollagçylar üçin islegsiz bolup durýar. Ýolagçy otlularyň gysgaldylan grafigi düzülenden soňra, detallaýyn çekilende hem şu aşakdaky esasy şertlere gözegcilik etmek zerurdyr.

## Slide 9
Uzak aralyk otlularyň soňky stansiýadan wagty düzgün boýunça gije, gelýän wagty daňdan bellenilýär. Mümkinçilige görä uly şäherlerden otlularyň gije geçmeginden gaça durmaly.
Ýolagçy otlylaryň ugur boýunça umumy hereket wagty gije ugradyp, daňdan gelmegini gazanyp bolmadyk ýagdaýynda, onda hereket wagtyny üýtgetmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek zerurdyr (mysal üçin duralgalary azaldyp ýa-da liniya hereketi caltlandyrmak bilen) we ýolagçylar üçin ugraýan we gelýän wagtyň has oňaýly taraplaryny tapmaga ymtylmaly. Mysal üçin: A stansiýadan B stansiya cenli otlynyň umumy hereket wagty 24 sagada deň bolanda otlyny çekmegiň iň oňaýly warianty 1 we 3 - dir, iki ýagdaýda hem ýollagçy yolda bir iş gününi ýitirýär, 2 warianta (15.00 sagagatda ugraýar) birinji iş gününiň ýarymynyna, uzak aralyk ýolagcy otlysynyň grafikde cekilşiniň wariantlary çyzgyda görkezilýär.