## Slide 1: Tema 4. Önümçilik prosesini guramak Amal önümçilik prosesi. Önümçilik prosesleriniň klassifikasiýasy. Utgaşdyrmagyň görnüşleri.

## Slide 2: Amal önümçilik prosesi
Önümçilik prosesi önümçiligiň özara baglanyşykly esasy, kömekçi we hyzmat etmek prosesleriniň we olaryň netijesinde başlangyç materiallaryň taýýar önümlere öwrülýän tebigy prosesleriniň jeminden ybaratdyr. Önümçiligiň barşynda işçi zähmet serişdeleriniň kömegi bilen zähmet predmetlerine täsir edip, olary taýýar önüme öwürýär. Özüniň gurluşy boýunça önümçilik prosesleri ýönekeý we çylşyrymly proseslere bölünýär. Bellibir obýekti taýýarlamagyň birnäçe yzygider amallaryndan ybarat bolan ýönekeý prosesden tapawutlylykda çylşyrymly proses wagt boýunça utgaşdyrylan ýönekeý prosesleriň jeminden durýar.
Amal – önümçilik prosesiniň bölegi bolup, bir ýa-da birnäçe (brigada) işçiler tarapyndan bir ýa-da birnäçe iş ýerlerinde ýerine ýetirilýär we önümçilik obýektiniň üstünde geçirilýän birnäçe hereketlerden durýar.
Önümçilik proseslerini birnäçe alamatlar boýunça klassifikasiýa bölüp bolar.

## Slide 3: Önümçilik prosesleriniň klassifikasiýasy
Klassifikasiýanyň alamatlary | Önümçilik prosesleriniň görnüşleri
Guramanyň çylşyrymlylygy | Ýönekeý Çylşyrymly
Täsiriň netijeleri | Tehnologik – zähmet predmetleriniň görnüşlerini, ölçegini we häsiýetini üýtgedýär Tehnologik däl – zähmet predmetleriniň görnüşlerini, ölçegini we häsiýetini üýtgetmeýär
Bellenen maksady we önüm öndürmek prosesindäki roly | Esasy Kömekçi Hyzmat etmek
Ýerine ýetirilýän tehnologik amallaryň häsiýeti | Taýýarlamak Işläp bejermek ,Ýygnamak
Tehniki taýdan abzallaşdyrylyş derejesi | El bilen Mehanizirlenen ,Awtomatlaşdyrylan
Tehnologik prosesleriň üznüksizlik derejesi | Diskret Üznüksiz

## Slide 4: Önümçilik prosesleriniň klassifikasiýasy
Tutuşlygyna alanyňda önümçilik prosesini iki topara bölüp bolar: tehnologik topar – zähmet predmetleriniň görnüşlerini, ölçegini we häsiýetini üýtgedýär; tehnologik dältopar– ýokarda görkezilen häsiýetnamalary üýtgetmeýär.
Esasylara önümleri taýýarlamak bilen gönüden-göni bagly prosesler degişli edilýär, şol prosesleriň barşynda işlenip bejerilýän zähmet predmetleriniň görnüşleri, ölçegleri, içerki gurluşywe himiki düzümi üýtgeýär, şeýle hem ýygnama amallary geçirilýär.
Kömekçi proseslere, düzgün bolşy ýaly, kärhanada sarp edilýän önümi taýýarlamak ýaly seredýärler: öz zerurlyklaryň üçin guraly we tehnologik abzallary öndürmek, abatlamak işlerini amala aşyrmak, öz zerurlyklary üçin energiýanyň ähli görnüşlerini işläp çykarmak we ş.m.
Hyzmat etmek prosesleri esasy önümçilige hyzmat etmäge gönükdirilendir: ähli materiallary we ýarym taýýar önümleri daşamak, ammarda ýerleşdirmekwe önümçilige bermek; esasy we kömekçi proseslerde peýdalanylýan materiallary we ýarym taýýar önümleri, abzallary, gurallary laboratoriýa synaglaryndan geçirmek we seljermek.

## Slide 5: Önümçilik prosesleriniň klassifikasiýasy
Taslama önüm taýýarlanýan tapgyrda dürli usullar bilen şaýlary taslamak geçirilýär. Bu prosesler (kesmek, guýmak, sozmak,ülňülemek, guratmak we ş.m.) kärhana gelip gowuşýan materiallaryň we çig malyň görnüşini ilkinji gezek üýtgetmek bilen baglydyr.
Işläp bejeriş tapgyrynda ýarym taslanan önümler dürli usullar, ýagny basmak, kesmek, himiki, termiki usullar we işlenip bejerilýän ýarym taslanan önümleriň geomertiriki görnüşlerini, ölçeglerini ýa-da içerki häsiýetlerini we gurluşyny üýtgetmek bilen beýleki usullar arkaly işläp geçmek ýoly bilen taýýar böleklere öwrülýär,
Ýygnama tapgyrynda aýry-aýry bölekleri (şaýlary) ýygnalýan birliklere (şaýlary ýygnamak), agregatlara birleşdirmek, soňra taýýar önüme öwürmek (umumy ýygnamak), sazlamak we synag etmek prosesleri amala aşyrylýar.
Tehniki taýdan enjamlaşdyrylyş derejesine baglylykda elde ýerine ýetirilýän (maşynlaryň we mehanizmleriň kömegi bolmazdan amala aşyrylýar), mehanizirlenen (ähli amallaryň ýa-da onuň bir böleginiň gol zähmetini ulanmazdan ýerine ýetirilýändigi bilen häsiýetlendirilýär) we awtomatlaşdyrylan (maşynlary we mehanizmleri dolandyrmagy goşmak bilen, ähli amallaryň işgärler gönüden-göni gatnaşmazdan ýerine ýetirilmegini üpjün edýär) prosesler görkezilýär.
Arasy kesilýän (diskret) önümçilik prosesleri tehnologik prosesiň barşynda arakesmeleriň bolmagyny göz öňünde tutýar. Arasy kesilmeýän prosesler arakesmesiz amala aşyrylýar, sebäbi bu önümiň hiliniň peselmegine we enjamyň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna getirip biler (metallurgiýa we birnäçe himiki prosesler).

## Slide 6: Utgaşdyrmagyň görnüşleri
1. Ýöriteleşme ýörelgesi. Her bir önümçilik birligine (seh, uçastok, iş ýeri) önümiň çäkli nomenklaturasyny ýa-da gurluş taýdan dürli-dürli bolan önümleri taýýarlamak üçin tehnologiýa taýdan birmeňzeş işleri ýerine ýetirmegi berkitmek. Ýerine ýetirilýän işleriň birmeňzeşlik derejesiniň ýokarlanmagy zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmaga we önümçilik üçin harajatlary peseltmäge mümkinçilik berýän ýörite enjamlary, has öňdebaryjy tehnologiýany ulanmak üçin şertleri döredýär.
2.Deň ölçeglilik ýörelgesi. Deň ölçeglilik diýip ähli önümçilik birlikleriniň – esasy we kömekçi sehleriň, bu sehleriň çäklerinde bolsa – uçastoklaryň we liniýalaryň, enjamlar toparynyň we iş ýerleriniň belli bir derejedäki geçirijilik ukybyna (belli bir wagtda belli bir derejedäki öndürijilige) düşünilýär.
Esasy sehleriň deň belli bir derejedäki geçirijilik ukyby bar bolan enjamyň we meýdanlaryň mümkin bolan ýokary derejede peýdalanylan, häzirkizaman tehnologiýalarynyň we zähmeti guramagyň usullarynyň ulanylan mahalynda olar tarapyndan önümçilik maksatnamasyna laýyklykda zawodyň toplumlaýyn we deňölçegli önüm çykarmak talaplaryna laýyk gelýän nomenklaturada, mukdarda we möhletlerde önüm çykarylyp bilinjekdigini göz öňünde tutýar.
Kömekçi sehleriň geçirijilik ukyby esasy sehleriň geçirijilik ukybyna laýyk gelmelidir. Hususan-da, kömekçi sehler olary kesiji we ölçeýji gurallar, abzallar, ştamplar, modeller we beýleki tehnologik enjamlar bilen gerek bolan möçberde we nomenklaturada, şeýle hem esasy sehleriň önümçilik prosesleriniň talaplary bilen şertlendirilen möhletlerde üpjün etmelidirler.

## Slide 7: Utgaşmanyň görnüşleri
Hyzmat edýän hojalyklaryň geçirijilik ukyby gözegçilik, ulag we ammar amallaryny ýerine ýetirmek bilen, esasy we kömekçi sehleriň bökdençsiz we sazlaşykly işini üpjün etmelidir. Enjamlary abatlamagyň we olara tehniki hyzmat etmegiň onuň kadaly hereket etmegi babatyndaky talaplara laýyk gelmegi zerurdyr.
3. Ugurdaşlyk ýörelgesi önümçilik prosesiniň aýry-aýry bölekleriniň bir wagtda ýerine ýetirilmegini göz öňünde tutýar, bu bolsa önümçilik sikliniň gysgalmagyny üpjün edýär.
4. Göni akymlaýynlyk ýörelgesi önümçilik prosesiniň ähli tapgyrlaryndan we amallaryndan – başlangyç materiallaryň önümçilige goýberilmeginden taýýar önüm çykarylmagyna çenli önümiň geçmeli iň gysga ýoluny üpjün etmegi göz öňünde tutýar. Şuňa laýyklykda kärhananyň çäginde jaýlaryň we desgalaryň özara ýerleşmegi, şeýle hem olarda esasy sehleriň ýerleşdirilmegi göniakymlaýynlyk talaplaryna we degişlilikde, önümçilik prosesiniň yzygiderliligine laýyk gelmelidir – materiallaryň ýarym taýýar önümleriň we önümleriň akymy, garşylyklaýyn we gaýdymlaýyn akym bolmazdan, güýjeýän we gysga görnüşde bolmalydyr.
5. Üznüksizlik ýörelgesi anyk önümleri önümçilik prosesinde amallara, amaliçi we çalşykara arakesmeleriň gysgaldylmagyny ýa-da iň pes derede bolmagyny göz öňünde tutýar.
6. Sazlaşyklylyk ýörelgesi wagtyň deň aralyklarynda önümiň birmeňzeş ýa-da barha köpelýän mukdarynyň çykarylmagyny we degişlilikde, şol wagt aralygynda önümçilik prosesiniň ähli tapgyrlarynda we amallarynda bu prosesiň gaýtalanmagyny göz öňünde tutýar.
7. Çeýelik ýörelgesi täze önümi çykarmaga geçmegiň ykjamlygyny häsiýetlendirýär; onuň durmuşa geçirilmegi enjamy gaýtadan sazlamak üçin sarp edilýän harajatlaryň we wagtyň azalmagyny üpjün edýär.

## Slide 8
Önümçilik döwri diýip bir önümi (taslanan önümi, şaýlary, maşynyň böleklerini, apparaty, guraly) ýa-da önümleriň tapgyryny taýýarlamagyň önümçilik prosesiniň başlanýan we tamamlanýan wagtynyň arasyndaky senenama döwrüne düşünilýär. Önümçilik döwrüniň uzaklygy şulara baglydyr:
- obýektiň zähmeti talap edijiligine, ýagny, önümi taýýarlamak üçin zerur bolan, tehniki taýdan esaslandyrylan wagt kadalary bilen kesgitlenýän iş wagtyna;
- önümçilige bir wagtda goýberilýän zähmet predmetleriniň sanyna (tapgyryň möçberine);
- önümçilik prosesindäki arakesmeleriň dowamlylygyna;
- önümçilik prosesinde işlenip bejerilýän predmetiň hereketiniň kabul edilen görnüşine.
Önümçilik döwrüniň uzaklygy iş wagtyndan, tebigy proseslerden we arakesmelerden durýar. Iş wagtynyň dowamynda önümçilik prosesiniň barşynda zähmet predmetlerini ondan-oňa geçirmegiň barşynda olaryň görnüşleriniň, ölçeginiň, häsiýetleriniň üýtgemegi bolup geçýär. Iş wagty tehnologik amallar (tehnologik sikl), işlenip bejerilýän zähmet predmetlerini daşamak, hile gözegçilik etmek we ş.m. sarp edilýän wagty öz içine alýar.

## Slide 9: Önümçilikde artykmaçlyk gazanmak üçin on talap
1.Materillary we işi önümçilik konweýerine oýlanmazdan dykyşdyrmagyň ýerine ondan önümi ÇEKIP ALMALY.
2.Taslanan önümi ammarda üýşürip goýmagyň we ondan-oňa geçirmegiň ýerine öndürijiligi gowulandyrmak üçin çalt ÖNDÜRMELI we IBERMELI.
3. Artykmaç hereketleri we önümiň çykarylyşyna ýa-da hiline göni ýardam etmeýän hereketleri aradan aýryp, tabşyryk alnandan başlap önüm iberilýänçä sarp edilýän wagty AZALTMALY.
4.Öndürijiligi ýokarlandyrmak we sarp edijä önümiň ýokary funksionallygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin konstruksiýanyň işlenip taýýarlanyşyny GOWULANDYRMALY.
5. Satyn alynýan çig malyň we materialyň önümiň birligi üçin sarp edilýän möçberini AZALTMALY.
6. Ýönekeýligi höweslendirmek we serişdeleriň sarp edilişini azaltmak bilen, önümçilik prosesini KÄMILLEŞDIRMELI.
7. Önümçilikdäki ýalňyşlary olaryň ýüze çykan wagtynda ANYKLAMALY we DÜZETMELI.
8.Maglumatlar we gözegçilik ulgamyny ÝÖNEKEÝLEŞDIRMELI, olary işläp taýýarlaýyş we önümçilik bilen utgaşdyrmaly.
9. Bilimleri alyşmak we netijeliligi artdyrmak maksady bilen, üpjün edijiler we serwis hyzmatyny edýän wekilhanalar bilen HYZMATDAŞLYK ETMELI.
10. Işiň önümleri işläp taýýarlamaga we olary sarp edijilere ibermäge degişli ähli ugurlarynda goşmaça gowulandyrmalary geçirmäge ÇALYŞMALY.

## Slide 10
Önümçilik hadysasy esasan aşakdakylar bilen häsiýetlendirilýär:
- önümçilik serişdeleriniň eýesi;
- önümçilik agzalarynyň öz içindäki we toparlaryň arasyndaky gatnaşyk;
- önümçilik agzalarynyň döwlet bilen gatnaşygy - antogonistik we antogonistik däl gatnaşyklar; her kimiň öz funksiýasyna bolan gatnaşygy; önümçilik serişdelerine, önümçilik tehnologiýasyna gatnaşyk.
Her bir kärhana çylşyrymly strukturany düzýär, ýa-da başgaça aýdaňda, ulgamyň strukturasyny düzýär. Ulgamyň strukturasy - bu onuň içki gurluşydyr, meselem kärhana çylşyrymly ulgam hökmünde, kesgitli önümçilik strukturasyny düzýär (bölümleriň sany, işgärleriň sany, stanoklaryň sany).
Pudagyň önümçiligi guramak boýunça önünde durýan wezipeleri:
1) Önümçiligi mundan beýläkde ýöriteleşdirmek;
2) Ylmy-tehniki prosesi ösdürmek, geljekgi önümçiligiň esasyny ylmy taýdan guramak, taýýarlamak;
3) Zähmet öndürijiligini gowulandyrmak, ýagny, önümçilikdäki maşynlaryň ulanylyş iş öndürijiligini, onuň nazary iş öndürijiligine maksimal ýakynlaşdymak.