## Slide 1
TEMA 6. IŞ ÝERINI MEÝILLEŞDIRMEK
1. Iş ýerini meýilleşdirmek.
2. Iş ýeriniň meýilleşdirilişine ergonomiki talaplar.
3. Iş ýeriniň meýilleşdirilişiniň seljerilişi.

## Slide 2
6.1. Iş ýeriniň meýilleşdirmek.
Iş ýerini meýilleşdirmek diýip, funksional arabaglanyşykly önümçilik serişdeleriň (enjamlaryň, goşmaça enjamlaşdyrylyşyň, zähmet serişdeleriň, zähmet predmetleriň we işgäriň özüniň) önümçiligiň töwereginde rasional ýerleşdirilmegine düşünilýär.
Iş ýeriniň meýilleşdirilişiniň esasy meseleleri aşakdakylardan ybaratdyr:
zähmetiň amatly we howpsuz şertlerini döretmek;
önümçilik meýdançasyny has amatly ulanmak;
artykmaç hereketleri aradan aýyrmagyň hasabyna ýerine ýetirijileriň iş wagtynyň ulanylmagyny ýokarlandyrmak.
Iş ýeriniň rasional meýilleşdirilmegini üpjün etmek üçin hökmany nazara alynmaly başlangyç pursatlar indikiler:
tehnologiki we zähmet prosesleriň aýratynlyklary;
iş ýeriniň zähmetiň kooperirlenmeginiň we bölünişiginiň görnüşine hem-de ulanylýan tehnologiýa laýyklykda ýörüteleşmegi;
iş ýerinde ulanylýan enjamyň, tehnologiki we guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyrylyşyň düzümi we aýratynlyklary;
iş ýerine hyzmat edilişiniň hereket edýän ulgamy;
zähmetiň ulanylýan tärleri we usullary.

## Slide 3
6.1. Iş ýeriniň meýilleşdirilişine ergonomiki talaplar.
Öňdebaryjy tärleriň we usullaryň ornaşdyrylyşy, artykmaç we rasional däl zähmet hereketleriň aýrylmagy, işçiniň hereketiniň we materiallaryň süýşürilmeginiň maksimal azaldylmagy iş ýeriniň meýilleşdirilişiniň kämilleşmegine esaslanýar.
Zähmet serişdeleriň we predmetleriň ýerleşdirilişine iş ýeriniň meýdançasy bagly bolýar. Zähmet serişdeleriniň we predmetleriniň ýerleşdirilmeginiň ýörelgeleriniň bozylmagy iş ýeriniň meýdançasyny ulaldýar, netijede zähmetiň netijeliligi peselýär, işçileriň ýadawlylygy ýokarlanýar, iş wagtynyň ýitgileri köpelýär.
Iş ýeriniň meýilleşdirilişi şonuň üçin amatly we howpsuz zähmet şertleriniň döredilmeginiň esasy bolup durýar.
Ylmy taýdan esaslandyrylan meýilleşdirilişiň usulyýet esasy – bu onuň adamyň ergonomiki häsiýetlerine gabat gelmegidir. Önümçiligiň maddy böleklerini we adamyň ýerleşdirlişi olaryň antropometriki, biomehaniki we psihofiziologiki häsiýetlerine gabat gelmeli.
Iş ýeriniň meýilleşdirilişi gowy we heläkçilik (awariýa) şertlerde onuň netijeli hyzmat edilişiniň mümkinçiligini üpjün etmelidir. Ergonomikanyň wajyp talaplaryň biri işçiniň antropometrik talaplaryna laýyklykda adamyň erkin iş hereketleriniň mümkinçiligidir.Ýene-de bir ergonomiki talaplaryň biri hem esasy iş ýerinde enjamlaryň ýerleşdirilişini üpjün etmekdir.

## Slide 4
Iş ýeri operatiw we kömekçi iş ýerlerine bölünýär.
Operatiw iş ýeri 180o öwrüm bilen birlikde zolagyň maksimal elýeterliligi we işçiniň operatiw iş ýerinden saga ýa-da çepe bir liniýadan süýşmeginiň çägi bilen kesgitlenýän meýdançany eýeleýär.
Seýrek ulanylýan we ätiýaç zähmetiň serişdeleri hem-de predmetleri ýerleşdirilen iş ýeriniň beýleki meýdançasy kömekçi iş ýerini emele getirýär.
Iş ýeriniň çägi adamyň boýuna bagly bolýar. Iş ýeriniň meýilleşdirilişiniň ergonomiki talaplara laýyklygynyň şertleriniň biri bolup, işçiniň fiziologiki optimal ýerleşişi, iş ýagdaýy (pozasy) çykyş edýär. Işçiniň iş ýagdaýy ony ýadatmaly däl. Ol işçiniň göwresini tutuşynyň göni bolmagyny, iş ýagdaýyny çalyşyp durmagyny; göwresiniň, kellesiniň, eliniň, aýagynyň amatly ýagdaýda durmagyny üpjün etmelidir.
Eger ýerine ýetirilýän iş 5 kg çenli güýji talap etse, onda ol işi “oturyp” ýerine ýetirseň bolýar, 10-20 kg – “durup”, eger 5-10 kg güýji talap etse, onda çalyşyp “oturyp – turup”. Mysal üçin, iş hereketleriň sany köp bolanda, işi durup ýerine ýetirmeli; iki eliň bilen ýerine ýetirilýän, ýokary ünsi talap edýän işleri oturup ýerine ýetirmeli. Fiziologlaryň barlaglary boýunça işçiniň “durup” işleýän iş ýagdaýy has ýadawly ýagdaý hasaplanýar.
Esasan fiziologiki esaslandyrylan iş ýagdaýy diýip “oturyp – durup” işlenýän ýagdaýlaryň gezeklenmesi hasap edilýär.
Zähmetiň gözlegleriniň esasynda hemme iş ýagdaýlary şu görnüşlere bölüp bolýar: çäklendirilen, oňaýly däl, dar, has oňaýsyz.

## Slide 5
6.2. Iş ýeriniň meýilleşdirilişiniň seljerilişi.
Iş ýeriniň meýilleşdirilişiniň seljerilişi tehnologik we guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyrylyşyň has rasional ýerleşdirilmeginiň mümkinçiliklerini, önümçilik meýdanyny tygşytly ulanmak, işçileriň geçme aralygyny, iş ýerinde çig malyň we taýar önümiň göçürilmeginiň uzaklygyny azaltmak, işçileriň amatly iş ýagdaýynyň üpjünçiligi we olaryň öňdebaryjy tärleri we usullary ulanmagynyň mümkinçiliklerini döretmek maksady bilen geçirilýär.
Seljerişiň esasynda zähmetiň maddy bölekleriniň ýerleşdirilişiniň maksada laýyk öwrenilmegi, şeýle hem iş ýeriniň rasional däl meýilleşdirilişi bilen bagly bolan wagt ýitgilerini ýüze çykarmak üçin iş gününiň fotografiýasynyň we hronometražyň maglumatlarynynyň ulanylmagy ýatyr.
Şuňa laýyklykda seljeriş işlerini şu yzygiderlilikde geçirmeli.
Iş ýeriniň beýlekiler bilen tehnologiki arabaglanyşygyny öwrenmek, zähmet serişdeleriniň göçürme aralygyny we häsiýetini, iş ýerine hyzmat etmek maksady bilen işçiniň hereketlerini, ýük akymlarynyň ugurlaryny kesgitlemek, göçürilýän ýükleriň göwrümini kesgitlemek.
Meýdançada işçiniň süýşmeleriniň we önümçilik serişdeleriniň ýerleşdirilişiniň shemasyny düzmek.
Meýdançada iş ýeriniň rasional däl meýilleşdirilişi bilen baglanyşykly iş wagtynyň ýitgilerini häsiýetlendirýän hasabat görkezijileriniň we gözegçilikleriň maglumatlarynyň öwrenilmegi.
Iş ýerinde işçiniň, enjamyň, goşmaça enjamlaryň ýerleşdirilişini öwrenmek, işçiniň şol ýerde gatnaw marşrutyny ýüze çykarmak we iş ýeriniň meýilleşdirirliş shemasyny düzmek.

## Slide 6
  5. Zähmet predmetleriň we serişdeleriň ýerleşişini öwrenmek, iş hereketleriniň düzümini ýüze çykarmak, olary kesgitleýän esasy faktorlary bellemek.
Geçirilen derňemeleriň esasynda ilki bilen meýdançanyň, sehiň meýilleşdirilişiniň düzüm bölegi hökmünde iş ýeriniň meýilleşdirilişiniň rasionallygynyň görkezijileri seljerilýär. Seljeriş geçirilende enjamlaryň ýerleşdirilişiniň rasionallygy, olaryň tehnologik yzygiderlilige laýyklygy barlanylýar.
Iş ýeriniň daşynda edilýän ädimleriň seljerilişi geçirilende enjamlaryň täzeden amatly goýulmagynyň, ammarlaryň ýerleşdirilişiniň üýtgedilmeginiň we ş.m. hasabyna olaryň sanyny azaltmak mümkinçiligi anyklanýar. Iş ýerine barmak diňe bir gysga bolman, eýsem mümkin boldugyça ulag ugurlary bilen kesişmeli däl. Zähmetiň ýaramaz şertli iş ýerlerini amatly şertli iş ýerlerinden bölmek zerurdyr.
Iş ýeriniň meýdanyny dogry kesgitlemek wajyp bolup durýar. Önümçilik meýdanynyň ulanylşynyň rasionallygyny häsiýetlendirýän esasy görkeziji – bir stanoga, onuň töweregindäki geçelgeler bilen birlikde ortaça düşýän udel meýdany. Mysal üçin, ownuk stanoklar üçin 10-12 m2, orta – 15-25 m2, uly – 30-45 m2 we has uly – 50-100 m2. Ikinji görkeziji – meýdanyň sanitar normalary, şoňa görä her işgäre önümçilik meýdanynyň normasy 4,5 m2-dan, we önümçilik jaýynyň 15 m3-dan az bolmaly däl.
Iş ýeri tebigy ýagtylandyrylyşyň çeşmesine baglylykda (ýagtylyk işgäre gapdaldan çepe ýa-da yzdan çepe düşmeli) amatly ýerleşen bolmalydyr.

## Slide 7
bu ýerde: Sh – iş ýeriniň umumy hakyky önümçilik meýdany;
Sn - iş ýeriniň normatiw boýunça önümçilik meýdany;
n – esasy we kömekçi enjamlaryň mukdar birligi;
s – esasy we kömekçi enjamlaryň her biriniň tutýan önümçilik meýdany.
Önümçilik meýdanynyň ulanylyşynyň koeffisientleri deňeşdirilende kärhana boýunça iş ýeriniň dürli görnüşleri üçin işlenip düzülen ortaça normatiw koeffisiýenti ulanylyp bilner.