## Slide 1
TEMA 8. ÖNÜMÇILIKDÄKI ULANYLÝAN KADALAR
1. Önümçilik kadalarynyň görnüşleri.
2. Önümçilik kadalarynyň toparlanylyşy.
3. Zähmet harajatlary we önüm çykaryş kadasynyň arasyndaky baglanyşyk.

## Slide 2
8.1. Önümçilikdäki ulanylýan kadalaryň görnüşleri.
Işçileriň zähmet harajatlaryny we maşynlaryň öndürijiligini kesgitleýän önümçilik normalarynyň şeýle görnüşleri bar:
Wagtyň normasy – Nw;
Zähmet harajatlaryň normasy – Nz.h.;
Önüm çykaryş normasy – Nö.ç.;
Maşyn wagtynyň normasy – Nm.w.;
Maşynyň öndürijiliginiň normasy – Nm.ö.
Wagtyň normasy – bu zähmetiň we önümçiligiň dogry gurnalan şertlerinde işe laýyk hünärli we işe laýyk iş derejeli işgär bilen önümiň birligini ýerine ýetirmek üçin kesgitlenen wagtyň möçberidir. Wagtyň normasy önümiň birligine min, sek, sagatda ölçelýär (sag/birl.).
Nw = T / Ö
bu ýerde, T – wagtyň zerur önümçilik harajatlary, sagatda;
Q – sagatda öndürilen önümiň mukdary, t, kg, m, m2 we ş.m.
Zähmet harajatlaryň normasy (Nz.h.) – zähmetiň we önümçiligiň dogry gurnalan şertlerinde işe laýyk hünärli we işe laýyk iş derejeli işgäriň önümiň birligini ýerine ýetirmegi üçin kesgitlenen zähmet harajatlaryň möçberi. Ol aşakdaky formula boýunça kesgitlenilýär:
Nz.h. = T * n / Ö
bu ýerde, n – işçileriň sany.
Önümiň kesgitli göwrüminiň öndürilişine edilýän wagt harajatlarynyň görkezijileri–sagatda, zähmet talap edijiligiň görkezijileri–adam/sagatda ölçenilýär.

## Slide 3
Soňky döwürde zähmeti kadalaşdyrmak boýunça çap edilen kitaplarda, ýygyndylarda wagt harajatlaryň we zähmet harajatlaryň görkezijileri dogry bellenen, we olaryň ölçegleri olaryň atlary bilen doly gabat gelýär.
Ýöne, diňe ENiR we MNiR-lerde, zähmet harajatlaryň normasy adam/sagatda dogry berilen, ýöne ýygyndyda olar nädogry wagt harajatlary diýip agzalýar, bu olaryň manysyna we ölçeglerine ters gelýär.
Zähmet harajatlary üçin “Wagtyň normasy” diýen termini ulanyp bolmaýandygyny zähmeti we önümçiligi gurnamak üçin, belli bir prosesiň normatiw dowamlylygyny görkezýän hakyky wagt normalary zerurdyr. Mysal üçin, gurnama demirbeton sütünlerini gurnamak üçin 4 adamdan ybarat montažçylaryň toparyna 2 adam/sagat zerur bolsa, onda şeýle sütüni gurnamak üçin 0,5 sagat zerurdyr. Şeýle görkeziji “tigirden gurnalanda” sütünleri her ýarym sagatdan getirmeginiň dogry çyzgydyny düzmek üçin zerurdyr.
Şonuň üçin, ENiR we WNiP-iň täze ýygyndylary çap edilende “wagt normalary” diýen termini “wagt harajatlary” diýen termine çalyşmaly. Wagt normasynyň zähmet harajatlarynyň normasynyň arasyndaky arabaglanyşygy şeýle formula bilen kesgitläp bolýar: Nw. = Nz.h. / n eger n = 1, Nw = Nz.h.
Önüm çykaryş normasy – bu zähmetiň we önümçiligiň dogry gurnalan şertlerinde işe laýyk hünäri we işe laýyk iş derejeli işgäriň wagt birliginde öndüren önüminiň göwrümidir. Önüm çykaryş normalary fiziki birliklerde belli bir wagtda ölçenilýär.
Nö.ç. = T × n / Nw. = T × n × u / Nz.h.
bu ýerde, T – önüm çykaryş normasy kesgitlenýän wagtyň aralygy.

## Slide 4
Mysal üçin, iki sany bilelikde işleýän işgärler 6 sagatda işiň 4 m3-ny ýerine ýetirýän bolsa, onda wagtyň normasy şeýle bolar:
Nw = 6 / 4 = 1,5 sag/m3
Nw.h. = 6 × 2 / 4 = 3 adam-sagat/m3
Nö.ç. = 1 sag × 1 m3 / 1,5 = 1 × 2 / 3 = 0,67 m3/sagat
Wagt we zähmet harajatlaryň normalarynyň we önüm çykaryş normalaryň arasynda ters arabaglanyşyk bar.
Maşynyň wagt normasy – bu maşyn bilen işleýän işçileriň zähmetiniň we önümçiligiň dogry gurnalan şertlerinde önümiň birligini öndürmek üçin maşynyň ulanylyş wagtynyň möçberidir. Maşynyň wagt normasy önümiň birligine sagatda ölçenilýär (sag/t, kg…). Maşynlaryň wagt normasy olaryň öndürijilik normasynyň üsti bilen hasaplanýar:
Nw.m. = T`w / Nönd.
bu ýerde, Nönd. – maşynlaryň öndürijiliginiň normasy, önüm/sag.
Maşynlaryň öndürijiliginiň normasy (Nönd.) – bu maşyn bilen işleýän işçileriň zähmetiniň we önümçiligiň dogry gurnalan şertlerinde wagt birliginde bir maşyn bilen öndürilýän önümiň möçberidir. Maşynyň öndürijilik normasy fiziki birlikde ölçenilýär.
Nönd. = T`w / Nm.w.
Maşynyň wagtynyň normasy we öndüriliş normasy ters arabaglanyşykly görkezijiler.

## Slide 5
8.2. Önümçilikdäki ulanylýan kadalaryň klassifikasiýasy.
Önümçilik prosesleriň kynlygyna we tertibine görä önümçilik normalarynyň şeýle görnüşlerini belläp bolar:
Bölek normalar – iş prosesiň iş operasiýalaryna ýa-da ondan hem kiçi bölegine hasaplanan normalar. Bu normalar aýratyn, tejribede ulanmaýarlar, mysal üçin, işiň bahalandyrmalaryny we zähmet hakyny hasaplamak üçin ulanylmaýar. Bölek normalar irileşdirilen normalary işläp düzmek üçin esas bolýarlar.
Irileşdirilen normalar – iş ýa-da toplumlaýyn proses üçin hasaplanan normalar. Toplumlaýyn proses üçin düzülen normalara toplumlaýyn normalar hem diýilýär.
Işlenip düzülişiniň usullary we çeşmeleri boýunça ilkinji we umumylaşdyrylan normalary belläp bolar. Ilkinji norma – belli bir gurluşyk kärhananyň önümçilik şertlerinde ýerine ýetirilýän gurluşyk-montaž prosesine normatiw gözegçilikleriň esasynda ilkinji gezek işlenilip düzülen normalardyr. Umumylaşdyrylan norma – birnäçe ilkinji normalaryň esasynda işlenilip düzülen, birmeňzeş normallary bolan, normalar. Bir tipli, ýeketäk normalar – umumylaşdyrylan norma diýip hasap edilýär.
Esaslandyrma derejesine görä önümçilik normalarynyň şeýle görnüşleri bar: tehniki esaslandyrylan we tejribe-statistiki.
Tehniki esaslandyrylan norma – önümçilik serişdelerini we iş wagtyny rasional ulanylmagyň esasynda zähmet öndürijiligiň ýokary derejesini göz öňünde tutmak bilen işlenilip düzülen normalar.
Tejribe-statistiki norma – iş wagtynyň hemme hakyky harajatlaryny ýerine ýetirilen işleriň göwrümine hasaba alynmagy bilen kesgitlenen norma. Bu normalarda iş wagtynyň diňe zerur önümçilik harajatlary hasaba alynman, eýsem wagtyň ýitgileri hem hasaba alynýar.

## Slide 6
Şeýle harajatlar bilen işlenilip düzülen normalar zähmet öndürijiliginiň ösüşine täsir edmeýär, şonuň üçin mümkin bolan ýagdaýda olary tehniki esaslanan normalar bilen çalyşýarlar.
Önümçilik normalary olaryň ulanylýan ýerine görä, şeýle görnüşlere bölünýärler:
BN we B – bütewi normalar we bahalandyrmalar;
PN we B – pudaklaýyn normalar we bahalandyrmalar;
ÝN we B – ýerli normalar we bahalandyrmalar.
Bütewi normalar has ýaýran işleriň esasy görnüşlerine düzülen we şol işleri ýerine ýetirýän guramalar üçin hökmanydyr. Şol ýygyndylarda bolmadyk işler üçin pudaklaýyn normalar düzülýär. Bu normalary diňe olary tassyklan pudaklarda ulanyp bolar.
BN we B, PN we B-yň ýygyndylarynda ýok işler üçin ýörite ýerli normalar düzülýär. Ýerli normalar aýratyn kärhanalar, trestler we dolandyryş edaralar bilen işlenip düzülýär hem tassyklanylýar we diňe şol kärhanalaryň çäginde ulanylýar. Bu normalar kärhananyň ýolbaşçysy we kärdeşler arkalyşygy komiteti bilen baglanyşykly tassyklanmaly.
BN we B-larda işçiler bilen taýýarlaýyş-tamamlanyş (TT) operasiýalara, şol sanda iş ýerini taýýarlamada we çalyşyk iň ahyrynda ony tertipleşdirmäge harajat edilýän wagt hasaba alynýar we aýratyn orun tutýar. Şeýle hem, normalarda iş çalyşyk iň dowamynda işçilere dynç almaga zerur wagty hasaba alynandyr.

## Slide 7
8.3. Zähmet harajatlary normasynyň we önüm çykaryş kadasynyň arasyndaky baglanyşyk.
Zähmet harajatlar kadasynyň we önüm çykaryş kadasynyň arasynda ters-proporsional arabaglanyşyk bar. Şonuň esasynda, şeýle formulalary ýazyp bolar:
1) Önüm çykaryş normanyň üýtgemegi (%-de):
a) zähmet harajatlaryň peselmeginde:
∆ Nö.ç. = ∆ Nz.h. × 100 / 100 – ∆ Nz.h.
bu ýerde, ∆ Nz.h. – zähmet harajatlaryň üýtgemegi.
b) zähmet harajatlaryň ýokarlanmagynda:
∆ Nö.ç. = ∆ Nz.h. × 100 / 100 + ∆ Nz.h.
2) Önüm çykaryş normanyň absolýut üýtgemegi:
a) zähmet harajatlaryň peselmeginde:
∆ Nö.ç. = ∆ Nz.h. × Nö.ç. / 100 – ∆ Nz.h.
b) zähmet harajatlaryň ýokarlanmagynda:
∆ Nö.ç. = ∆ Nz.h. × Nö.ç. / 100 + ∆ Nz.h.

## Slide 8
3) Önüm çykaryşyň täze normasy:
a) zähmet harajatlaryň peselmeginde:
Nö.ç. = Nö.ç. × 100 / 100 – ∆ Nz.h.
b) zähmet harajatlaryň ýokarlanmagynda:
Nö.ç. = Nö.ç. × 100 / 100 + ∆ Nz.h.
Mysal 1. Zähmet harajatlar normasynyň (Nz.h.) 20 % peselmeginde önüm çykaryş. normasynyň (Nö.ç) ýokarlanmagyny hasaplamaly.
∆ Nz.h. = ∆ Nz.h. × 100 / 100 – ∆ Nz.h.= 20 × 100 / 100 – 20 = 25 %
Mysal 2. Zähmet harajatlar normasynyň (Nz.h.) 15 % ýokarlanmagynda önüm çykaryş normasynyň (Nö.ç.) absolýut peselmegini kesgitlemeli. Hereket edýän norma – 80 sany önüm.
∆ N`z.h. = ∆ Nö.ç. × ∆ Nz.h. / 100 + ∆ Nz.h.= 80 × 15 / 100 + 15 = 10,4 ≈ 10 önüm.
Mysal 3. Täze önüm çykaryş normany hasaplamaly, eger zähmet harajatlar normasy (Nz.h.) 20 % ýokarlanan bolsa, hereket edýän i kesgitlemeli. Hereket edýän Nö.ç. = 60 sany önüm.
Nö.ç.= Nö.ç. × 100 / 100 + ∆ Nz.h.= 60 × 100 / 100 + 20 = 6000 / 120 = 50 önüm.