## Slide 1
TEMA 11. KADA BOÝUNÇA GÖZEGÇILIKLERIŇ USULLARY
1. Kada boýunça gözegçilikleriň maksady we meseleleri.
2. Hronometraž we fotohasap - normatiw - gözegçilikleriniň esasy görnüşleri.
3. Tehniki hasap usuly.

## Slide 2
11.1. Normatiw gözegçilikleriň maksady we meseleleri.
Normatiw gözegçilik usullary tehniki kadalaşdyrmagyň esasy bölegi bolup durýar we indiki maksatlara gönükdirilen:
Önümçilikdäki täzeçelikleriň öňdebaryjy usullaryny öwrenmek.
Iş wagtynyň peýdaly harçlaryny we ýitgilerini öwrenmek.
Hereket edýän normalaryň ýerine ýetirilişini hasaba almak.
Täze önümçilik normalaryny taslamak.
Bu ähli meseleler, meselem zähmetiň ýa-da wagtyň harçlaryny taslamak üçin belli maglumatlaryň alynyşy, ýörite wizual gözegçilikler arkaly, kadalaşdyrylýan prosesler ýerine ýetirilýän iş ýerlerinde amala aşyrylýar. Ö nümçilik normalaryny taslamak maksady bilen geçirilýän wizual gözegçiliklere normatiw gözegçilikler diýilýär we normalaşdyrylyşyň baryşyndaky bölekleriň toparlanyş derejesi, iş wagtynyň we çykarylan zähmet harçlarynyň ýazylyşynyň takyklygy we usuly boýunça, başga-da önümiň ölçelişiniň görnüşi boýunça tapawutlanýarlar. Gözegçilikler gurluşyk prosesleri ýerine ýetirýän işçiler, işçileriň topary ýa-da gurluşyk maşynlaryň we mehanizmleriň işiniň üstinde geçirilýär. Normatiw gözegçilikler gurluşyk-gurnaýyş prosesleriň bir wagtlaýyn öwrenilmegidir, onuň netijesinde şeýle maglumatlar alynmaly: takyk guramaçylyk-tehniki şertleriň beýany, iş wagtynyň harçlanyşynyň häsiýeti we möçberi barada esaslanan maglumatlar, gözegçilik geçirilen wagtynda aýratyn bölek we jemi proses boyunça öndürilen önümleriň sany barada maglumatlar.

## Slide 3
Gözegçilik iş wagtynyň harçlarynyň ähli görnüşlerini ýa-da şol harçlaryň diňe böleklerini öz içine alyp biler, zähmet ýa-da wagt harçlary iş operasiýalaryň gidişiniň ýa-da toparynyň düzümine girýän operasiýalarynyň aýratyn hasaba alynmagy bilen ýerine ýetirilýär. Normatiw gözegçilikler şeýle işlerden durýar: prosesiň häsiýetnamasynyň beýanyndan, isçileriň iş wagtynyň we maşynlaryň ulanylyş wagtynyň ölçeginden; gözegçilik geçirilýän wagtynda öndürilen önümiň ölçeginden, gözegçiligiň netijeleriniň başlangyç işlenilmeginden. Normatiw gözegçilikleriň netijesinde önümiň birligini öndürmek üçin zähmet harajatlarynyň görkezijilerini önümçilik prosesiň häsiýetnamasy bilen çykaryp bolýar. Gurluşykda gurluşyk prosesleriň we olary barlamagynyň maksatlarynyň köpdürliligine görä normatiw gözegçilikleriň birnäçe görnüşleri ulanylýar.
Iş wagtynyň ýa-da zähmetiniň çykdaýjysynyň ýazgysy gönüden-göni çyzgyt, san ýa-da garyşyk usulda, ýa-da iş çalyşygyň dowamynda prosesiň bölekleriniň gaýtalanmagynyň sanyny ölçemek arkaly ýerine ýetirilip bilner. Gözegçilik wagtynda önüm gönüden-göni fiziki özlçeg birliklerinde ölçelinýär (m, m2, kg we ş.m.) ýa-da gözegçiligiň içine girýän siklleriň sanlary boýunça hasaplanýar. Gözegçiligiň her dürli usullary önümçilik prosesleriniň siklleri bilen baglanyşyklydyr.
Siklsiz prosese gözegçilginiň dowamlylygy we gidişi baş ölçeýjiniň birliginde önümi ölçemek mümkinçiligi arkaly kesgitlenýär we ýarym çalyşyk adan birnäçe çalyşyk a çenli ýetip biler.

## Slide 4
Siklsiz prosesiň gidişine gözegçiligiň dowamlylygy siklleriň hökmany sanynyň ýygyndysynyň dowamlylygy bilen kesgitlenýär we ol birnäçe minutdan ýarym çalyşyk a çenli ýetip biler.
Gözegçiligiň barşynda zähmet we wagt harçlary bellige alynýar we şonuň bilen birlikde zähmet talap edijiligiň ýa-da prosesiň bölekleriniň dowamlylygynyň üýtgemegine öz täsirini ýetirýän faktorlaryň ähmiýeti bellenilýär.Tamamlanan gözegçilik düzüjiniň hökmany bolmagy bilen häsiýelendirilýär.
Gözegçiligiň dowamynda gözegçi şeyle bellikleri etmeli:
Zähmetiň ýa-da wagtyň harçlaryny bellige almaly.
Täsir edýän faktorlaryň ähmiýetini bellemeli.
Önümiň göwrümini ölçemeli.
Önümçilikde normatiw gözegçilik geçirilende wagtyň, işçileriň sanynyň, täsir edýän faktorlaryň we önümiň ýerine ýetirilen göwrüminiň ýazgysy elde, ýörite görnüşlerde amala aşyrylýar.
Önümçilik prosesleriň barşyny öwrenmegiň maksadyna baglylykda ähli gözegçilikler 2 görnüşe bölünýär:
guramaçylyk;
normatiw.
Guramaçylyk gözegçilikler önümçiligiň öňdebaryjy usullaryny ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän ýa-da iş wagtynyň ýitgilerini geljekde ýok edilmegi üçin onuň möçberleri we sebäpleri barada maglumat berýän maglumatlary almak üçin geçirilýär.

## Slide 5
Normatiw gözegçilikler hereket edýän normalaryň ýerine ýetirilişini hasaba almak ýa-da täze önümçilik normalaryny işläp duzmek üçin maglumatlary almak maksady bilen geçirilýär.
Maksadyna we wagty ölçemegiň takyklygyna baglylykda, gözegçiligiň indiki usullary ulanylýar:
Hronometraž;
Fotohasap;
Tehniki hasap;
Iş gününi surata almak;
Pursat gözegçilikleri;
Kino düşürmek;
Ossillografiýa.

## Slide 6
11.2. Hronometraž we fotohasap-normatiw – gözegçilikleriniň esasy görnüşleri.
Fotohasap usuly bilen gözegçilik geçirlende prosesiň bölekleri boýunça wagt harçlary her prosese gatnaşyjy üçin aýratyn ýa-da işçiler boýunça bölümsiz bellige alynýar.Gözegçiligiň häsiýetine laýyklykda şahsy we toparlaýyn fotohasap bolup bilýär.
Haçanda her işgäriň işiniň netijesinde kesgitli we şahsy hasaba alyp bolýan önüm alynýan bolsa şahsy fotohasap ulanylýar.
Eger-de gurluşyk önümçiliginiň önümi birnäçe işgärleriň ylalaşylan ýa-da gaýtadan işlemeginiň netijesinde alynýan bolsa toparlaýyn fotohasap ulanylýar.
Fotohasapda wagt ýazgysy 3 usulyň biri bilen ýerine ýetirilýär:
çyzgyt;
san;
garyşyk
Ýazgynyň çyzgyt usuly şahsy fotohasapda ulanylýar we gözegçilik wagtynda bir-üç işçiniň ýa-da bir maşynyň hem bir-iki işçiniň işiniň wagt ýazgysyny alyp barmaga mümkinçilik berýär. Çyzgyt usulda wagt ýazgysynyň her bölegi 1 min. deň bolan, böleklere bölünen ýorite görnüşe girizilýän, üznüksiz çyzygyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Şonuň bilen birlikde prosesiň bölekleri boýunça önümiň möçberi we normaldan gyşarmalar bellige alynýar. Gözegçiligiň netijelerini FÇ- N3 ýörite görnüş ýazylýar.
Wagt ýazgysynyň san usuly şahsy fotohasapda ulanylýar we ikiden köp bolmadyk işçilere ýa-da 1 maşyna we 1 işçä gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Bu has agyr we köp zähmeti talap edýän usuldyr, şonuň üçin ony fotohasabyň beýleki usullaryny ulanmak mümkin bolmadyk ýagdaýynda ulanýarlar.

## Slide 7
San usulynda gözegçiligiň netijelerini FS- N2 ýörite görnüş ýazylýar.
Ýazgynyň garyşyk usuly toparlaýyn fotohasapda iki we ondan kän işçileriň işine gözegçilik edilende ulanylýar. Garyşyk usulda bölegiň dowamlylygy grafiki bölek çyzyklar arkaly bellenýär, işçileriň sany bolsa, şol çyzyklaryň ýokarsynda ýazylýar. Şeýle-de prosesiň bölekleri boýunça önümiň möçberi we normala gabat gelmeýän gyşarmalar bellenilýär. Gözegçiligiň netijeleri FG- N1 görnüşli ýörite görnüş ýazylýar.
Fotohasap usulu bilen geçirilýän bir gözegçiligiň dowamlylygy adatça bir çalyşyk a deň kabul edilýär.
Hronometraž usuly.
Hronometražyň kömegi bilen iş wagtynyň harçlarynyň siklleýin bölekleri öwrenilýär. Bu ýagdaýda wagty hasaplamagyň 2 usuly ulanylýar – üznüksiz we saýlaw. Has ýaýrany saýlaw usuly.
Wagt ýazgysynyň saýlaw usulynda norma düzüji gözegçilk edilýän bölegiň başynda sekundomeri işledýär, hem ahyrynda öçürýär. Şeýle usul bilen alnan bölegiň dowamlylygy SH/SI-saýlaw hronometražy siklleýin işlemek ýörite görnüşli görnüş girizilýär.
Bu görnüş ulanylanda saýlaw hronometražy geçirmek üçin SI harplary öçürilýär. Gözegçiligiň başynda her bölek boýunça wagty, başga-da gabat gelýän normaldan gyşarmalary belleýärler. Gözegçilik geçirilenden soň, hronometraž hataryny gaýtadan işleýärler.
Üznüksiz hronometražda norma düzüji operasiýanyň (sikliň) başynda sekundomeri işledýär we işiň dowamynda şol ýa-da başga siklleýin däl bölek gabat gelýänçä öçürmeýär. Öňünden bellenilen bellik nokatlary boýnça kesgitlenýän her bölegiň gutaryş pursady görnüşde minutda we sekuntda bellenýär.

## Slide 8
11.3. Tehniki hasap usuly
Tehniki hasap usuly bilen geçirilýän gözegçilikler hereket edýän normalaryň ýerine ýetiriliş derejesini barlamak üçin ulanylýar. Olar ýeterlik takyklygy bolmadygy üçin işleriň täze görnüşlerine normalary taslamak üçin esas bolup bilmeýärler. Normalaryň ýerine ýetiriliş derejesini öwrenmek üçin, bir we ondan köp çalyşyk bölünýän, iň bolmanda ýarym çalyşyk adan az bolmadyk kada bolan gidişe gözegçilik etmek maslahat berilýär. Şeýle bolanda tehniki hasap usuly netijeleriň ýeterlikli takyklygyny üpjün edýär. Eger-de tehniki hasapda wagtyň hakyky harçlarynyň normatiw wagtdan göze görnüp duran gyşarmalar ýüze çyksa, tehniki kadalaşdyrmanyň has takyk usuly bilen gaýtadan barlamak zerurdyr (fotohasap, hronometraž).