## Slide 1
TEMA 5. IŞ ÝERINIŇ ENJAMLAŞDYRYLYŞY
1. Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşyna umumy usuly düzgünler.
2. Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşyna ergonomiki talaplar.
3. Zähmeti Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşynyň seljerilişi.

## Slide 2
5.1. Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşyna umumy usuly düzgünler.
Zähmetiň netijeliliginiň derejesi iş ýeriniň tehniki we guramaçylyk üpjünçiligine bagly. Zerur enjamlaşdyrylyşyň ýoklygy artykmaç we rasional däl hereketleriň döremegine, iş ýeriniň artykmaç zähmet predmetleri bilen dolmagyna, olary daşamagyň kynlaşmagyna, önümiň hiliniň peselmegine we zaýanyň (bragyň) ýokaranlanmagyna getirýär. Önümçiligiň ykdysady netijeliligini ýokarlandyrmagyň wajyp ugry bolup – iş ýerleriň enjamlaşdyrylyşy çykyş edýär.
Goşmaça enjamlaşdyrylyşyň (osnastkanyň) sanawy, onuň möçberi, konstruktiw häsiýetnamalary diňe bir zähmetiň tehnologiýasynyň, serişdeleriniň, predmetleriniň aýratynlygy bilen kesgitlenmän, eýsem iş ýerleriniň maddy we beýleki üpjünçiligi, meýilleşdirilişi bilen kesgitlenýär.
Rasional zähmet hereketlerini, tärlerini ýerine ýetirmek maksady bilen iş ýerinde jemlenen zähmet seişdeleri onuň tehnologiki we guramaçylyk enjamlaşdyrylyşyny häsiýetlendirýär.
Iş ýerini enjamlaşdyrmak – bu ony enjamlar, goşmaça enjamlarlar bilen, ýagny ol ýerde netijeli iş üçin hemme gerekli zatlar bilen üpjün etmek.
Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyş serişdeleri hemişelik, ýagny hemişe iş ýerinde durýan we wagtlaýyn, ýagny diňe işiň aýry-aýry görnüşleri üçin ulanylýan bolup biler.
Enjamlar esasy we kömekçi enjamlara bölünýär.
Esasy enjamlara esasy işi ýerine ýetirmek üçin niýetlenen, ýagny zähmet pedmetlerine gös-göni täsirini ýetirýän we hemişe iş ýerinde ýerleşýän stanoklar, maşynlar, agregat enjamlary, apparatlar, awtomat liniýalary, hasap we hasaplaýyş tehnikasy, şahsy kompýuterler we ş.m. degişlidir.

## Slide 3
Goşmaça enjamlaşdyryş tehnologiki we guramaçylyk görnüşlere bölünýär.
Tehniki goşmaça enjamlaşdyrylyşa gysgyçly gurluş, konduktorlar, işçi we ölçeg gurallary, barlag-ölçeg esbaplary, gullukçylar üçin kanselýariýa esbaplary we enjamlary, çalyşyk a esbaplary we ş.m. degişlidir.
Guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyrylyşa indikiler girýär:
işgäriň işlemeginiň amatly ýagdaýy üçin şeýle hem esbaplary, taýýarlamalary, detallary, kömekçi materillary, tehnologiki goşmaça enjamlary, resminamalary we ş.m. goýmak hem-de saklamak üçin gerek bolan predmetler (işçi mebeli, tekjeler, dürli gaplar);
ýagtylandyryş, signalizasiýa we aragatnaşyk serişdeleri;
işgärleriň howpsuzlygyny we zähmetiň amatly şertlerini üpjün edýän serişdeler;
kömekçi esbaplar hem-de enjamlaryň idegi, iş ýerini tertiplemek üçin serişdeler we ş.m;
önümçilik interýeriniň serişdeleri;
her dürli dokumentler (çyzgylar, instruksiýalar), ýörite edebiýatlar we ş.m.
Guramaçylyk enjamlar zähmet üçin işçä döredilýän howpsuz şertlerdir. Iş ýerini guramaçylyk enjamlaşdyrmak üçin ulanylýan serişdeleriň iki görnüşi bar:
diňe bir käriň iş ýeri üçin;
dürli kärleriň iş ýerleri üçin;
Şuňa baglylykda hemme guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyryş bir tipli we ýöriteleşdirilen görnüşlere bölünýär. Ýöne, şeýle bölünme enjamlaryň aýratyn görnüşleriniň hemme hil we san häsiýetlerini görkezmeýär. Şonuň üçin, goşmaça guramaçylyk enjamlar funksional taýdan ýerine ýetirilýän işi, maksatly ulanylyşy we gurluş alamatlary boýunça bölünýär.

## Slide 4
Funksional alamaty boýunça guramaçylyk goşmaça enjamlaryň şeýle görnüşleri tapawutlanýarlar: işçileriň iş ýeri üçin; ammarlar üçin; ussalar we inžener-tehniki işgärler üçin enjamlaşdyryş.
Maksatly ulanylyşy: esasy işi ýerine ýetirmek üçin; instrumentleri saklamak üçin, taýýarlamalary, detallary saklamak üçin, zähmetiň şertlerini gowlandyrmak üçin, zähmetiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin enjamlaşdyryş.
Guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyrylyşyň serişdeleriniň maksatly ulanylyşy öz gezeginde olaryň gurluş alamatlary boýunça bölünýär.
Her iş käri üçin goşmaça enjamlaşdyrylyşyň aýratyn komplekti kesgitlenen, iş şertlerine görä olar giňeldilýär ýa-da kiçeldilýär.
Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşy köp faktorlara bagly bolýar. Esasan hem önümçiligiň görnüşi, enjamyň görnüşi, hyzmat ediş ulgamy, gurallaryň ululygy, agramy ýaly faktorlara bagly. Enjamlaryň sany we sanawy ilki bilen önümçiligiň görnüşi bilen kesgitlenýär. Önümçiligiň görnüşi işçileriň ýerine ýetirýän funksiýalarynyň ýöriteleşdiriş derejesini, we iş ýerleriň hyzmat ediş ulgamyny kesgitleýär. Enjamlaryň görnüşi, onuň aýratynlygy goşmaça enjamlaşdyrylyşyň tehnologiki we guramaçylyk sanyna we sanawyna täsir edýär.

## Slide 5
5.2. Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşyna Ergonomiki talaplar.
Goşmaça enjamlaşdyrylyşyň taslanylmasyna antropometrik, fiziologiki, psihofiziologiki we psihologiki talaplar täsir edýär.
Iş ýerleri enjamlaşdyrylanda esasy ünsi adamyň ergonomik talaplaryna bermeli.
Ergonomiki talaplara laýyklykda iş stolynyň we guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyrylyşyň beýleki görnüşleriniň taslanylmagy şulary üpjün etmeli:
iş ýeriniň optimal beýikligini;
adam üçin rasional çägini;
stolyň üstüniň beýikligi oturan adamyň tirseginden eplenen eline gabat gelmegini;
gurallaryň sanyna görä iş ýeriniň optimal ölçeglerini.
Goşmaça enjamlaşdyrylyşyň gurluşy işçiniň dogry iş hereketini, oturyşyny üpjün etmeli: goşmaça enjamlaşdyş işgäriň antropometrik maglumatlaryna gabat gelmeli (boýy, agramy, eliniň, aýagynyň hereket edip biljek çägi we ş.m.). Antropometrik maglumatlara laýyklykda oturgyçlaryň, stellažlaryň, şkaflaryň we ş.m. taslamasy işläp düzülýär.
Guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyryşyň taslamasy işlenip düzülende sanitar-gigiýeniki talaplara hem üns bermeli: zyýanly gaz we tozanly işlerde, olary sorujy enjamlary oturtmak; oturgyçlaryň üstki örtgüsi pes ýyly geçirijilikli materiallar bilen edilmegi; olaryň ýeňilligine we ş.m. Gigiýeniki talaplar önümçiligiň aýratynlyklaryny hasaba almalydyr.
Guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyryşyň gurluşlary berk we howpsuz bolmaly, olaryň üstünde goýulýan zatlaryň gaçmazlygyny üpjün etmeli.

## Slide 6
Wajyp ergonomiki talaplaryň biri bolup, taslanylýan guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyryşyň estetiki üpjünçiligi çykyş edýär. Ilki bilen, olaryň reňki olaryň funksional ornuna we önümçilik şertlerine gabat gelmeli. Goşmaça enjamlaşdyryşyň reňkiniň saýlawy ýagtylygyň häsiýetine, önümçilik galmagalyň derejesine, howa şertlerine, işgärleriň düzümine laýyklykda geçirilýär.
Bu ýerde şeýle maslahatlar berilýär:
goşmaça enjamlaşdyryşyň reňki onuň görnüşine bagly (tehnologik, elektrik we ş.m.); olaryň reňki interýeriň beýleki böleklerine gabat gelmeli;
uly enjamlaryň we goşmaça enjamlaşdyryşyň reňkleri önümçilik jaýyň reňkleri bilen meňzeş bolmaly;
önümçilik jaýlarynyň çäklendirilen mukdarynda dürli reňkleri ulanmaly. Dürli reňkler uly önümçiligiň illýuziýasyny döredýär;
uly gurallary açyk reňklere, kiçileri – doýgyn reňklere reňklemeli;
dogry görnüşli enjamlary açyk reňklere boýamaly;
göterýän bölekler (jaýyň düýbi, oporalar, karkas) beýlekilerden tapawutlylykda gararak reňklere boýalmaly;
uly meýdançalar işleýänleriň psihikasyna gowy täsir edýän we gözüniň gartgynlylygyny aýyrýan esasy reňklerde bolmaly;
reňkleri çäklendirilen mukdarda ulanmak, sebäbi köp reňklilik ünsüň bölünmegine getirýär, bir reňklilik bolsa, ýadawlylyga;
has ýokary ünsi talap edýän akyl we beden zähmetler üçin sowyk reňkleri (açyk gök (asman), ýaşyl) ulanmaly;
önümçilik galmagalyň ýokary derejeli iş ýerlerinde açyk gök ýa-da kümüş reňkleri ulanmaly.

## Slide 7
5.3. Iş ýerininiň enjamlaşdyrylyşynyň seljerilişi.
Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşynyň seljerlişiniň esasy meselesi – bu onuň ergonomiki talaplara laýyklykda guramaçylyk we tehnologiki goşmaça enjamlaşdyryş bilen üpjün edilişiniň derejesiniň kesgitlenilişidir.
Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşy öwrenilende:
onuň esasy tehnologiki enjamlar bilen, guramaçylyk we tehniki goşmaça enjamlaşdyrylyşy bilen üpjünçiligi ýüze çykarylýar;
ýarym taýýar önümleri, çig maly, materiallary saklamak we ugratmak üçin serişdeler bilen üpjünçiligi kesgitlenýär;
gurallary we esbaplary saklamak üçin enjamlaryň, olaryň gös-göni iş meýdançasynda ýerleşdirilmeginiň mümkinçilikleri öwrenilýär;
tehniki dokumentasiýalary saklamak üçin enjamlaryň barlygy öwrenilýär;
iş ýerinde arassaçylygy we tertibi saklamak üçin enjamlar hem-de olaryň ýagdaýy öwrenilýär;
ýerli ýagtylandyryşy, howa çalyşygyny, zähmetiň howpsuzlygyny üpjün edýän enjamlaryň gurnalyşy öwrenilýär, olaryň işçi üçin amatlylygy anyklanýar;
signalizasiýa we aragatnaşyk serişdeleriniň gurnalyşy öwrenilýär.
Goşmaça enjamlaşdyrylyşyň öňdebaryjylygynyň seljermesinde onuň ergonomiki talaplara laýyklygy kesgitlenýär (işçiniň fiziki güýjüniň tygşytlanmagy, enjamyň ýeňilligi, amatlylygy we ş.m.).
Guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyrylyş taslanylanda ony ulanmagyň amatlylygyny, gurluşyň tehnologiki derejesini, tehniki estetiki talaplary, önümçilik şertlerinde rasional we uzak wagtlap ulanmak mümkinçiligini üpjün etmek zerurdyr.

## Slide 8
5.3. Iş ýerininiň enjamlaşdyrylyşynyň seljerilişi.
Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşynyň seljerlişiniň esasy meselesi – bu onuň ergonomiki talaplara laýyklykda guramaçylyk we tehnologiki goşmaça enjamlaşdyryş bilen üpjün edilişiniň derejesiniň kesgitlenilişidir.
Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşy öwrenilende:
onuň esasy tehnologiki enjamlar bilen, guramaçylyk we tehniki goşmaça enjamlaşdyrylyşy bilen üpjünçiligi ýüze çykarylýar;
ýarym taýýar önümleri, çig maly, materiallary saklamak we ugratmak üçin serişdeler bilen üpjünçiligi kesgitlenýär;
gurallary we esbaplary saklamak üçin enjamlaryň, olaryň gös-göni iş meýdançasynda ýerleşdirilmeginiň mümkinçilikleri öwrenilýär;
tehniki dokumentasiýalary saklamak üçin enjamlaryň barlygy öwrenilýär;
iş ýerinde arassaçylygy we tertibi saklamak üçin enjamlar hem-de olaryň ýagdaýy öwrenilýär;
ýerli ýagtylandyryşy, howa çalyşygyny, zähmetiň howpsuzlygyny üpjün edýän enjamlaryň gurnalyşy öwrenilýär, olaryň işçi üçin amatlylygy anyklanýar;
signalizasiýa we aragatnaşyk serişdeleriniň gurnalyşy öwrenilýär.
Goşmaça enjamlaşdyrylyşyň öňdebaryjylygynyň seljermesinde onuň ergonomiki talaplara laýyklygy kesgitlenýär (işçiniň fiziki güýjüniň tygşytlanmagy, enjamyň ýeňilligi, amatlylygy we ş.m.).
Guramaçylyk goşmaça enjamlaşdyrylyş taslanylanda ony ulanmagyň amatlylygyny, gurluşyň tehnologiki derejesini, tehniki estetiki talaplary, önümçilik şertlerinde rasional we uzak wagtlap ulanmak mümkinçiligini üpjün etmek zerurdyr.