## Slide 1
TEMA 12. KADA BOÝUNÇA GÖZEGÇILIKLERIŇ USULLARY
1. Iş gününi surata düşürmek.
2. Pursatlaýyn gözegçilikler usuly.
3. Kino düşürmek usuly.

## Slide 2
12.1. Iş gününi surata düşürmek.
Dogry geçirilen işçileriň iş gününi we maşynlaryň ulanylyşynyň wagtyny surata düşürmek ýitgileriň sebäpleri we möçberleri barada maglumat almaga mümkinçilik berýär. Iş gününi surata düşürmegiň şahsy we toparlaýyn görnüşleri bar. Işçileriň iş gününi surata düşürmek iş wagtynyň goşmaça harçlaryny kadalaşdyrmaga mümkinçilik berýär: taýýarlaýyş-tamamlaýyş işleri, dynç alyş we tehnologiki arakesmeler.
Iş gününi surata düşürmegiň usulyýeti öz içine şeýle tapgyrlary alýar: taýýarlaýyş; gözegçiligi geçirmek; gözegçiligiň netijelerini işläp taýýarlamak; gözegçiligiň netijelerini seljermek.
Taýýarlaýyş tapgyrynda iş gününi surata düşürmegiň maksady kesgitlenilýär we goýulan maksada laýyklykda gözegçilik obýekti saýlanylýar. Gözegçiligiň maksady we obýekti kesgitlenilenden soň, iş ýeriniň şertleri bilen içgin tanyşmalydyr, işçä gözegçilik etmek üçin amatly ýer saýlanylýar, gözegçilik geçirmek barada işçä habar berilýär hem-de ýörüte gözegçilik sahypasy doldurylýar.
Gözegçilik sahypasynda işçiler, enjamlar, ýerine ýetirilýän işler, iş ýeriniň gurnalyşy we oňa hyzmat edilişi barada maglumatlar bellenilýär.

## Slide 3
12.2. Pursatlaýyn gözegçilikler usuly.
Haçanda işçileriň giň tutumly sanynda, bölekleriň köp bolmadyk möçberi boýunça iş wagtynyň ulanylyşynyň hakyky harçlarynyň paýlanylyşyny ýüze çykarmak zerur bolanda pursatlaýyn gözegçilikler usuly ulanylýar.
Haýsy-da bolsa, bir iş ýerinde bölekleri üznüksiz bellemegiň ýerine, gözegçilige degişli bolan işçileriň ählisiniň iş ýerlerine aýlanyp bölekleriň öňünden anyklanan iri sanawy boýunça ýerine ýetirilen işleriniň bellenilmegine pursatlaýyn gözegçilikleriniň usuly diýilýär.
Iş ýerlerine aýlanmak ençeme gezek gaýtalanýar. Gözegçiligiň bütin dowamynda her bölek boýunça bellikleriň jemi hemme bölekler boýunça bellikleriň umumy möçberine bölünse ­ bu bölegiň prosesiň düzümindäki paýyny ýa-da iş wagtynyň umumy balansynda şol bölek boýunça hakyky wagt harçlarynyň %-ni kesgitleýär.
Mysal üçin: Pursat gözegçiligi iki suwagçy brigadalaryň ikisi bile duran ýaşaýyş jaýlaryny bejerende gurnaldy. Gözegçileriň öňünde indiki meseleler goýuldy.
Kesgitlemeli:
Öz kärine we derejesine laýyklykda iş wagtynyň haýsy bölegini işe sarp edýärler;
Wagtyň haýsy bölegini öz käri boýunça, ýöne has ýokary derejä degişli işe sarp edýärler;
Wagtyň haýsy bölegini öz käri boýunça, ýöne has pes derejä degişli işe sarp edýärler;
Wagtyň haýsy bölegini, obýektdäki ammardan iş ýerlerine suwag işleri üçin materiallary getirmäge sarp edilýär;
Wagtyň haýsy bölegini işçiler dynç alyşa sarp edýärler;
Wagtyň haýsy bölegini işçiler işsiz durandygy sebäpli ýitirýärler.

## Slide 4
12.3. Kino düşürmek usuly.
Soňky wagtlarda kino düşürmek giňden ulanylyp başlandy. Plýonkada bellige alnan, iş tärini emele getirýän işçiniň ähli hereketiniň hem-de iş operasiýalaryna jemlenýän ähli tärleriň yzygider ädiminiň şeklini almaklyk, olary jikme-jik öwrenmäge mümkinçilik berýär. Düşürilen materiallary gaýtadan görmeklik, şol ýa-da beýleki faktorlaryň täsir ediş derejesini ýüze çykaryp gözegçilik edilýän prosesi gaýtadan derňemäge we prosesiň häsiýetnamasynyň, her dürli bölekleriniň arasyndaky san baglanyşygy ýola goýmaga mümkinçilik berýär.
Mundan başga-da, kino düşürmeklik, işçilere zähmetiň öňdebaryjy tärlerini we usullaryny öwretmek üçin bu usullaryň giňden ýaýradylmagy üçin instruktiw kinofilmleri döretmäge mümkinçilik berýär. Ýöne, kino düşürmek usuly, beýleki usullarda geçirilýän gözegçiliklerden gymmatdyr we has köp zähmeti talap edijidir. Onuň ulanylyşy gymmat bahaly gurallaryň ulanylmagyny talap edýär hem-de norma düzüji gözegçiniň iş derejesine talaplaryň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr. Ol diňe zähmeti kadalaşdyrýan we önümçiligiň tehnologiýasyny belleýän usullaryny ele alman, eýsem kinomatografiýa boýunça endikleri hem ele almalydyr. Plýonkany kino düşürilenden soňra, ýörite laboratoriýada gaýtadan işlemek gerek. Ol hem belli bir endikleri talap edýär. Kino düşürmeklik obýektlerde tebigy ýagtylandyryş şertleri bilen, emeli yşyk gurnamagyň kynçylygy bilen çäklenýär. Emeli ýagtylandyryşyň gurnalyşy işçilere garşylyklaýyn täsir edýär.
Kino düşürmegiň barşynda, bloknotda, plýonkada gönüden-göni bellige aldyrylmaýan hakyky şertleriň we düşüriliş şertleriniň ýazgysy alynyp barylýar (işçileriň ýeri, F.A.A.a., we ş.m.).
Kinony köp halatlarda bir kinokamerada, zerur halatlarda 2 ýa-da 3 kinokamera arkaly düşürýärler.