## Slide 1
TEMA 7. ZÄHMETIŇ ŞERTLERI WE ONY GOWULANDYRMAGYŇ ÝOLLARY
1. Zähmetiň şerti barada düşünje.
2. Zähmetiň sanitar-gigiýenik şertleri.
3. Zähmetiň psihofiziologik we estetiki şertleri.
4. Iş wagtynyň we dynç alşyň tertibi.

## Slide 2
7.1. Zähmetiň şerti barada düşünje.
Zähmetiň şerti – bu zähmet prosesiniň geçiş gurşawyny häsiýetlendirýän, sosial-ykdysady, tehniki-guramaçylyk we adaty-tebigy häsiýetli özara baglanyşykly faktorlaryň täsiri astynda emele gelýän we adamyň saglygyna, zähmete ukyplylygyna, onuň zähmete gatnaşygyna we işiň beýleki ykdysady netijelerine täsir edýän çylşyrymly obýektiw hadysadyr.
Zähmetiň şertleriniň emele gelmegine we üýtgemegine täsir edýän faktorlary 4 topara bölmek bolar:
Birinji topara jemgyýetde zähmetkeşleriň ýagdaýyny şertlendirýän sosial-ykdysady faktorlary degişli. Bu topara aşakdaky faktorlar girýär:
normatiw-hukuk faktorlar (zähmet hakyndaky kanun, guramanyň çägindäki düzgün, norma we standart, zähmete hak tölenişi, zähmetiň şerti we goragy, zähmetiň we dynjyň tertibi, işgärleriň aýry-aýry toparlaryna (kategoriýalaryna) ýeňillikleri we sosial kepillikleri bellemek, şeýle hem olaryň ýerine ýetirilişine döwlet we jemgyýetçilik gözegçilik ulgamy);
jemgyýetde zähmet işiniň çägine we zähmetiň şertine gatnaşygy, işgärleriň düzümini we aýratynlyklaryny, dolandyryşyň görnüşini we ş.m. häsiýetlendirýän sosial-psihologiki faktorlar;
jemgyýetçilik faktorlar (ekologiki ýagdaýy gowulandyrmaga jemgyýetçilik guramaçylygy we hereketi, amatly şertleri döretmek we beýlekiler.);
ykdysady faktorlar (bir tarapdan-işgärlere ýeňillikler, kepillikler we öwezini dolmalar ulgamy, beýleki tarapdan – normalary, standartlary we beýlekileri bozmalara ykdysady sanksiýalar ulgamy).

## Slide 3
Ikinji topar faktorlara – tehniki we guramaçylyk faktorlary degişli. Bu faktorlar zähmet şertleriniň material bölekleri bolan zähmet serişdeleriniň, zähmet predmetleriniň, tehnologiki prosesiň, önümçiligiň, zähmetiň, dolandyryşyň guramaçylyk formasynyň, zähmetiň we dynjyň tertibiniň, zähmetiň bölünişiginiň we kooperirlenmeginiň formasynyň, zähmetiň täriniň we usulynyň, zähmeti kadalaşdyrmagyň we ş.m. emele gelmegine gös-göni täsir edýär.
Üçünji topar faktorlara – zähmet prosesiniň geçýän ýeriniň geografo-klimatiki, geologiki we biologiki aýratynlyklarynyň işgärlere täsirini häsiýetlendirýän adaty-tebigy faktorlary degişlidir.
Dördünji topara – işgärleriň iýmitlendirilişiniň guralyşy bilen bagly bolan hojalyk –durmuş faktorlary degişlidir.
Dürli görnüşli faktorlaryň täsiri astynda emele gelýän zähmet şertleri adama täsiri boýunça dürli bölekleriň jemini özünde jemleýär. Zähmetiň şertleriniň hemme böleklerini 4 topara bölmek bolar.
Birinji topar bölekleri sanitar-gigiýeniki gözegçilikleriň usuly arkaly kadalaşdyrylýanlygy we sanlaýyn bahalandyrylýanlygy bilen baglanyşykly öz adyna eýe bolan, zähmetiň sanitar-gigiýeniki bölekleri düzýär. Bu topara predmetleýin daşky gurşawy emele getirýän hemme bölekleri goşýarlar. Olara mikroklimat, howa gurşawynyň ýagdaýy (howanyň tozanlylygy, gazlylygy), ýagtylandyryş, önümçilik şöhlelenmesi, galmagaly, wibrasiýasy we ş.m. degişlidir.

## Slide 4
Bu topara girýän bölekleriň hemmesi diýen ýaly standartlaryň, sanitar normalaryň we talaplaryň üsti bilen kadalaşdyrylýar.
Ikinji topar bölekleri zähmet işiniň, zähmet prosesinde adamyň nerw ulgamynyň we psihikasynyň mazmuny bilen şertlendirilen psihologiki we fiziologiki bölekleri düzýär. Olara fiziki we nerw-psihiki agramlar, işiň monotonlygy, depgini, sazlaşygy we beýlekiler degişlidir.
Üçünji topar bölekleri adamda zähmetiň geçýän gurşawyna onuň çeperçilik nukdaýnazaryndan duýgurlyk gatnaşygyny emele getirýän estetiki bölekleri düzýär. Olar kesgitli bir duýgylyk (emosiýa) ýagdaýynyň emele gelmegine täsir edýärler. Muňa önümçilik enjamlaryň, iş ýeriniň goşmaça enjamlaşdyrylyşynyň we önümçilik geýiminiň, agaçlary oturtmagyň we otlary ekmegiň arhitektur-konstruktor-çeperçilik eksterýer we interýer (gaşky we içki bezeg) bezegi we beýlekiler degişlidir.
Dördünji topar bölekleri işgäre laýyk gelýän psihologiki, duýgy hyjuwyny döredýän we sosial-psihologiki faktorlaryň täsiri astynda emele gelýän, işgäriň we işgärler toparynyň psihologiki ýagdaýyny häsiýetlendirýän sosial-psihologiki bölekler düzýär. Bu toparyň böleklerini san taýdan bahalandyrmak has kyn. Olara normalar, standartlar ýok. Ýöne, bölekleriň maglumatlaryny sosiologiki gözegçilikleriň kömegi bilen öwrenmek, olary ölçemegiň obýektiw esasyny döredýär.

## Slide 5
7.2. Zähmetiň sanitar-gigiýeniki şertleri.
Zähmetiň sanitar-gigiýeniki şertlerini gowulandyrmak amatsyz şerti döredýän sebäpleri ýok etmek maksady bilen tehnikalary we tehnologiýalary kämilleşdirmegi, şeýle hem sanitar we ergonomiki normalary, standartlary we talaplary hasaba almak bilen önümçilik prosesini rasionallaşdyrmaklygy göz öňünde tutýar.
Zähmetiň amatly sanitar-gigiýeniki şertlerini döretmek üçin önümçilik gurşawyň hemme bölekleri birsyhly gözegçilige degişli bolmaly we normatiwlere laýyk gelmeli.
Hereket edýän sanitar-gigiýeniki normatiwler aýry-aýry faktorlar boýunça işlenip düzülýär we esasan hem zyýanly faktorlaryň aňyrçäk ýol berilýän konsentrasiýalaryny we derejelerini kadalaşdyrýar. Ýagny, 8 sagatlap dowam edýän, her günki işde (hepde-de 40 sagat) zähmetkeşlerde professional keseli döredmeýän ýa-da saglygynda umumy näsazlygy döredmeýän konsentrasiýalaryň derejeleri. Emma zyýanly faktorlaryň aňyrçäk ýol berilýän möçberinden çalaja az bolan dozasynyň we derejesiniň birleşen hereketi saglyk üçin howply bolmagy mümkin.
Zähmetiň sanitar-gigiýeniki şertleriň ýagdaýynyň döwrebap normalara we standartlara gabat gelmegi adamyň işe ukyplylygynyň esasy bolup durýar. Sanitar-gigiýeniki şertleriň normalardan gyşarmagy nerw-psihiki agramyň we energetiki harajatlaryň ýokarlanmagynyň goşmaça çeşmesi bolýar.

## Slide 6
7.2. Zähmetiň sanitar-gigiýeniki şertleri.
Zähmetiň sanitar-gigiýeniki şertlerini gowulandyrmak amatsyz şerti döredýän sebäpleri ýok etmek maksady bilen tehnikalary we tehnologiýalary kämilleşdirmegi, şeýle hem sanitar we ergonomiki normalary, standartlary we talaplary hasaba almak bilen önümçilik prosesini rasionallaşdyrmaklygy göz öňünde tutýar.
Zähmetiň amatly sanitar-gigiýeniki şertlerini döretmek üçin önümçilik gurşawyň hemme bölekleri birsyhly gözegçilige degişli bolmaly we normatiwlere laýyk gelmeli.
Hereket edýän sanitar-gigiýeniki normatiwler aýry-aýry faktorlar boýunça işlenip düzülýär we esasan hem zyýanly faktorlaryň aňyrçäk ýol berilýän konsentrasiýalaryny we derejelerini kadalaşdyrýar. Ýagny, 8 sagatlap dowam edýän, her günki işde (hepde-de 40 sagat) zähmetkeşlerde professional keseli döredmeýän ýa-da saglygynda umumy näsazlygy döredmeýän konsentrasiýalaryň derejeleri. Emma zyýanly faktorlaryň aňyrçäk ýol berilýän möçberinden çalaja az bolan dozasynyň we derejesiniň birleşen hereketi saglyk üçin howply bolmagy mümkin.
Zähmetiň sanitar-gigiýeniki şertleriň ýagdaýynyň döwrebap normalara we standartlara gabat gelmegi adamyň işe ukyplylygynyň esasy bolup durýar. Sanitar-gigiýeniki şertleriň normalardan gyşarmagy nerw-psihiki agramyň we energetiki harajatlaryň ýokarlanmagynyň goşmaça çeşmesi bolýar.

## Slide 7
Önümçiligiň meteorologiki şerti ýa-da mikroklimat.
Önümçilik mikroklimaty - howanyň temperaturasy, onuň çyglylygy we hereketiniň tizligi, atmosfera basyşy we ş.m. bilen häsiýetlenýär.
Önümçilik jaýynyň howasynyň temperaturasy önümçiligiň tehnologiýasynyň talaplaryna, gurnalan enjamlara, daşky temperatura baglydyr.
Ýylylyk çykaryş derejesine baglylykda önümçilik jaýlar gyzgyn we sowuk görnüşlere bölünýärler. Sowuk görnüşine-umumy ýylylyk çykaryş derejesi sagatda 1m3-a 20 kilokaloriýadan geçmeýän önümçilik jaýy, ýyly görnüşine-galan hemmesi degişlidir.
Adamyň işe ukyplylygyna önümçilik jaýynyň temperaturasy uly täsir edýär.
Temperaturanyň çyglylygy we howanyň hereketiniň optimal we ýol berilýän sanitar normalary ýylyň wagtyna, möwsümine, howa sebitine we başga faktorlara baglylykda kadalaşdyrylýar.
Önümçilik mikroklimaty bahalandyrmak üçin howanyň temperaturasynyň, çyglylygynyň we onuň hereketiniň ölçegleri geçirilýär. Temperaturany spirtli, simaply (rtutly) termometr bilen ölçeýärler ýa-da termograf bilen bellige alýarlar. Ony dürli derejede (ýokarda, ortada, aşakda) iş ýerinde we goňşy zolaklarda ölçeýärler. Ölçeg nokatlary jaýyň hemme meýdanynda deň ölçegli biri birinden 6±3 m aralykda goýulýar. Önümçilik ölçegleri pol derejesinden 0,25 we 1,5 m aralykda sutkada her 4-6 sagatdan geçirilýär.

## Slide 8
Howanyň temperaturasynyň gözegçiligi ýylyň dowamynda ölçemegi 4 gezek geçirmegi maslahat berýär (tomusda, gyşda we çalşyk döwründe).
Howanyň çyglylygyny kesgitlemek üçin psihrometrler we gigrometrler ulanylýar. Psihrometriň kömegi bilen howanyň absolýut çyglylygy ölçenilýär. Psihrometrleri şöhlepisintli energiýalardan we howanyň tötän hereketinden gorap, pol derejesinden 1,5 m.ýokarda goýulýar. Gözegçiligiň dowamlylygy 10–15 minut.
Howanyň otnositel çyglylygyny gös-göni kesgitlemek üçin – gigrometrler, otnositel çyglylygyň üýtgemegini üznüksiz hasaba almak üçin – gigrograflar ulanylýar.
Howanyň çyglylygy – howanyň düzümindäki suw buglarynyň mukdary bilen kesgitlenýär. Howanyň absolýur, maksimal, otnositel çyglylygy tapawutlanýar. Absolýut çyglylyk – bu howanyň şol bir wagtda kesgitli göwrümindäki suw bugunyň mukdary. Maksimal çyglylyk –bu şol bir temperaturada howada maksimal mümkin bolan suw bugunyň mukdary. Otnositel çyglylyk absolýut çyglylygyň maksimal çyglylyga bolan gatnaşygy arkaly kesgitlenilýär we % - de aňladylýar. Howanyň hereketiniň tizligini ölçemek üçin anemometr ýa-da katatermometr ulanylýar. Anemometr bilen ölçenilende siferblat gözegçä tarap aýlanar ýaly guralyň ýüzüni ýele tarap bakdyryp goýýarlar. Guralyň diliniň ilkinji görkezijilerini ýazýarlar, olary 1-2 minutlap boş aýlandyrýarlar we ondan soň, anemometriň hasaplaýjysyny (sçetçigini) işledýärler.

## Slide 9
Şonuň bilen bir wagtda sekundomeri hem işledýärler. Hasaplaýjyny 10 minutdan soň öçürýärler we diljagazyň täze görkezijilerini ýazyp alýarlar. Howanyň hereketiniň tizligi metrleriň sanyny sekuntdaky ölçegiň dowamlylygyna bölmek arkaly kesgitlenilýär.
Iş ýeriniň şertleriniň şeýle görnüşlerini belläp bolar: amatly, ýol bererlik, amatsyz, has amatsyz, aýratyn amatsyz. Iş ýerinde we önümçilik jaýlarynda meteorologiki şertleriň bahalandyrmalaryndan gyşarmalary indiki görkezijileriň üsti bilen seredip geçeliň:
Zähmetiň şertleri | Aň işler üçin,ºC | Fiziki işler üçin,ºC | Çyglylyk,% | Howanyň hereketiniň tizligi, m/sek.
Amatly Ýol berilýän Amatsyz Has amatsyz Aýratyn amatsyz | 16-18 19-25 26-32 30-42 t > 42 | 14-17 ºC 18-22 ºC 23-30 ºC 28-39 ºC 40-45 ºC | 40-60 60-75 60-80 20-30 20-30 | 0,2 0,3-0,5 0,5-1,5 0,1
Howa gurşawynyň arassalygy.
Howa gurşawynyň hapalanma derejesi howanyň düzümindäki goşundylaryň – gazyň, buguň, tozanyň mg/l ýa-da mg/m3-da ölçenen mukdary bilen häsiýetlendirilýär.

## Slide 10
Iş jaýynyň howasynyň düzümindäki gazyň, buguň we tozanyň artyk mukdary işgärleriň işe ukyplylygyny we zähmet öndürijiligini peseldýär, iş prosesinde önümçilik şikesine, professional keseline ýa-da saglyk ýagdaýyndan gyşarmalara getirip biler. Şeýle hem iş prosesinden aýry döwürlerde ýa-da geljekki nesillerinde ýüze çykaryp biler.
Iş meýdanynyň sanitar-gigiýeniki normalarynda howadaky zyýanly maddalaryň konsentrasiýasy ahyrky ýol bererlik çäkde kesgitlenen. Mysal üçin: uglerodyň okisi üçin 20 mg/m3, marganes –0,3, simap, gurşun–0,01 mg/m3 we ş.m.
Howadaky zyýanly goşundylaryň täsirini azaltmagyň usullary dürli-dürlidir. Esasy netijeli usuly bolup, gazyň, tozanyň, buguň bölünip çykarylyşy bilen bagly, önümçilik prosesini toplumlaýyn mehanizmleşdirmegiň we awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen işgärleriň zyýanly maddalar bilen gatnaşygyny doly aýyrmak çykyş edýär. Esasy ünsi zyýanly maddalary ulanmagy aradan aýyrýan täze tehnologiýalaryň işlenip düzülmegine, olaryň az zyýanlylary bilen çalyşylmagyna bermeli.

## Slide 11
Önümçilik şöhlelendirilişi.
Önümçilik şöhlelendirilmeleriň birnäçe görnüşi tapawutlandyrylýar: ionlaşdyryjy, elektromagnit, lazer, ultrafiolet.
Ionlaşdyryjy şöhlelendiriş diýip göni we gytaklaýyn gurşawy ionlaşdyrýan hemme şöhlelenmelere aýdylýar.
Ultrafiolet şöhleler bilen işçileriň şöhlendirilişiniň derejesine görä iş şertleriniň şeýle görnüşleri bar:
  normal şertler – haçanda işçileriň aktiw däl şöhlelendirilişiň täsirinde bolýan prosesi;
  ýol berilýän şertler – haçanda işçileriň doly däl gorag bilen aktiw şöhlelendirilişiň täsirinde bolýan prosesi;
ç) amatsyz şertler – haçanda işçileriň goragsyz aktiw şöhlelendirilişiň täsirinde bolýan prosesi.
Önümçilik galmagal.
Önümçilik galmagaly adamda ýakymsyz duýgulary döredýän, dürli çastotly, tertipsiz utgaşdyrylan aýry-aýry tonly köp garjaşyk seslerden ybaratdyr. Onuň çeşmesi – dürli stanoklar, agregatlar, dwigateller, gurallar we ş.m. Önümçilik galmagaly adama gulagy gapyjy täsir edýär, gepleýişiň we ses signallarynyň aýyl-saýyllygy kynlaşýar, adamyň ünsüni peseldýär. Gohuň uzak wagt täsiri we dynjyň ýetmezçiligi ganaýlanyş organlaryň kesellerine (gipertoniýa) we gulagyň agyrlygyna getirýär.
Önümçilik galmagaly desibella (dB) ölçenilýän sesiň güýji, gersde (Gs) ölçenilýän ýygylygy we ýokary ýygylyk aşakkydan 2 esse köp bolan ýygylygyň oktawa (pes bas) – interwaly bilen häsiýetlenýär.

## Slide 12
Goh derejesiniň ölçegi üçin nokatlary iş meýdançasynda, gohuň çeşmesinde jaýyň hemme ýerinde aralygy 6±3 m. uzaklykda deň ölçegde goýýarlar. Gohuň derejesi – şumomerde ölçenilýär. Gohuň ölçenilýän wagtynda şumomeriň mikrofony gohuň çeşmesine tarap bakdyrylmaly we ölçegi geçirýän adamdan azyndan 0,5 m. uzaklykda ýerleşdirilmeli. Galmagalyň ölçeglerini enjamlaryň 2/3 böleginden az bolmadyk sanynyň işleýän wagtynda işçiniň gulagynyň derejesinde geçirilmelidir.
Galmagaly kadalaşdyrmak iki ugur boýunça alnyp barylýar: gigiýeniki kadalaşdyryş we maşynyň goh häsiýetnamasyny kadalaşdyrmak.
Gohuň aşakdaky derejelerinde zähmet şertleri ýol berelik däl:
pes ýygylykly – 100 dB-den ýokary;
orta ýygylykly – 85-90 dB-den ýokary;
ýokary ýygylykly – 80-85 dB-den ýokary.
Galmagaly peseltmeginiň esasy ugry bolup, olaryň döreýän ýerinde olary peseltmegiň çärelerini geçirmek, sesizolýasiýalary, ses tutujylary, sesbasyjy enjamlary we şahsy gorag serişdelerini ulanmak çykyş edýär. Şahsy serişdeler hökmünde – gulaga dakylýan ses gapyjylar çykyş edýär.
Wibrasiýa.
Wibrasiýa – işleýän enjamlaryň, mehanizmleşdirilen gurallaryň, ulaglaryň esasynda döreýän mehaniki yrgyldama, titremedir.
Wibrasiýanyň 2 görnüşini tapawutlandyrýarlar – umumy we ýerli wibrasiýa.
Ýerli wibrasiýa adamyň göwresiniň belli bir bölegine täsir edýär (esasan adamyň elinden geçýär).
Umumy wibrasiýa – onuň emele geliş çeşmesine baglylykda ulag, ulag-tehnologiki we tehnologiki görnüşlerde bolup biler.

## Slide 13
Wibrasiýanyň şertlerinde işlenilende onuň görnüşine, ýygylygyna (çaltlygyna) görä adamyň organizminde dürli amatsyzlyklar bolup biler. Ýerli (lokal) wibrasiýa köplenç urgy (kesme, çapma, burawlama) bilen bagly bolup, berç galmagyna, dürli derejelerdäki damar, nerw-myşsa, süňk-bogun we beýleki bozulmalara getirýär. Umumy wibrasiýa nerw ulgamyna amatsyz täsir edýär, ýürek-damar ulgamynda üýtgeşmeler bolup geçýär, maddalar çalyşygy bozulýar.
Wibrasiýa arkaly keseliň ýüze çykmagyna bir wagtda bolup geçýän faktorlar – howanyň sowadylmagy, myşsa güýjüniň köp sarp edilmegi, atmosfera basyşynyň peselmegi, önümçilik galmagaly ýardam berýär.
Sanitar normalarda we düzgünlerde wibrasiýa döredýän instrumentler we mehanizmler üçin iş wagtynda döreýän wibrasiýanyň ýol berilýän normalary kesgitlenen.
Maşynyň, dwigatelleriň işi bilen döreýän, iş ýerine geçirilýän (maşynyň oturgyjy, pol, iş meýdança) wibrasiýanyň maksimal ýol berilýän ululygy iş ýeriniň wibrasiýany çäklendirýän sanitar normalar we düzgünler bilen kesgitlenýär.
Iş ýerleriniň ýagtylandyrylyşy.
Adamyň işe ukyplylygynda we saglygynda aýratyn wajyp ähmiýeti ýagtylandyrma eýeleýär. Gözegçilikleriň görkezişi ýaly, optimal ýagtylandyrmada zähmetiň ýokary depgini saklanýar, önümiň hili gowylanýar, önümçilik heläkçiligi (awariýasy) peselýär.
Ýagtylandyrmanyň 3 görnüşi bar: tebigy, emeli we garyşyk.

## Slide 14
Işçi ýagtylandyryş önümçilik şertleri boýunça adamlaryň bolmagy mümkin bolan hemme ýerlerinde geçirilýär. Hemme önümçilikde ulanylýan enjamlarda, maşynlarda olaryň iş ýerini ýagtylandyrmak üçin ýörite ýagtylandyryş gurnamalar gurnalmaly.
Ýagtylandyryş normalar hemme işleriň, iş operasiýalaryň görnüşleri we meýdançalar boýunça ýörite normalarda (SN 81-60) jemlenen.
Önümçilik jaýlarynda ýagtylandyryşyň 3 ulgamy ulanylýar, ýagny:
umumy – jaýyň hemme ýerini ýagtylandyrmak üçin ulanylýar;
ýerli – gös-göni iş ýerini ýagtylandyrmak üçin ulanylýar;
utgaşdyrylan – umumy we ýerli ýagtylandyryşyň sazlaşdyrylmagy.
Önümçilik jaýynyň we iş ýeriniň tebigy, emeli we garyşyk ýagtylandyrylyş derejesi lýuksmetriň kömegi bilen kesgitlenilýär.
Heläkçilikleriň ýokary derejeli meýdançalarynda ýörite ýagtylandyrma gurnalýar. Ýörite daşky ýagtylandyrma iş ýerlerinde 0,2 lk-dan (lýuks) kem bolmaly däl. Ýörite ýagtylandyrma iş ýagtylandyrma bilen bagly bolmaly däl, onuň çeşmesi aýratyn bolmaly. Onuň üçin göçürme inwentar akumulýatorlar ulanylyp biliner.
Ondan başga-da goraýjy ýagtylandyrmany belläp bolýar. Goraýjy ýagtylandyrma iş meýdançalarynyň, jaýlaryň çäginde geçirilmeli, olaryň ýagtylygy 0,5 lk-dan kem bolmaly däl.

## Slide 15
7.3. Zähmetiň psihofiziologiki we estetiki şertleri.
Zähmetiň psihofiziologiki faktorlarynyň gözegçiligi zähmetiň agyrlygyny, onuň nerw-duýgy dartgynlygyny we iş gününiň dowamynda işe ukyplylygyň dinamikasyny derňemegi öz içine alýar.
Zähmetiň fiziki agyrlygynyň gözegçiligi daşalýan ýüküň mukdaryny (kg), fiziki işiň ululygyny (kgs), göterilýän ýüküň maksimal agramyny (kg), çalyşyk iň dowamynda sag we çep eliň, kelläniň, göwräniň hereketiniň mukdaryny (kg/sek); işçiniň iş ýagdaýyny (pozasyny) we onuň şol bir ýagdaýda saklanyp durmagyny (min.) kesgitlemegi öz içine alýar.
Nerw – duýgy dartgynlygynyň gözegçiligi işiň çylşyrymlylygyny, derejesini, işiň takyklygyny we jikme-jikligini; görüş dartgynlygynyň dowamlylygyny (min.), bölekleriň we operasiýalaryň sanyny; onuň dowamlylygyny(sek.), iş çalyşyk asynda esasy işiň dowamlylygyny (min); maglumat dartgynlygyny (çalyşyk iň dowamyndaky signallaryň (belgileriň) sany); kabul edilen çözgütleriň görnüşini (ýönekeý we çylşyrymly) kesgitlemegi öz içine alýar.
Işçiniň iş ýagdaýyna fiziologiki talaplar. Her bir önümçilik iş operasiýasy belli bir iş ýagdaýda ýerine ýetirilýär. Işçiniň iş ýagdaýy hereketleriň tizligine, agramyna gabat gelmeli. Bellenen (fiksirlenen) iş ýagdaý işçi üçin amatsyz bolýar, şonuň üçin mümkin boldugyça işçiniň iş ýagdaýyny çalyşyp durmaly (oturyp-duryp, saga-çepe, aňryk-bärik we ş.m.). Ondan başga-da iş ýagdaýyň simmetriýasyny saklamaly. Zerur bellenen iş ýagdaýda işçiniň elleri, aýagy, göwresi üçin goşmaça diregleri ulanmaly.

## Slide 16
Işçiniň rasional iş ýagdaýy onuň organlarynyň ýagdaýyny amatly ýagdaýda saklaýar, iş wagtynda işçiniň ýagdaýyny berkidýär, ganaýlanyşyk, demalyş, iýmit siňdiriş organlarynyň işlemegine optimal şertleri döredýär, iş obýektiň görnüşini ýokarlandyrýar, energiýany tygşytlaýar, ýadawlygyň we professional keselleriň öňüni alýar.
Iş hereketlerine fiziologiki talaplar olaryň bir wagtda ýerine ýetirilmeginden, hereketleriň tygşytlanmagyndan ybaratdyr. Iş hereketleri sazlaşykly bolmaly. Fiziologiki tarapdan sazlanyşykly iş hereketleri adamyň işe ukyplygyna gowy täsir edýär. Sazlanyşykly iş adam üçin amatly we ýokary netijeli işlemäge adama psihiki täsir edýär.
Zähmet prosesini rasionallaşdyrmagyň wajyp fiziologiki çäreleriniň biri bolup, dürs sazlaşygyň döredilmegi çykyş edýär. Adamyň nerw we myşsa harajatlarynyň nukdaýnazaryndan sazlaşykly ýerine ýetirilýän iş has tygşytlydyr. Fiziologlaryň maglumatlaryna görä, sazlaşyksyz işe garanyňda sazlaşykly işiň zähmet öndürijiligi 15-20 % ýokary.
Monotonlygyň fiziologiki esasy bolup, birmeňzeş, gaýtalanýan, ukyňy getirýän togtaýan hereketler çykyş edýär.
Monotonllylygy peseltmegiň esasy ugry aşakdakylardan ybaratdyr:
önümçilik operasiýalaryny rasional taslamagyň esasynda zähmet prosesiniň böleklere bölünmegini çäklendirmek;
dürli operasiýalaryň yzygider günde ýerine ýetirilmegi;
gytaklaýyn işe ukyplylyga laýyklykda iş çalyşyk iniň dowamynda iş depgininiň üýtgemegi;

## Slide 17
monoton işe gatnaşygy boýunça, olaryň şahsy-psihologiki aýratynlygyny hasaba almak bilen işgärleriň ýörite saýlawyny geçirmek;
funksional sazyň, reňkiň kömegi bilen ünsüň bölünmegi;
önümçilik gimnastikasynyň geçirilmegi.
Önümçilikde diňe sanitar – gigiýeniki faktorlaryň normalara gabat gelmegi däl-de, eýsem estetiki faktorlary hem göz öňünde tutmalydyr. Estetiki faktorlara aşakdakylar degişli:
funksional saz;
jaýlaryň we iş ýerleriň reňklenmegi;
önümçilik we ýaşaýyş meýdançalaryň, sehleriň we kärhananyň meýdanynyň töweregini bagy-bossana öwürmek;
işçileriň ýöriteleşdirilen geýim-eşik we aýak-gap bilen üpjünçiligi.
Hemme taraplaýyn üpjün edilen iş ýerler işçini kanagatlandyrmaýar, eger-de şol iş ýerlerinde umumy medeniýet şertleri döredilmedik bolsa: önümçilik meýdançasy bir meňzeş bolmagy, geçelgeleriň ýaramazlygy, zerur abatlaşdyryşyň ýoklugy, işgärleriň dynç almagy üçin gök baglaryň ýoklygy we ş.m.
Kärhanada hökmany ýagdaýda işçiler üçin dynç otaglary, sanitar-tehniki otaglary, geýim-eşik çalyşyrylýan otaglary we ş.m. bolmaly.
Jaýyň reňklenişi görüş organlaryna amatly täsir edýän, işgärde işe ukyplylygy ýokarlandyrýan, keýpiňi göteriji reňkde bolmalydyr.

## Slide 18
7.4. Iş wagtynyň we dynç alyşyň tertibi.
Psihofiziologiýanyň esasy wajyp meseleriniň biri – bu işiň we dynç alyşyň dogry tertibini kesgitlemekdir.
Işçiniň işe ukyplylygy iş çalyşyk iň, hepdäniň başynda – ýokarlanýar, soňunda – ýadawlylygyň, işe bolan islegiň peselmeginiň hasabyna peselýär.
Uzak wagtlap we intensiw derejede işler ýerine ýetirilende ýadawlylyk döreýär we işçiniň işe ukyplylygyny peseldýär. Owrenmeklik bolsa, işler ýerine ýetirilende adamyň işe ukyplylygyny ýokarlandyrýar, haýyrly wakalary döredýär.
Adamyň işe ukyplylygy ýadawlygyň we öwrenmegiň derejeleriniň gatnaşygy bilen kesgitlenilýär, olaryň ösüşinde wajyp orny merkezi nerwi ulgamynyň sazlaşdyrma we dolandyrma funksiýasy eýeleýär.
Çala ýadawlyk dynç alynandan soň aýyrylýar. Şeýle-de, ýadawlygyň pes derejesi öwrenmegiň çalt ösüşine getirýär.
Önümçilik ýadawlylygyň öňüni almagyň netijeli serişdesi bolup, işiň we dynjyň rasional tertibi çykyş edýär. Diýmek, belli bir işleriň aýratynlyklaryna görä iş çalyşyk iniň, iş hepdäniň we ýylyň dowamynda dynjyň optimal dowamlylygyny ylmy taýdan kesgitlenmegidir.
Önümçilik ýadawlylygyň 3 görnüşi bar: aralyk, halys we hroniki.
Aralyk ýadawlykda adam işde geçirilýän dynç wagtynda öz güýjini dikeldýär.
Argynlylyk işiň başyna çenli adamyň ýadawlylygynyň aýratyn görnüşleri galýar we adamyň işe ukyplylygyny peseldýär. Işe ukyplylygyny has dowamly dynç bilen dikeldip bolýar.
Hroniki ýadawlygy has dowamly dynç bilen ýa-da ýorite saglygy bejertmek işleri bilen dikeldip bolýar. Adam işden däl, nädogry işläninden ýadaýar.

## Slide 19
Biziň ýurdymyzda Türkmenistanyň zähmet hakyndaky kanunynyň esasynda dynjyň şeýle görnüşleri kesgitlenen:
iş çalyşyk iň dowamyndaky dynç (nahar arakesmesi, mikrodynç);
iş gününden soňky dynç (adamyň organizminiň normal ýagdaýyny doly dikeldýän);
dynç günleri;
iş şertleri we aýratynlyklary boýunça differensirlenen zähmet dynç günleri;
goşmaça zähmet dynç günleri.
Dynjyň umumy wagty kesgitlenenden soň, onuň ulanylyşy kesgitlenýär: iş çalyşyk iň dowamyndaky dynç wagtlarynyň sany we dowamlygy. Mysal üçin, nahar üçin arakesme wagtyny iş başlanandan soň 4 sagatdan gijä galman geçirmeli, dowamlygy 45-60 minut. Eger dynç wagty 1 sagatdan köp bolsa, onda zähmet öndürijiligiň peselmegine we “işe girişme” wagtynyň uzalmagyna getirýär.
Ýokary nerw güýji talap edýän işler üçin has çalt, ýöne gysga (3-5 minut) arakesmeleri girizmeli.
Ýokary fiziki güýji talap edýän işlerde çalt däl, ýöne uzak (10 minuda çenli) arakesmeleri girizmeli.
Önümçilik gimnastika hem dynjyň aktiw görnüşidir. Tejribäniň görkezişi ýaly, önümçilik gimnastika işçiniň önüm öndürijiligini ortaça 17 % ýokarlandyrýar. Ýokary depginli we agyr işlerde arkaýynlyk ýagdaýly dynç has netijeli.
Iş çalyşyk iň dowamlylygy we ýyllyk zähmet rugsadynyň dowamlylygy kanun bilen kesgitlenýär.
Ertirki we gündüzki sagatlarda adamyň işe ukyplylygy has ýokary, şonuň üçin birinji çalyşyk däki iş has netijeli.
5-günlik, gijeki çalyşyk siz iş hepde zähmetiň gurnalyşynyň psihofiziologiki talaplaryna has gabat gelýär.