## Slide 1
TEMA 14. KÖMEKÇI IŞÇILERIŇ ZÄHMETINI GURAMAK
1. Iş orunlaryny gural bilen üpjün etmek bilen meşgullanýan işçileriň zähmetini guramak.
2. Enjamlaryň bejerijileriniň zähmetiniň guramaçylygy.
3. Enjamyň abatlanmagynyň guramaçylygy.

## Slide 2
14.1. Iş orunlaryny gural bilen üpjün etmek bilen meşgullanýan işçileriň zähmetini guramak .
Gurallara merkezleşdirilen hyzmat etmek işiniň häsiýetli aýratynlyklary hökmünde aşakdakylar bolup durýar:
-ekspeditoryň guraly iş orunlaryna eltmegi we ony könelişen gural bilen çalyşmagy (“bire-bir” ýa-da “topluma-toplum”);
-iş orunlaryna eltmeklige degişli bolan guralyň deslapdan toplumlaşdyrylmagy (taýýarlanmagy);
-guralyň hereketiniň wedomosty we alyş-çalyş kartasy boýunça ulanyşdaky guraly wagtlaýyn ulanmaklyga bermek we hasaba almak.
Iş orunlaryna gurallary eltmekligi berk düzgünleşdirilen görnüşli merkezleşdirilen hyzmat etmeklik taslamalaşdyrylanynda ilki bilen guralyň berkligi boýunça maglumatlarynyň esasynda onuň çalşylyş döwürleýinligi hasaplanylýar we toplaýjy karta düzülýär (tabl. 41). Şol bir wagtyň özünde guraly eltip bermekligiň döwürleýinligi we ekspeditorlaryň marşruty boýunça iş orunlaryny toparlara bölmekligi işläp taýýarlaýarlar (tabl. 42).
Merkezleşdirilen görnüşde hyzmat etmek ulgamy boýunça gural şkafyndaky gurallaryň ätiýaçlygy hasaplanylanda kömekçi tablisa ulanylyp bilner (tabl. 43).
Her bir detal amallary üçin düzülen toplaýjy kartalar boýunça zerur bolan gurallar saýlap alynýar, olary toplaýjy gapyrjaklara ýerleşdirýärler; her bir toplum stanoklaryň belgileri görkezilen birkalar bilen üpjün edilýär. Gurallary toplumlamak, her bir nobatdaky çalşykdan öň ýa-da gural eltip berilýän senäniň başynda ýerine ýetirilmelidir.

## Slide 3
14.2. Enjamlaryň bejerijileriniň zähmetiniň guramaçylygy
Bejeriş işleri üç topara bölünýär: enjamy bejeriş, gaýtadan bejeriş we korrektirleýji bejeriş.
Täzeden gurnalan, döwrebaplaşdyrylan ýa-da uzak wagt işlemän duran enjamyň bejerişi onuň taýýarlanylmagyny, gurnalmagyny, enjamlaşdyrylmagyny, sazlaşdyrylmagyny we gözegçiligini öz içine alýar. Üstesine barlamaklyga we sazlamaklyga enjamyň aýry-aýry mehanizmlerinden başga-da olaryň işiniň sinhronlygy hem degişlidir, şonuň üçin hem synag önümi taýýarlanylýar, soňra bolsa ýüze çykarylan kemçilikler düzedilýär.
Enjamyň gaýtadan bejerişi enjamy enjamlaşdyrmak, sazlamak we onuň işine gözegçilik etmek boýunça, şeýle hem başga önümi taýýarlamaklyga geçmek bilen bagly bolan işleriň jemini öz içine alýar.
Enjamyň korrektirleýji bejerilişi iş wagtynda guralyň, tehnologiki enjamlaryň we gurluşlaryň könelmegi ýa-da döwülmegi, aýry-aýry agregatlaryň we mehanizmleriň iş sinhronlylygynyň bozulmagy sebäpli ýüze çykýan kemçilikleri düzetmekden ybaratdyr.
Bejerijileriň zähmetiniň guramaçylygyny taslamalaşdyrmakda ilkinji nobatdaky wezipe hökmünde, olaryň işinde bolup biljek deňagramsyzlygy düzetmek we hyzmat edilýän enjamlaryň işsiz boş durýan wagtyny gysgaltmak bolup durýar, bu bolsa, zähmetiň takyk bölünmegi we bejeriş işleriniň ýerine ýetirilmegi boýunça düzgünleriniň oýlanşykly bolmagy arkaly gazanylýar.

## Slide 4
Bejeriş işlerini ýerine ýetirmekligiň düzgünleri. Düzgünler bejeriş işleriniň ýerine ýetirilmeginiň oýlanyşykly nobatyny we bejerijileriň zähmetiniň oýlanyşykly režimini üpjün etmek wezipesinden netije çykarmak bilen taslamalaşdyrylýar. Şeýle ýagdaýda ýerine ýetirilýän bejeriş, gaýtadan bejeriş we korrektirleýji bejeriş işleriniň hilini ýokarlandyrmaklygy we möçberini azaltmaklygy, şeýle hem her bir bejeriş amallaryny ýerine ýetirmeklige sarp edilýän wagty gysgaltmaklygy gazanmak zerurdyr.
Bejeriş we gaýtadan bejeriş işleriniň möçberiniň azadylmagy aşakdakylaryň hasabyna gazanylýar:
Detalyň gaýtadan işlenmeginiň guramaçylygyny kämilleşdirmek (detallaryň tapgyrlaryny ulaltmak, enjamlary ýöriteleşdirmek, gaýtadan işlemekligiň toparlaýyn usullaryny ulanmak);
Bir narýad boýunça çalşyjy (smenaçy) işçiniň işini, çalşykdan-çalşyga ýüz ugra enjamy tabşyrmak bilen guramak;
Korrektirleýji bejeriş işleriniň aralygynda enjamyň iş wagtyny artdyrmak (berk gurallary we korrektirleýiş işleriniň progressiw usullaryny ulanmak, guralyň konstruksiýasyny kämilleşdirmek, onuň işe taýýarlanmagyny gowulandyrmak we guralyň has gowy ulanylmagyny üpjün etmek).

## Slide 5
14.3 Enjamyň abatlanmagynyň guramaçylygy. Operatiw abatlaýyş hyzmat etmekligi we meýilleşdirilen-duýduryş abatlaýyş işlerini biri-birinden tapawutlandyrmak gerekdir. Operatiw abatlaýyş hyzmat ediş işleri ýerine ýetirileninde abatlamak boýunça işgär önümçilik işgäriniň talaplygy boýunça ýa-da enjamy barlamak prosesinde kemçilikleriň ýüze çykan ýagdaýynda olary düzetmek boýunça operatiw çäreleri görýär.
Meýilleşdirilen-duýduruş abatlaýyş işi, munuň özi abatlaýyş işleriniň ýokary derejede guralan görnüşidir. Meýilleşdirilen-duýduryş abatlaýyş işiniň ulgamy enjamyň işiniň kesgitli wagt aralyklarynda meýilleşdirilen abatlaýyş işlerini geçirmekligi göz öňünde tutýar, sebäbi ol enjam tarapyndan işlenilen sagat sanynyň we zerur bolan abatlaýyş işleriniň möçberiniň arasyndaky bellenen baglylyga esaslandyrylandyr. Meýilleşdirilen abatlaýyş işlerini, meýilleşdirilen-duýduryş abatlaýyş işleri boýunça kadalara laýyklykda ýerine ýetirilmegi enjamyň gurat bolmagyny we onuň bökdençsiz işlemegini üpjün edýär.
Enjamyň abatlaýyş işini ýerine ýetirmekligiň üç usuly bardyr: merkezleşdirilen, merkezden uzakdaky we garyşyk görnüşli usullar. Esasan hem uly bolmadyk kärhanalarda ulanylýan merkezleşdirilen usulda enjamyň abatlamak boýunça işleriniň hemmesini abatlaýyş-mehaniki seh we abatlaýyş ussahanasy ýerine ýetirýär. Iri kärhanalarda merkezden uzakdaky usul ulanylýar. Bu usulda abatlaýyş işleriniň esasy bölegini sehlerdäki abatlaýyş düzüm birlikleri amala aşyrýar, abatlaýyş-mehanika sehi bolsa, ätiýaçlyk şaýlaryny öndürýär we aýratyn çylşyrymly stanoklaryň abatlanmagyny ýerine ýetirýär