## Slide 1: Tema: №7 Ýol düşek gurluşygynyň teoretiki esaslary
Sapagyň meýilnamasy:
1. Esasda we örtükde ýol düşeginiň tehnologiýasynyň toparlara bölünişi.
2. Ýol düşeginiň ygtybarlygy.
3. Önümçilik şertlerine baglylykda ýol düşek konstruksiýasynyň üýtgemegi.
4. Gurluşyk döwründe ýol düşegiň ygtybarlylygy we berkligini üpjün etmek.

## Slide 2: 1.Esasda we örtükde ýol düşeginiň tehnologiýasynyň toparlara bölünişi.
Awtomobil ýol gurluşygy ýol desgasynyň komplekt gurluşyga seplenýär, esasanam bellenilişi boýunça ýol düşeginiň bahasy degişlidir.
Ýol düşegi ýokary berklikli bolmagy, ýagny awtomobillerden düşýän üýküniň täsirine uzak wagtlaryň dowamynda saklamaly, iýilmezligi we berklik düzüminiň ýagdaýyny saklamak ukybyny ýokarlandyrmak.
Awtomobillerden gorizontal we wertikal dartgynlygy ýol düşeginde döremegi we çuňlukda öçmegi. Bu bolsa konstruksiýanyň birnäçe gatlakdan bolmagyna sebäp bolýar , ýagny berkligi boýunça dürli, her gatlagynyň täsirine baglylykda güýçlenmäniň görnüşi we ululygy tapawutlanýar.

## Slide 3
Örtük, awtomobilleriň tekeriniň we tebigy faktorlaryň täsirini kabul edýär, has berk bolmaly, iýilmä we termodurnukly, tekiz we büdür-südürli uly bolmadyr hereket garşylygyna we awtomobilleriň hereketiniň hasaply tizligine howpsuzlygyny üpjün etmeli.
Awtomobil ýollarynyň ulag-ulanylyş hilini üpjün etmeli, ýagny hemme ýylyň hemme pasylynda dürli howada we dürli temperaturada, typanjaň bolmazlygy we tozansyzlygyny.
Şonuň bilen bir hatarda örtük hemme ýol düşeginiň berkligini ýokarlandyrmaga gulluk edýär we üst suwlaryň oňa aralaşmagyny goramaly.

## Slide 4
Ýokarky gatlagy, ýagny has berk we gymmat materiladan gurýarlar, harajadyny azaltmak maksady bilen bolsa örtügiň iki gatlagyny ulanylýar.
Aşaky gatlak, awtomobilleriň tekeriniň täsiriniň aşagynda berkligi pesräk materiladan ýokarky gatlakdan tapawutlylykda, ol örtügiň we esasyň ilteşmesini üpjün etmeli.
Örtügi yzygiderli täzeden dikeltmek zerurlygy ýüze çykýar, sebäbi awtomobilleriň tekeriniň täsiri esasynda olaryň iýilmegine sebäp bolýar.
Şonuň üçin örtüge ýuka gatlagy ýazýarlar, bu gatlaga bolsa sozulma gatlagy diýip atlandyrylýar.

## Slide 5: Örtügiň görnüşi boýunça ýol düşeginiň toparlandyrylyşy şu aşakdaky tablisada berlen.
Ýol düşeginiň görnüşleri | Örtükleriň görnüşi, materiallar we gurluşyň usullary | Ulanylyşy
Kämilleş dirilen | Sementbeton agyr we ownuk däneli betondan. Dykyz asfaltbeton gyzgyn garyndyly görnüşi A,B,Ç,D markaly GOST boýunça Dykyz degtebeton gyzgyn garyndyly görnüşli B markaly GOST boýunça Dykyz asfaltbeton gyzgyn we ýyly garyndyly görnüşli A,B,Ç,D, markaly GOST boýunça Asfaltbeton sowuk garyndyly görnüşli B,Ç,D, markaly GOST boýunça Dykyz degtebeton gyzgyn garyndyly görnüşli B we Ç markaly we çägeli garyndyly Ownuk däneli sowuk garndly degtebeton markaly GOST boýunça | Ýoluň I..IV derejeleri Ýoluň I-III derejeleri Ýoluň III derejeleri -//- -//- -//-

## Slide 6: Tablisanyň dowamy.
Ýol düşeginiň görnüşleri | Örtükleriň görnüşi, materiallar we gurluşyň usullary | Ulanylyşy
Ýeňňilleş dirilen | Ýyly we gyzgyn garyndyly dykyz asfaltbeton görnüşi A,B,Ç,D markaly GOST boýunça. Sowuk asfaltbeton garyndyly görnüşi B,Ç,D markaly GOST boýunça. Gyzgyn garyndyly dykyz degtebeton görnüşi B we Ç markaly we çägeli garyndyly GOST boýunça. Ownuk däneli sowuk dergtebeton we çägeli garyndyly GOST boýunça. Daş materiallar, enjamlar arkaly garma usuly boýunça organiki şepbik bilen bejerilen, siňdirme, ýarymsiňdirme we ýolda garma; daş materiallar bitum emmulsiýaly bejerilen; üstki bejergi (sozulma gatlak). | Ýoluň IV derejeleri Ýoluň IV derejeleri Ýoluň IV derejeleri

## Slide 7
Surat. Dykyzlandyrmada ýüklenmäniň üýtgeme häsiýetnamasy:
Σσ- maýyşgaklyk (naprýaženeie); t-wagt; tüýk – üýklenme wagty;
to – materialyň dynç alma wagty.

## Slide 8
Esasy üýklenmäni kabul edýär, ýagny örtükden geçýäni we ony ýer gatlagyna ýaýradýar. Ol bolsa ýol düşegine bolmaly berkligi berýär, howply dartgynlygyň döremegine rugsat bermeýär we bölekleýin deformasiýany jemleýär, ýagny ýerli döwülmeleri we örtügiň nätekizligini döredip onuň ulanylyş gullugyny peselmegine getirýär.
Esaslar bir ýa-da birnäçe gatlakldan bolup biler. Örtüge garamazdan esasy gowşak berklikli material ulanylýar.
Esasy oňat şertlerde işlemegi, örtügine baglylykda awtomobilleriň tekeriniň täsirini gönümel kabul etmeýär.

## Slide 9: 2. Ýol düşeginiň ygtybarlygy.
Ýol düşeginiň ygtybarlygy - düşünjesi, normatiw boýunça berlen döwürde (ulanylyş döwür) berlen ulanylyş şertlerine görä ol ulag-ulanylyş düzümi-berkliginiň talabyny ödemegi, tekizligi, awtomobil bilen ilteşmegi. Şonuň üçin ýol düşeginiň ygtybarlygynyň görkezijileri onuň berkliginiň normatiw talaplaryna birwagtda gözegçiligi üpjün etmek, tekizligine, ulanylyş döwründe ilteşmesine.
Her aýratyn düzüminiň üpjünçiligi-berkligi, tekizligi ýa-da ilteşmesi görkezijileriniň ygtybarlygyny üpjün edýär.
Esasanam ygtybarlygyň üç sany görkezijilerini, ýagny berklik boýunça ygtybarlyk, tekizlik boýunça ygtybarlyk, ilteşme koeffisiýenti boýunça ygtybarlyk.

## Slide 10: Gurluşygyň ylmy esasy we ýol düşeginiň ygtybarlygyny üpjün etmek fizikanyň , himiýanyň, fiziki-himiki mehaniki, matematikany, we beýleki ylymlaryň häzirki zaman ýeten ýokary sepgitleri. Barlaglaryň görkezişi boýunça, ýagny T- absolaýut temperaturanyň bahasyna we σ- maýyşgaklyk üýklenme wagtyndaky gatnaşygy aşakdaky kesgitleme bilen hasaplanylýar:
Bu ýerde: τ – wagt, mikro jaýryklaryň döremeginiň we olaryň kritiki ölçege çenli olaryň ösüşi; τ0 – gaty bedendäki atomlaryň ygryldysynyň ýylylyk periody (10-12 c);