## Slide 1: Tema: №10 Ýol-gurluşyk materiallary taýýarlamak
Sapagyň meýilnamasy:
10.1. Garmaklygyň hilini ýokarlandyrmak ýoly.
10.2. Ýol-gurluşyk materiallary tekizlemek we ýaýratmak.
10.3. Ýol düşeginiň gatlaklarynyň tekizligini üpjün etmek .

## Slide 2: 10.1. Garmaklygyň hilini ýokarlandyrmak ýoly
Materialy ýaýratmak üçin ýazmak ýa-da ştabele sepmek arkaly amala aşyrylýar. Materialy birinji usul boýunça talap edilýän galyňlyk boýunça ýazmaly bolsa, onda ýaýradýan ulaglary üpjün edýärler. Bu ulagyň işiniň effekti bolar ýaly, ýaýratma prossesi üznüksiz bolmaly.

## Slide 3
Awtomobil-samoswalyň iş kadasy üpjün edýär, materialy getirýän ulag materialyň göwrüminiň deňligine gözegçilik edýär, wagt birligindäki getirmesi VT, we materialyň göwrümi, şol bir wagt biligindäki ulagyň ýaýradýany VP.
Bu ýerde- Kɜ - ätiýaçlyk koeffisiýenti, ýaýradýän ulagyň kesgitli frontyny üpjün edýär.
Ätiýaçly 20%- den uly bolmaly däldir we materialyň umumy göwrüminden bolsa 5%- den uly bolmadyk ýagdaýda. Şonuň esasynda Kɜ=1,05 ÷1,2 deň alynýar.
Getirilýän materialyň göwrümi awtomobil-samoswalyň üýk göterijiligine baglydyr.

## Slide 4
Bu ýerde: nM – wagt birligindäki awtomobil-samoswalyň zerur bolan sany; QM - awtomobil-samoswalyň üýk göterijiligi; g- üýk göterijiliginiň ulanylyş koeffisiýenti (0,8 - 0,9 kabul edilýär).
γ – getirilýän materialyň dykyzlygy.
Ýazylýan materialyň göwrümi:
Bu ýerde: P- ýaýradýan ulagyň öndürijiligi, m/sagat; m – işlenen sagat sany; bM – ýazylaýn ýeriniň ini; M – koeffesiýent, bM – ýazylaýn ýeriniň ininiň we ini boýunça ýapylýan gatlagyna baglylykdaky ini; h – gatlagyň galyňlygy.

## Slide 5: 10.2. Ýol-gurluşyk materiallary tekizlemek we ýaýratmak.
Gatlagyň galyňlygynyň ygtybarlylygy- gurluşyk prossesinde tekizligini, berkligini üpjün etmek we ýoluň ulanylyşy esasy şertiniň biridir. Galyňlygy boýunça rugsatnamany wariýasiýa koeffisiýentiniň hasabyna bagly berkligi boýunça ygtybarlygynyň şertlerini üpjün etmeli.

## Slide 6
Rugsat edilýän gatlagyň minimal galyňlygyny boýunça üpjün etmek üçin, indiki şertleriň bahasy zerurdyr:
onuň galyňlygy kabul edilen wariasiýa koeffisiýentine degişlilikde aşaky gatlagy tekiz bolmaly;
gatlagyň dykyzlandyrylyşy birsydyrgyn bolmaly;
gatlak tekiz bolmaly rugsat berilýän çäge çenli, wariasiýa koeffisiýentine degişlilikde, hasaplanan gatlagyň galyňlygy üçin.

## Slide 7
Galyňlygyň ygtybarlylygy we her gatlagyň tekizligi meýilleşdirilen serişdeleriň tehiki ukyplylygyna berlen tehologiýasy, işiň guralyşyna we ýerli şertlerine baglydyr.
Planirowkanyň hilini profilleşdirmegiň hasabyna ýokarlandyrmak bolar, ýagny şol bir yz boýunça awtogreýderiň birnäçe gezek geçmegi. Profilleşdirmek uzaboýuna we kese-kesiginiň profilini beletlik bellikli we rugsat berilýän baha çenli ýapgytlykly, ýagny ýol düşeginiň gatlagynyň tekizligini ýokarlandyrmaga ukyplydyr.

## Slide 8
Profilleşdirmegiň serişdesi, ýagny ýol düşek gatlaklarynyň profilleşdirmek üçin ulanylýar, iki topara bölmek mümkinçiligi bardyr: obýektler üçin ulaglar, uly bolmadyk göwrüm işleriniň bolmagy; iri obýektler üçin ulaglar.
Birinji ýagdaýda materiallary tekizlemek üçin awtogreýderleriň orta we agyr görnüşlerini ulanylýar.
Bu greçderlerde awtomatiki dolandyrýan sistema ornaşdyrylan, meýilleşdirmegiň ýokary hilli bahasy (eňňitlikde 5 sapar we beýiklikli belentlik boýunça 2-3- gezek).
Getirilen bahalaryň görkezilişi ýaly, ýagny ýol düşek gatlagnyň profilini awtogreýder arkaly amala aşyrsaň oňat bolar.

## Slide 9
Ikinji ýagdaýda materiallary öziýöreýän ýaýradyjyny ulanmak, uzyngörnüşli, planlaşdyryjylar. Bu ulaglar ýokary öndürijilikli, iş organlarynyň awtomatiki dolandyryjylary bardyr, şoňa baglylykda meýilleşdirmegiň ýokary hilini olaryň kömegi esasynda alynýar.
Awtogreýderiň öndürijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen tekizlemekde we meýilleşdirmekde agyr awtogreýderleri ulanylýar we ýokary tizlikde. Otdelkasyny (profillerini) bu görnüşli operasiýany bolsa pes tizlikde ýokary meýilleşdirilýän düzümli ortaça awtogreýderler ýerine ýetirýär (2 km/sag).

## Slide 10
Deňtekizlikde dykyzlandyrmasyny ýokarlandyrmak üçin şu aşakdakylar zerurdyr:
1-materialy amatly ýaýratmak we garyndynyň kabul edilen ölçeginiň düzümine degişlilikde saýlap almak;
2-saýlamaly we dykyzlandyrýan tehnikany şu esasda ulanmak, ýagny hemme galyňlygy boýunça deň dykyzlyk derejesinde bolmaly. Aýratynam üst gatlagyň üznüksiz tekizligi ýokary bahada we katoklaryň iş prossesinde onuň dykyzlyk derejesiniň barlagy bolmagy.

## Slide 11: 10.3. Ýol düşeginiň gatlaklarynyň tekizligini üpjün etmek .
Gatlagyň oňat tekizligi – onuň galyňlygynyň stabilny ýagdaýyny üpjün etmek esasy şertleriň biridir. Esasanam, zerur bolan otdelka operasiýasynda ýokary meýilleşdirýän düzümli ulaglary kabul etmek; otdelka operasiýasyny ýerine ýetirilende kabul edilen tehnologiýany saklamak; rugsat berilen ulagyň iş tizligi ýokarlandyrmaly däldir (υP ≤2 km/sag).
Esasyň gatlagynyň bejergisinde ortaça we agyr görnüşli awtogreýderleri ulanylýar, ýagny meýilleşdirilen materiallar bilen tekeriň arasynda oňat ilteşmesini üpjün edýär.

## Slide 12
Ortaça we agyr görnüşli awtogreýderler awtomatiki we elde dolandyryjyly çykarylýar. Awtomatiki sistemaly wariantda “Profil-1”, kese-kesikli tekizlikli bolup; sistema “Profil-2”, berlen uzaboýuna profil boýunça hem we kese-kesikli tekizlikli bolup gurnamaga ukyplydyr.
Ýol düşeginiň esasynyň gatlagynyň bejergisinde oňat tekizligi awtomatiki sistemaly “Profil-2” ulanmak amalydyr.
Köplenç awtomatiki awtogreýderleriň hemme iş operasiýasyny dogry ýerine ýetirmeklige baglylykda gatlaklaryň tekizligini üpjün edip bolýar.

## Slide 13
Bejergi işleri meýilledirilendäki öndürijiligi esasanam awtogreýderleriň şol bir yz boýunça geçelge sanyna baglydyr. Ulagyň meýilleşdirmesiniň hili näçe ýokary boldugyça, şonçada şol bir yz boýunça geçelge sany az talap edýär, ýagny gerek bolan planirowkasynyň hilini almak. Awtomatiki sistema baglylykda şol bir yz boýunça geçelge sany azalýar.
Bejergi operasiýany ýerine ýetirmekde awtogreýderleriň iş öndürijiligi (m2 / sag).
Bu ýerde: B- bir yz boýunça ini, m-de;
L- bir yz boýunça uzynlygy, m-de;
t – bir yz boýunça öwrüm bilen baglylykda gatnawyň wagty, sagat;
n- şol bir yz boýunça optimal geçelge sany.