## Slide 1: Tema: №9 Ýol-gurluşyk materiallary taýýarlamak
Sapagyň meýilnamasy:
1. Materiallary ýerleşdirmek we rasional daşamak
2. Karýerleriň serhedini kesgitlemek.
3. Materiallary garmak we taýýarlamak.

## Slide 2: 1. Materiallary ýerleşdirmek we rasional daşamak
Önümçilik kärhanasy- bu desganyň kompleksi, ýagny ulagyň we enjamlaryň, esasanam ýol-gurluşyk materiallar üçin zerur bolan önümi üpjün edýär, ýarym fabrikatlardan, önümler we detallardan taýýarlanylýar.
Awtomobil ýol gurluşygyny çaltlandyrmaly şertlerde ýylda 500.....700müň., tonna dürli gurluşyk materiýallary kabul etmek we işläp bejermek talap ediýär, ýagny ortaça gije-gündüziň dowamynda 60.....100 wagondan durýar.
Has çylşyrymlysy bolsa mineral poroşok, bitum we sement üýklenende we düşürilende hemde saklananda, kynçylyk döredýär.

## Slide 3: Materiallary daşamak serişdesi we ýerleşdirmeklige baglylykda ulanylyş häsiýetnamasy boýunça şu aşakdaky kärhanalar bolup biler: 1) relsleýin ; 2) trassalaýyn.
Relsleýin kärhanasyny - demirýol şahalanmasynda gurnalýar. Bu ýagdaýda hemmesini ýada materilallaryň köp bölegini demir ýol boýunça daşalýar.
Trassalaýyn zawotlary - esasanam gurulýan awtomobil ýoluň golaýyndan gurnalýar we hemme zerur bolan materiallary awtomobil ulaglary arkaly kärhana getirilýär, ýagny bazisli ammarlardan ýa-da trassalaýyn karýerlerden.

## Slide 4
Garyndylary taýýarlamak üçin kärhanada aşakdaky bölümlere bölünýär stasionarly, inwentarly we herketli peredwižnye.
Stasionarly- kämilleşdirilen desgada ornaşdyrylýar, olaryň ulanylyş gullugy şol bir ýerde 2 ýyldan gowrak.
Inwentarly zawotlar (bazalar) - gurluşyk konstruksiýadan, ulag we gurnama görnüşli enjamlardan kopletkleşýär.

## Slide 5: Herketli peredwižnye kärhana - ýagny ýazylýan ýeriniň golaýynda garyndyny taýýarlamak üçin meýýilleşdirilýär. Olary gysga wagtlaýyn ulanamak 1 aýdan 1ýyla çenli göz öňüne tutulýandyr.
Önümçilik kärhanalary ýerleşdirmek üçin ýerine saýlamakda şu aşakdakylar göz öňünde tutulýar:
1-materiallary almaklyk ukybyny;
2-ulaglaryň sarp edilýän harajady;
3-tehniki esaslandyrmasy, daşalyşyň uzaklygynyň çäkleri, meselem, asfaltbeton garyndylar.

## Slide 6
Önümçilik kärhanasynyň gurluşygy üçin meýdançasyny saýlamakda şu aşakdakylar göz öňünde tutulýar:
1-geografiki we gidrologiki şertler;
2-bar bolan ulag torlary;
3-raýonyň elektrik energiýa üpjünçiligi, suwuň, ýaşaýyş meýdançasy, üpjün edilişi;
4-ýangyn howpsuzlyk ;
5- sanitar-tehniki şertleri.

## Slide 7: Önümçilik kärhananyň optimal warianty ýagny önümçilige we önümi daşamaklyga getirilen harajadyň minimumy boýunça birmeňzeş hilli aşakdaky formula arkaly hasaplanylýar:
Bu ýerde: Сс – çig malyň harajady;
Сmс - gaýtadan işleýän kärhana çenli önümçilik ýerine çig malyny daşamak üçin sarp edilýän harajady;
Сnep -çig maly taýýar önüme getirmek üçin sarp edilýän harajady;
Сm.гоm - kärhanadan ulanyja taýýar önümi daşamak üçin sarp edilýän harajady;
Ен (Ен =0,12) - maýa goýumly effektiwligini deňeşdirýän normalaşdyrylýan koeffisiýent;
Куд - kärhananyň gurluşygyna udel maýagoýumy Куд= Ф/Ԛг;
Ф – esasy önümçilik-kärhananyň fondy, manatda;
Qýyllyk – kärhananyň ýyllyk önümçilik kuwwaty;

## Slide 8
Goşmaça görkezijilere, önümçiligiň spesifiki aýratynlygyny göz öňünde tutmak bilen elektroenergiýanyň harajadynyň ortaça ýyllyk görkezijileri degişlidir, howanyň gysylmasy, suw we beýleki önüme düşýän birlik harajady.

## Slide 9: 2. Karýerleriň serhedini kesgitlemek.
Çägeleriň, çägyllaryň we daşlaryň ýerleriniň gözleg işleri üç stadiýasyna bölünýär:
rekognasirowka;
gözleg;
idemek, aňtaw. (разведка).
Rekognasirowka- gözleg geçirilmeli raýonyny kesgitlenilýär. Rekognasirowkanyň hasabatynda ýerleşýän ýeriniň düşündiriş ýazgysynda ybarat, ýagny meýilnamasy ýa-da kartasy esasanam gurluşygy meýilleşdirmek üçin niýetlenen.

## Slide 10
Gözlegde – şu aşakdakylar gurnalmaly;
oriýentirlemek üçin ätiýäçlyklar;
awtomobil ýol gurluşyk üçin gerekli materiallar.
Işleriň gözleg işleri üçin iri masştabdaky topografiki karta, geologiki we geologo-litologiki kartalar ulanylýar. Gözlegde ýeňil görnüşlerini öndürijilik alnyp bnarylýar, (arasslamak, çuň bolmadyk ýaplar we ş.m.).
Idemek, aňtaw. (разведка)- aňtawda tassyklanan taslama boýunça alnyp barylýar. Aňtawda, ýagny kontrol nokatlaryny ulanmak arkaly meselem skwažinalar we ş.m. amala aşyrylýar. Skwažinalary kesgitlenen formada žurnalda ýazýarlar, bu ýerde gatlagyň kuwwatyny we jynslaryny belleýärler. 1:2000 masştabda ýerine ýetirilen meýilnamada hemme skwažinalary geçirilýär. Olaryň berlen bahasy boýunça geologiki kesigini düzýärler. Ölçegler boýunça gazuw agtaryş ýerlerini kesgitleýärler, ýerlerini we näçe çuňlugy bolalydygy kesgitlenilýär.

## Slide 11
Ýerleşýan ýerlerini aňtamaklyk derejesi boýunça, üç sany A,B, we Ç derejelere bölünýär:
A derejede – ätiýaçlyk gorlar, ýatyş şertleriniň hili doly öwrenilen we skwaäinalary birowlamak arkaly konturlary bellenilen ýa-da dag daşlaryň öndürijigi degişlidir. Bu dannylary taslamaly bolýar we degişli kuwwaty esasynda kärhananyň aňtalynan ýerileriniň bazasyny gurmaly bolýar.
B derejede – ýerlerde ätiýaçlyk gorlaryň, ýagny her plasty boýunça takyk bolmadyk şekiliniň ýazgyn ýagdaýy.
Ç derejede – ýerlerde ätiýaçlyk gorlaryň, ýagny byrowlama torlaryň seýrekligi esasynda kesgitlenilýär, A we B ätiýaçlaryň konturlaryna sepleşýäni. Materialyň hilini we düzümi aýratyn enjam we görnüş esasynda öwrenilýär.

## Slide 12
Edaralaýyn karýerler- hemişelik hereketlenýän, kämilleşdirilen enjamlar bilen we köplenç awtomatlaşdyrylan. Olar ýol gurluşygyň 1000...1500 kilometr radiusly üpjün edýär. Edaralaýyn karýerler, düzgün boýunça ýol hojalygyna gulluk edmeýär.
Gurluşyk karýerler- wagtlaýyn görnüşli kärhana.
Ulanylyş döwri 1....3ýyl durýar. Wagtlaýyn görnüşli karýerlerde desgalar, gurnama we hereketli. Gurluşyk karýerler trassalaýyn we bazisli bolup bilýär. Bazisli kuwwatly trassalaýyn ýerlerden durýar, trassanyň ugryndan daşlaşdyrylýar. Gurluşyk tamamlanandan soň bu karýerleri ýoluň ulanylyşyna gerekliligi üçin ulanylýar.

## Slide 13
Karýeri işläp bejermezden öň şu aşakdakylar ýerine ýetirilmeli:
1-dag daşlaryna degişli resminamalary;
2-daglary byrawlamak işleriniň önümçiligine rugsatnamasy;
3-partlaýjy materiallary goramak;
4-düşündiriş ýazgyda dag işleriniň meýilnamasy.

## Slide 14
Ýerleri bejermekligiň tehnologiki prossesi şu aşakdakylardan durýar:
1- taýýarlaýyş;
2- partlama;
3- gözleg;
4- ulag işleri;
5- üýkleme-düşürme işleri.

## Slide 15: Taýýarlaýyş işlerine- şu aşakdakylar girýär: tokaýlardan ýerleriň meýdanyny arassalamak, iri daşlary aýyrmak, meýdanyň giriş we çykyş ýerlerini gurnamak, üst suwlary sowmaklygy üpjün etmek. Partlama işlerine- açyk usulda, ýagny dürli tehnologiýalary, ulaglary we mehanizmleri ulanylyp alnyp barylýar.
1-ýokarky we aşaky meýdançasy;
2-ýapgyt;
3-üst böleginiň browkasy;
4-üst bölegi;
5-partlanan jynslar üýşmegi;
6-gönü lopataly ekskowator;
α- ýapgyt burçy; b – üstüniň ýapgyt burçy;
Surat. Daglardan alynmaly material öndürijiliginiň elementleri: