## Slide 1: Tema: Örtügiň geçiriji görnüşi: bellenşi, ýer gatlagynyň taýýarlygynyň aýratynlygy
Sapagyň meýilnamasy:
1. Örtügiň geçiriji görnüşiniň esaslary.
2. Örtügiň geçiriji görnüşiniň ýer gatlagynyň taýýarlygynyň aýratynlygy.
3. Örtügiň geçiriji görnüşiniň ýer gatlagynyň taýýarlygynyň tehnologiýasy.

## Slide 2: 1. Örtügiň geçiriji görnüşiniň esaslary.
Çagylly esaslaryň we örtükleriň gurluşygy üçin olaryň esasy ayratynlygyny kesgitlemeli, ýagny görnüşini we ş.m.
Çagyl- ýylmanak görnüşli dag daşlaryndan ölçegi 5mm-den 70mm çenli bolan dänelerden ybaratdyr.
Has oňat çagylly material deňiz ýakalarynda duş gelýär.
Çagyllaryň gurluş düzümi bolsa dag jynslarynyň berkligine bagly bolýar.

## Slide 3: Çagyl materialyň hilini şu aşakdaky görkezijiler boýunça bahalandyrylýar:
1- Hakyky dyykzlygy;
2- Üýşürilen dykyzlygy;
3- Dänesiniň düzümi;
4- Toýunle we tozanly däne düzümi;
5- Doňaklyga garşy durnuklylygy;
6- Döwülmesiniň markasy;
7- Sozulma markasy;
8- Öýjükliligi
9- Gowşak däne düzümi.

## Slide 4
Çagyl- has giňden ulanylýar ýerli ýol-gurluşyk materialy hasaplanylýar.
Çagyl materialynyň esasy ýetmezçiligi düzümindäki toýun däneleri köp bolsa çyglananda onuň berkligi peselýär.
Çagylly materialynyň hilini ýokarlandyrmak üçin şu aşakdaky işleri ýerine ýetirilýär:
Iri däneleri (70mm-den ýokary) aýyrmaly;
Çagyl ýuwujy bilen ýuwulmasyny ýokarlandyrmak;
Talap edilýän optimal düzümine ýetmek üçin dürli fraksiýaly emeli garyndylary saýlamaly.

## Slide 5: Çagyl örtükleriniň we esaslarynyň hem-de däne düzüminiň görnüşlerini tablisada berlendir. Çagyl örtükleriniň we esaslarynyň konstruksiýasy
Konstruksiýanyň görnüşleri | material | ulanylyşy
Döwülen çagylyň dänelerinden |  | 
Çagyldan esas | Çagylyň döwülme markasy (sozulmasy) D8 (S1) | 
 | D12 (S12) | Hemme ýoluň derejelerinde
 | D6 (S3) | III we V derejeli ýollar üçin
 | D24 (S4) | IV we V derejeli ýollar üçin
Çagylly örtükde | Çagylyň döwülme markasy (sozulmasy) | 
 | D8 (S1) D12 (S12) D16 (S3) | Hereketiň ýygylygy 1000 awt/g.g.

## Slide 6: Esas üçin çagylly garyndynyň dünesiniň düzümi tablisada berlendir
Ýol düşeginiň gatlaklary | Massasy % -de däne bölekleriň sany boýunça mm-den berlen ölçegi |  |  |  |  |  | 
Esas | 100 | 20...40 | 20...35 | 15...25 | 10...15 | 5....10 | 0...3
 | 100 | 40...60 | 35...50 | 20...35 | 15...25 | 5....15 | 0...5
Goşmaça esasyň gatlagyna | 100 - | 60..80 90...100 | 35...75 60...90 | 25...60 30...70 | 15...50 20..55 | 10...30 15..40 | 0...3 0...3

## Slide 7
Bir gatlakly örtügiň ýa-da esasyň gurluşynyň tehnologiki yzygiderliligi şu aşakdakylary öz içine alýar:
1- Gatlagyna 10...20‰ –li bolan kese eňitli awtogreýder arkaly ýer gatlagynyň profilini ýerine ýetirmek.
2- Toprak esasyny gowylandyrmak.
3- Pnewmatiki şinaly katoklar arkaly esasy dykyzlandyrmak.
4- Awtomobil-samoswally çagyl materialyny daşamak.
5- Awtodreýderli (budozerli) meýilleşdirmek we deňlemek.
6- Suw sepip dykyzlandyrmak.
7- Soňky gezek profilini ýerine ýetirmek.
8- Suw sepip dykyzlandyrmak.
Gyş döwründe çagylly esasyň we örtügiň gurluşy üçin ýer gatlagyny tomus döwründen taýýarlanylýar.