## Slide 1: Tema: Ýer gatlagyny dikeltmek boýunça işiň gurnalyşy.
Sapagyň meýilnamasy:
1. Ýer gatlagyny dikeltmek boýunça işiň gurnalyşy aýratynlygy.
2. Ýer işleriniň göwrümini kesgitlemek we ulaglary saýlamak .
3. Ýer gatlagynyň gurluşygy boýunça we toparyň iş guralyşynyň tehnologiki kartasy.

## Slide 2: 1. Ýer gatlagyny dikeltmek boýunça işiň gurnalyşy aýratynlygy.
Işiň gurnalyşynyň taslamasynda- işi ýerine ýetirilmeli ýeri we wagty gurnalynýar, ýol-gurluşyk ulaglary bilen, materiallar we işçiler bilen, ulag serişdeler bilen üpjün edilýär.
Ýer gatlagynyň gurluşygyna seredilende- ýoluň her aralyk böleginiň ýer işleriniň ýerine ýetirilişine kesgitli wagt bellenilýär, ýagny her iş günüň dowamyndaky zerur bolan ulag serişdeleriniň, işçileriniň we ýol ulaglarynyň sanyny kesgitlenilýar.
Işiň gurnalyşyna - beýleki obýektlerdäki ulaglar bilen arabaglanyşygyny saklamak.

## Slide 3
Ýer gatlagy- bu awtomobil ýoluň bölegi bolup, şonuň üçin ýer işleriniň önümçilik guralyşyna garyşyk işleri ýerine ýetirilişi, ýagny turbalaryň we köprüleriň gurluşygy, ulag-ulanylyş gullugy üçin niýetlenýän binalaryň gurluşygy we ulaglaryň idegi.
Awtomobil ýol gurluşygynda gurnalyşyň iki usuly ulanylýar:
1-akymlaýyn;
2- bölekleýyn (başgaça bolsa yzygiderli diýilýär).
Ýer işleriň gurnalyşyna degişlilikde usullaryň ulanylyşy tapawutlanýar.

## Slide 4
Akymlaýyn usul - esasynda gurluşygyň gurnalyşyny alyp barmak üçin ýer işleri bir näçe böleklerde durýar (brigadadan ýa-da toparlardan), ýer işleriniň görnüşi boýunça ýörüteleşdirilen: çyzykly ýa-da bölekleýin esasynda ýer işleri toparlaýyn ýerine ýetirmek, aýratyn şertler üçin aralyk böleginiň ýer gatlagynyň gurluşygyna, meselem çägeli çöllerde, bolotaly ýerlerdäki aralyk bölekde we ş.m.
Ýörüteleşdirilen toparlar we brigadalar biri biri bilen ulaglaryň düzümi boýunça tapawutlanýar.

## Slide 5
Gurulýan ýoluň uzynlygy- boýunça ýer işleriniň göwrümi ýüşürmäniň beýikligine we gyrmanyň çuňlugyna baglylykda üýtgeýär, akymyň bu häsiýetnamasy uzynlygynyň birligine bagly bolman, ýer işleriniň göwrüminiň, bir çalşymdaky ýerine ýetirilýänine baglydyr.
Bu häsiýetnama çalşymlaýyn göwrüm diýip atlandyrylýar.

## Slide 6
Akymlaýyn gurnalyşyň prinsipi- topralaryň we brigadalaýyn içki strukturasynda goralýar.
Zwenalar - ýagny brigadadan we torpardan durýan hem-de ýörüteleşdirilen bolýar we olar öz tehnologiki prossesleri boýunça ýerin ýetirýär.
Zwenolaryň öndürijiligi - ylalaşylýar, ýagny olaryň her biri indiki etmeli işi taýýarlamak üçin niýetlenýar. Kä halatlarda bolsa bu bölümleri otdelka işleri birnäçe aralyk böleklerde ýerine ýetirýarler.
Iş gurnalyşyň shemasy (akymyň shemasy), -ýagny tehnologiki kartanyň düzümi girýär, ýer gatlagyny dikeltmek býounça akymlary göz öňüne getirilýär.

## Slide 7
Ýer massasyny ýerleşdirmegiň grafigi
(san boýunça profili belgilenen, ýayň içinde bolsa tölenýan göwrümi belenen, m3);
l- her aýratyn aralyk böleginiň topragy daşalyş ortaça aralygy, km-de;
vüýş. -üýşürmäniň göwrümi; vgyr. -gyrmanyň göwrümi.

## Slide 8
Akymlaýyn bolmadyk usulynda - ýer gatlagynyň gurluşygyny bir mehanizasiýalaşdyrylan bölüm esasynda ýer gatlagyny dikeldilýär, ýagny ýer işleri üçin dürli esasy ulaglar girýär (ekskowatorlar, skreperler, buldozerler).
Bu ulaglaryň işi ýol boýunça ýer işleri ýaýratmak görnüşi we häsiýetine baglylykda aýratyn ýa-da toparlaýyn alyp barmak amala aşyrylýar.
Mundan başgada işleri (her obýektde) ýörüteleşdirilen zwenolar arkaly amal edilýär, öz aralarynda öndürijiligi boýunça ylalaşylan, - bejermek boýunça zweno, daşamak boýunça zweno, ýazmak boýunça zweno, topragy dykyzlandyrmak boýunça zweno, hem-de akymlaýyn usulyň prinsipi boýunça zweno.

## Slide 9
Awtomobil ýol gurluşygy boýunça işleriň umumy guralyşynyň çözgüdi we her gurluşyk prossesiniň guralyşynyň ýerine ýetirilişi işiň önüdirilişi we gurluşyk guralyşynyň taslamasynda alnyp barylýar.
Gurluşyk gurnalyşynyň taslamasy ýoluň durkuny täzelemegiň ýa-da umumy gurluşyk taslamasynyň bölegi hasaplanylýar, ony taslama kärhanasynda beýleki taslama bölümleriniň taslamasy bilen bilelikde işlenip düzülýär.
Gurluşyk gurnalyşynyň taslamasynda taslanylýan ýoluň gurluşykçylary düzülýar, we olar gurluşyk gurnalyşynyň taslamasyna goşmaçasy bolup, ýagny gurnalyş işiň detalyny işlap düzmek.

## Slide 10
Gurluşyk gurnalyşynyň taslamasyny- işläp düzmekde gurluşygyk raýonyň goşmaça barlagyny ýerine ýetirmek, ýagny topragy almagyň çeşmesini bellemek, olaryň ýagdaýyny, işläp düzmekde şertini we mümkinçilige görä wagtlaýyn ýol gurmak.
Kabul edilen taslama çözgütlere - zerur bolan ýagdaýynda üýtgetmeleri girizmek. Esasanam gurluşyk gurnalyşynyň taslamasyndaky ýagdaýlar (gurluşyk döwri, gurluşyk işleriniň ugry, önümçilik kärhanasynyň ýerleşişi, material-tehniki üpjünçiligiň şertleri we düzgünleri).

## Slide 11: 2. Ýer işleriniň göwrümini kesgitlemek we ulaglary saýlamak .
Awtomobil ýoluň taslamasyndaky kese-kesiginiň we uzaboýuna profiliniň esasynda üýşürmäniň we gyrmanyň profilleýin göwrümini gurnalýar.
Awtomobil ýoluň gözleg işiniň we taslama prossesinde üýşürmeler üçin topragynyň gerek boljak çeşmelerini kesgitlenilýär- toprak karýerler, gyrmalardan, gapdalky ätiýaçlykdan.
Bu çeşmeler esasynda topraklar barada ýer massasyny ýerleşdirmegi alyp barmaly. Şonuň esasynda üns berilmeli mesele topragyň dykyzlygynyň tapawudyny, hakyky ýatyş şertlerinde we gurulan üýşürmelerde.

## Slide 12: Ýeriň massasyny ýerleşdirilende otnositel dykyzlandyrmasynyň koeffisiýentiniň hasabyny gözöňünde tutmalydyr.
Bu ýerde: δüýş – otnositel dykyzlyk;
δhakyky – hakyky ýatyş şertlerindäki dykyzlyk.

## Slide 13
Awtomobil ýol gurluşygyň döwrüni umumy ýer işleriniň ýerine ýetirilişi döwri esasynda alnyp barylýar. Eger-de ýoluň gurluşyk döwri iki ýyl ýa-da ondan köp bolsa, ýer gatlagyny raýonyň klimatiki şertleri boýunça alyp barmak üçin ýylyň döwrüniň has amatly wagtynda işi gurnamak. Eger-de beýleki işleriň başy we soňy çäklendirilen döwründe ýer işleri ýerine ýetrirmeli bolsa, onda senesini kesgitlenilýär. Soňra şol döwür üçin iş çalşymyň sanyny kesgitlenilýär.
bu ýerde: CK- iş döwrüniň kalendar günleriň sany;
CD.B- dynç we baýramçylyk günleriň sany;
CÝa.- ýagynly we işlenmeýän günleriň sany;
Kçenlik- çenlik koeffisiýenti.

## Slide 14
Bu ululyklaryň san bahasyny sprawoçniklerden alyp bolar. Aýratyn ýagdaýlarda ýer işleriniň käbir bölegini gyşda ýerine ýetirilýär. Onda bu obýektlerde aýratyn iş çalşymyň sanyny bellenilýär.
Ýer işleriniň her bir obýektlerine aýratynlykda ulag saýlanylýar. Şonuň üçin her aralyk böleginiň ýer işleriniň şertlerini analizleýärler (taslanylýan ýoluň birmeňzeş bolmadyk ýer işlerniň önümçiligindäki aralyk böleginiň şertlerini kabul edilýär).
Tehniki-ykdysady hasplamasynyň esasynda esasy çözgütleri hem-de her wariant býonça işleriň bahasyny kesgitlenilip, sarp edilýän energiýasyna, işçä düşýän harajat, ýagny tehniki-ykdysady görkezijileri.

## Slide 15
Tehniki-ykdysady görkezijileriniň hasabyny düzmek üçin tehnologiýanyň işini bellemeli we gerek bolan serişdeleriň hasabyny çykarmaly.
Bu meseläni çözmekde berlen esasy ulaglaryň kuwwatlylygyny ýa-da modelini saýlamak meselesi bolýar. Şonuň üçin bu meseläni çözmekde stadialarda alnyp barylýar.
Ilki bilen ulagyň modelini saýlanylýar, aralyk böleginiň birjynsly şertlerine seredilýär we onuň doly ýüklenme hasabyna.

## Slide 16: Bu ulagyň öndürijiligine ýa-da ulagyň zwenosyna umumy göwrümdäki baglylygyna we onuň ýerine ýetiriliş döwrüne.
Bu ýerde:VP- aralyk bölekdäki ýer işleriniň tölenýän göwrümi ýa-da birmeňzeş aralyk bölekdäki ýer işlerniň tölenýän jemlenen göwrümi, m3;
TP- berlen aralyk bölekdäki ýer galdyrmasyny dikeltmek döwrü ýa-da birmeňzeş aralyk bölekdäki hemmesi (ýer galdyrmasyny dikeltmegiň umumy döwri), iş çalşymy.

## Slide 17: 3. Ýer gatlagynyň gurluşygy boýunça we toparyň iş guralyşynyň tehnologiki kartasy.
Tehnologiki karta- bu gurluşyk-montaž işleriniň guralyşy we tehnologiýasy boýunça esasy mazmunyny düzýär. Olarda tehnologiki prossesleriň doly sanawyny getirilýär, olaryň ýerine ýetiriliş yzygiderliligi, zerur serişdeler (ulaglar we işçiler), talap edilýän materiallar.
Mundan başga-da tehnologiki kartada, düzgün bounça işleýiş usullaryň ýerine ýetirilişi., tehniki-ykdysady görkezijileri, zähmeti goramak boýunça çäreler we tehniki howpsuzlyk.

## Slide 18
Tehnologiki kartanyň mazmuny we şekili, dürli guralyşyny işläp düzmekde birmeňzeş däl bellenilişi boýunça
Kartada işiň gurnalyşy we tehnologiýasy boýunça gurluşykçylara taýýar çözgüdini üpjün etmek üçin işlenip düzülýär, ýagny zähmetgöwrümini azaltmaga kömek berýär, hilini ýokarlandyrmak we gurluşyk-montaž işleriniň özüne düşýän gymmatyny peseltmek.
Dürli görnüşli we iş kartalara bölünýär. Görnüşli kartalaryň düzümine ýönekeý ortaça, has ýygy duş gelýän - gurluşyk şertleriň umumy çözgütleri.

## Slide 19
Iş kartalara bolsa düzümine tipowoýlaryň esasynda belli ýerli şertleriň gurluşygyna baglylary işlap düzmek. Olar niýetlenilişi boýunça prorablaryň iş önümçiliginde ulanmak, masterlar we işçiler.
Iş tehnologiki kartada- awtomobil ýollaryň karýer (gyrmalara) topragy işläp taýýarlamak ekskowatorly we awtomobiller bilen daşamak (tablisada berlen 111 ).
Tehnologiki kartanyň 1-nji bölegi- umumy ýagdaýy.
Tehnologiki kartanyň 2-nji bölegi- üýşürmäniň göwrümi meselem 1460 m3/çalşym gurluşyk üçin zähmet harajady.

## Slide 20: Bu zähmet harajadynyň hasabyna baglylykda toparyň düzümini kesgtiläp bolýär, ýagny 1460 m3/çalşym öndürijilige degişlisi.
Ulagyň düzümi:
Ekskowatorlar (markasy)- 2
Awtomobil KpA3 (2 km aralykdan daşamak üçin) -23
Buldozer D3 -18 -1
Buldozer D3 -109A-1 -1
Katok DU-39A -1
Katok DU-16B -1
Awtogreýder D3-31-1 -1