## Slide 1: Tema: Awtomobilleriň ýol boýunça hereketiniň dartyş hasaplamasynyň hereketiniň esaslary.
Sapagyň meýilnamasy:
1. Awtomobiliň dinamiki häsiýetnamalary.
2. Awtomobilleriň ýol boýunça hereketiniň dinamikasy boýunça aýratynlygy.
3. Awtomobiliň dinamiki täsirini kesgitlemek.

## Slide 2: 1. Awtomobiliň dinamiki häsiýetnamasy
Awtomobiliň hereketlendirijisiniň döredýän mehaniki energiýasy awtomobiliň transmissiýasynyň üstü bilen eýerdiji tigirlere geçirilýär we tigirlerde aýlanma momentiniň döremegine getirýär.

## Slide 3
Tigiriň aýlandyryjy momenti Мaýlama öz gezeginde jübüt güýji döredýär:
1. (Рк – töwerekleýin güýç )-ýol örtüginiň tigiriň reziny bilen birleşýän meýdançasyna goýulandyr.
2. (Рр- dartyş güýji)-eýerdiji köpri we ressorlaryň üsti bilen awtomobiliň ramasyna geçirilýär we awtomobiliň hereketini döredýär bu güýç Рр ýoluň üstki örtüginiň meýdançasyna goýulan daşky güýjüň bolmagy bilen alynýar we ol Рк – güýje deňdir onda:
Dartyş güýç:
Bu ýerde:
ýol örtügi bilen tigiriň reziniň galtaşýan meýdanynda gysylmasyny hasaba almak bilen eýerdiji tigirlenme radiusy;
λ– tigiriň rezininiň deformasiýa koeffisiýenti;
r0– tigiriň hakyky radiusy.

## Slide 4
surat. Awtomobiliň tekerindäki surat. Awtomobiliň
PP çekiş güýji we PK töwerekleýin tekerindäki hereketlendirijiniň
güýjüň Maý aýlanma momenti ýalanma momentiniň
geçiriji shemasy:
1-hereketlendiriji; 2- mahowik we ilişme;
3-geçiriji guty; 4-kardan waly;
5-esasy geçiriji; 6- tigiriň şinasy.

## Slide 5: Tigiriň şinasynyň λ-deformasiýasynyň koeffisiýenti, ýük awtomobillerde ulanylýan ýokary basyşly pnewmatiki tigiriň şinasy üçin gaty üstde basyşy 0,945 - 0,950-deň, pes basyşly tigiriň şinasy üçin 0,930 - 0,935 - deňdir.
Eýerdiji tigirlerdäki aýlandyryjy momenti Мaýlama (N·m-de) transmisiýanyň geçirijilik sanyny we mehaniki peýdaly hereketiniň koeffisiýenti Мe-hereketlendiriji momentiň iş öndürijiligi ýaly kesgitlenip biliner

## Slide 6: Eýerdiji tigirlerdäki aýlandyryjy momenti şu aşakdaky deňleme bilen kesgitlenilýär:
bu ýerde: Me– dartyjy hereketlendiriji walyna goýulan aýlandyryjy moment;
iK– geçiriji gutynyň, geçirijilik sany;
i0– transmisiýanyň geçirijilik sany;
𝜂(tetta) – hereketlendirijiden eýerdiji tigire çenli ähli mehanizmleriň garşylygyny eňip geçmäge sarp edilen energiýanyň ýitgisini hasaba almak bilen transmissiýanyň mehaniki peýdaly täsir koeffisiýentidir.

## Slide 7: Awtomobiliň transmissiýasynyň PTK bahasyny ýazalyň:
Iki okly ýük awtomobiller we awtobuslar üçin – 0,9;
Üç okly ýük awtomobiller üçin– 0,8;
Ýeňil awtomobiller üçin – 0,92.
Ýol üstünde tigirindäki meýdanynyň kontaktynyň çekiş güýçleri (N-da):
Aýlanma momentini göz öňünde tutup, ýaýramagyndaky hereketlendirijiniň kuwwaty bilen Ne (Wattada) we ne-aýlanma ýygylygy tirsekli walyň herketlendirijisi (aý/min) degişlilikde, çekiji hereketlendirijiniň ýaýramagyndaky, aýlanma momenti şu aşakdaky aňlatma bilen kesgitlenilýär.

## Slide 8
Bu ýerde: – Wattadaky hereketlendirijiniň kuwwaty;
– aýlanma ýygylygy tirsekli walyň herketlendirijisi aý/min .
Hereketlendirijiniň kuwwaty boýunça çekiş güýjiniň aňlatmasy:
Awtomobiliň hereketiniň tizligini, aňlatmada m/s-da, hereketlendirijidäki tirsekli walynyň aýlanma ýygylygynyň kesgitlenendigine bagly, kesgitlenme aňlatmasy :

## Slide 9
km/sag aňladylan tizligi, indiki formula bilen kesgitlenilýär:
Tirsekli walyň hemişelik tizliginde peseldiji geçirijiniň ulanylmagy awtomobiliň tizliginiň azalmagy bilen dartyş güýjüniň ulanylmagyna getirýär. Şonuň üçin awtomobil gowy ýolda hereket edende tigirlenme garşylygy kiçi bolan ýagdaýynda iк =1-deň bolan geçiriji ulanylýar, ýaramaz ýolda bolsa ýokary hereketde pes geçirijä geçirilýär.

## Slide 10: 2. Awtomobilleriň ýol boýunça hereketiniň dinamikasy boýunça aýratynlygy.
Dürli görnüşdäki hereketlendirijiler synag edilende karbýuratorly hereketlendirijisi, ýagny geçiriş mümkinçiliginiň doly açyk ýagdaýda ýa-da dizellerde ýangyç nasosyň doly ýangyç berýän ýagdaýynda hereketlendirijiniň daşky tizlik häsiýetnamasynyň grafigi Nе = f(ne); baglanşyk bilen aňladylýar.

## Slide 11
Surat. Käbir awtomobilleriň hereketlendirijisiniň içki tizlenme häsiýetnamasy

## Slide 12: Şerte görä awtomobiliň içki dartyş güýji hereketiň daşky garşylyk güýçleri ýeňip geçmäge sarp edilýär onda, awtomobiliň hereket deňlemesi şu aşakdaky görnüşde bolýar.
Bu ýerde: Pf – tigirlenme garşylygy;
Pi – ýapgytlygyň garşylygy;
Pw – howanyň garşylygy;
Pj – inersiýa güýçleriň garşylygy.

## Slide 13
Içki dartyş güýçleriň we daşky garşylyk güýçleriň gatnaşyklaryna görä awtomobiliň hereketi hemişelik tizlikli:
Bat alyş tizlikli;
saklananda:

## Slide 14: 3. Awtomobiliň dinamiki täsirini kesgitlemek.
Awtomobiliň dinamiki hilini häsiýetlendirýän D- dinamiki faktor aşakdaky deňleme bilen hasaplanylýar:
Bu ýerde: G- awtomobiliň agramy.
Dinamiki faktor (32) –nji formula haýsy hem bolsa bir tizlikde hereketlenýän awtomobiliň agram birligine düşýän dartyş güýjüni häsiýetlendirýär we ol ýoluň garşylygyny (f±i) we (j) – awtomobiliň tizlenmesini ýeňip geçmek üçin sarp edilýär.

## Slide 15
Awtomobiliň Рр – dartyş güýji we Рw howanyň garşylyk güýji tizlige baglydyr hem-de dinamiki faktoryň bahasy awtomobiliň hereket tizliginiň üýtgemegi bilen üýtgeýär.
Awtomobiliň dinamiki häsiýetnamasynyň grafigi awtomobilleriň doly agramyny ulanylyp gurulýar.