## Slide 1: Tema 9: Gurluşyk maşynlaryň esasy mehanizimleri we olary hasaplamagyň usullary 1. Maşynlar we mehanizimleriň işleýiş kadalary. 2. Ýük göteriji mehanizimler. 3. Esasy mehanizimleri hasaplamagyň usullary. Netije.

## Slide 2: Menanizmiň iş kadalary: Ýeňil iş kadasy- işde bolýan uly arakesmeler, nominal agramlar bilen seýrek işlemekligi, kiçi tizligi, bir sagatda işletmetmek sany 60 çenli bolan we daşky gurşawyň temperaturasy köp bolmadyk ýagdaýynda alynýar. Ortaça iş kadasy- her hili agramlykdaky ýükler bilen işlemeklik, hereketiniň orta tizligi, bir sagatda işletmeklik sany 120 çenli bolan, her işletmekligiň dowamlylygy ortaça (25%) we daşky gurşawyň temperaturasy 2köp bolmadyk ýagdaýynda alynýar.

## Slide 3: Agyr iş kadasy- nominala golaý agramly ýükler bilen işlemeklik, ýokary tizlikde bir sagatda işlemek sany 240 çenli bolan, her işletmekliginiň dowamlylygy otnositel (40%) we daşky gurşawyň temperaturasy ýokary bolmadyk ýagdaýynda alynýar. Örän agyr iş kadasy- nominal agramly ýükler bilen işlemeklik, bir sagatda işlemeklik sany 300-600- çenli bolan, her işletmekliginiň dowamlylygy 40-60% we daşky gurşawyň temperaturasy 4 çäklerinde bolan ýagdaýynda alynýar.

## Slide 4
Mehanizmiň iş kadasy | Mehanizmiň ortaça (rugsat edilen) ulanylyşy |  | 
 | Ýük göterijiligi boýunça, ký.g. | Wagt boýunça | 
 |  | Ýylyň dowamynda, kýyl. | Bir gije-gündiziň dowamynda, ksut.
Ýe. | 0,25-1 | Yzygider bolmadyk seýrek iş | 
O. | 0,75 | 0,5 | 0,33
A. | 0,75-1 | 1 | 0,33
ÖA. | 1,0 | 1 | 1