## Slide 1: Tema 8: Göteriji mehanizmler 1. Kesgitlenilişi we klasifikasiýasy.Umumy konstruksiýasy 2. Gurluşykda ulanylýan göterijiler. Kesgitlenilişi we klasifikasiýasy. 3. Bina berkidilýän göterjiler. Erkin oturdylan göterijiler. Susakly göterjiler. Netije.

## Slide 2: Lebýotkaly strelaly kranlaryň göteriji mehanizminiň shemasy: a - elektrorewersli; b -friksionly.

## Slide 3: Bina berkidilýän göterijiler.

## Slide 4: Erkin oturdylan göterijiler a- konstruksiýasy; b- kinimatiki shemasy; ç- güýçleriň shemasy.

## Slide 5: Susakly göterijiler a- umumy konstruksiýasy; b- kinimatiki shemasy; ç- susak; g- güýçleriň shemasy.

## Slide 6: Ýüküň göterilmesi, üçin gerek bolan umumy kuwwatlylyk: Ndw= Nst+Ndin

## Slide 7: Göteriji mehanizmiň hereketlendirijisiniň hasaplamasynyň shemasy: a - umumy; b - tizligiň üýtgemesi; ç - momentiň we tizlenmäniň üýtgemesi.

## Slide 8: Tanapyň barabana saralýan şahalarynyň çekilmesi: St= Q+q/mղp Hereketlendiriji tarapyndan gazanylýan we barabanyň walyna bu güýçlenme bilen döreýän aýlaw momenti: M3=StD/2ղbl=(Q+q)D/2mղp ղbl

## Slide 9: Hereketlendirijiiň bir walyna getirilen moment: Mst=M1=(Q+q)D/2m i ղp ղbl ղred , N·m(kg·m) m- ýük asylan polispasyň şahalarynyň sany; ղp ղbl ղred- polispaslaryň, barabanyň we reduktoryň peýdaly täsir kofisenti (P.T.K.); i- reduktoryň geçirijilik sany; D- barabanyň diametri(m)-de.

## Slide 10: Ýük göterilende bad alyşyň umumy aýlaw momenti: Mb.a=Mst+Mdin Mdin- işe goýberilende dinamiki garşylygyň öňüni almaklyk üçin gerekli bolan aýlaw momenti. Mdin=Maýl.i+Möh Maýl.i we Möh- aýlanmada inersiýa güýjüniň massasynyň we ýüküň öňe bolan hereketinde inersiýa güýjüniň öňüni almaklyk üçin aýlaw momenti.