## Slide 1: Tema 11: Oklow görnüşli owradyjy maşynlaryň görnüşleri we tertibi 1. Begunlar (Süýmekler). 2. Urup döwýän owradyjy maşynlar. 3. Çekiçli owradyjy maşynyň konstruksiýasy. 4. Üwýeýji maşynlar. Netije.

## Slide 2: Bu maşynyň esasy bölekleri silindrik görnüşli oklawlardyr. Maşyn işlände gorizontal hereket edip işleýär. Şu maşynlara materiallar berilende ýokarsyndan yzygider guýulyp berilýär. Ýagny iki okuň arasyna.

## Slide 3: Oklaw görnüşli owradyjy maşynlaryň görnüşleri: bir, iki, üç we dört oklawly bolýarlar. Dört oklaw görnüşli owradyjy maşynyň oklawnyň durşy yzygider ýagny iki oklaw aşakdan we ýokarda iki oklaw ýerleşýär.

## Slide 4: Oklawlaryň üsti: tekiz, didir-digir, gapyrga-gapyrga we diş-diş bolýarlar ýagny iki oklawam tekiz, ýa-da biri tekiz beýlekisi didir-didir bolup durýar. Egerde onuň biri didir-didir beýlekisi diş-diş bolsa onda bu maşyn iri materiallary owradyýar.

## Slide 5: Ýagny tekiz oklawla seredeňde: D -oklawyň diametri, d -berilýän materiallyň diametri. Onda berilýän gatnaşyklar: D/d=17…20 -tekiz üstli oklawly maşyn üçin, D/d = 2…6 -gapyrga-gapyrga we diş-diş üstli oklawly maşynlar üçin.

## Slide 6: Oklaw gönüşli owradyjy maşynyň oklawunyň diametri 400…1500 mm, uzynlygy 0,4…1,0 diametrine deňdir (diş-diş görnüşli). Oklaw şekilli owradyjy maşynyň uzynlygy onuň diametrinden uzyn.