## Slide 1: Tema: Awtomobiliň umumy gurluşy. 1. Transmissiýa. 2. Tizlik geçiriji. Kardan geçirijisi. Baş geçiriji. 3. Differensial. Awtomobiliň podweskasy. 4. Paýlaýjy gutylar. Rul ulgamy. Tormoz ulgamy. 5. Karýer awtomobil ýollary. 6. Awtoulaglaryň işini gurnamak. Netije.

## Slide 2: Awtomobil ulagyň esasy geçirijileriň we mehanizmleriň çyzgysy: 1–hereketlendirijiniň waly; 2–öňki most; 3–sepleniýe; 4–tizlik geçiriji; 5–kardan geçirijisi; 6–baş geçiriji; 7–diferensial; 8–yzky most; 9–rama; 10–ugrukdyryjy rul ulgamy.

## Slide 3
Sepleniýäniň gidrawliki priwody.

## Slide 4: Awtomobil ulagyň tizlik geçirijisi.

## Slide 5: Awtomobiliň tizlik geçirijisi. 1–araky wal; 2–birinji wal; 3–birinji wal bilen bile ýasalan dişli tigir; 4–sinhronizator (tizlik geçirilende wallaryň aýlawyny deňleşdirip dişli tigirleri sessiz birikdiriji); 5–dördünji geçirijiniň dişli tigiri; 6–üçünji geçirijiniň dişli tigiri; 7–sinhronizator; 8–ikinji geçirijiniň dişli tigiri; 9–birinji geçirijiniň dişli tigiri; 10–el tormozy; 11–ikinji wal; 12–spidometriň priwodynyň dişli tigiri; 13, 19–yza hereketiň dişli tigirleriniň blogy; 14–araky wal bilen bile ýasalan birinji geçirijiniň dişli tigiri; 15–ikinji geçirijiniň araky waldaky dişli tigiri; 16–yza hereketiň dişli tigiri; 17–üçünji geçirijiniň araky waldaky dişli tigiri; 18–dördünji geçirijiniň dişli tigiri; 20–yza bolan hereketiň dişli tigirleriniň blogynyň oky; 21–araky waldaky dişli tigir; 22–tizlik geçirijiniň korpusy.

## Slide 6: Gidrotransformatoryň çyzgysy.

## Slide 7: Kardan geçirijisiniň çyzgysy.

## Slide 8: Baş geçiriji we defferensial. 1,7–ýarym oslaryň ujynda oturýan dişli tigirler; 2–diferensialyň daşynda durýan korpus; 3–uly dişli tigir; 4–ýörediji wal; 5–sateliter; 6–krestowina; 8-podşibnig;

## Slide 9: MAЗ – 500 awtomobiliniň öň podweskasy.

## Slide 10: MAЗ – 500 awtomobiliniň öň podweskasy. 1-öňki okyň balkasy; 2-amortizator; 3,4-stremýankalar; 5-9,11,13-15,21-ressoryň listleri; 10,17-homutlar; 12–boltlar; 18-nakladka; 19-nakladkanyň stremýankasy; 20-nakladkanyň ýokarky bölegi; 22-çekilýän bolt; 23-pals; 24-skoba; 25,32-kronşteýnerler; 26-basgançakly pales; 27-ýaglanylýan ýer; 28-wtulkalar; 29-bufer; 30- ýokarky wkladyş; 31-gapdal wkladyşy.

## Slide 11: Paýlaýjy gutylaryň çyzgylary: A–blokirowkaly priwod; b,ç–diferensially priwod; 1–ýörediji wal; 2–ýörediji dişli tigir; 3–araky dişli tigir; 4–araky wal; 5–yzky mostyň priwodynyň waly; 6–ýöreýji dişli tigir; 7–öňki mosty birleşdirýän we öçürýän mufta; 8–öňki mostyň priwodynyň waly; 9–simmetriki diferensial; 10–simmetriki däl differensial.