## Slide 1: Tema 12: Beton-ergin garyjy maşynlaryň görnüşleri 1. Grawitasion beton garyjy maşynlar. Olaryň esasy ölçegleri. 2. Mejbury beton garyjy maşynlar. 3. Perli yzygider garýan maşynyň iş öndürijiligi. Netije.

## Slide 2: Garmak üçin gerek bolan düzgünler: 1. Garylýan maddanyň üsti täsiri ýüze çykman. 2. Maddanyň fiziki häsiýeti üýtgemän (ergin üçin; kristallaşman). 3. Himiki reaksiýanyň çaltlandyrmak, ýylylyk geçirijiligi çaltlanmak. 4. Garanda başga zat alman, emulsiýa pasta.

## Slide 3: Garmak usuly aşakdaky görnüşlere bölünýärler: 1. Mehaniki. 2. Fiziki bilen, utgaşdyrmak usuly. Garyjy maşynlaryň işleýiş usuly: 1.Wagtal-wagtal . 2. Yzygider.

## Slide 4: Maddanyň fiziki düzümine seredilip garyjy maşynlar şu aşakdaky görnüşlere bölünýär: 1. Maşyn ýörite ergin maddalary garmak üçin. 2. Gury poroşok we däne görnüşli materialy garyjy maşynlar. 3. Iri materiallary garyjy maşynlar (beton garyjy, gurluşyk materiallaryny garyjy).

## Slide 5: Garyjy maşynlar öz arasynda bölünýärler: 1. Mejbury garyjy maşyn. 2. Grawitasion - bu maşyn materialy barabanyň içinde garýar, ýagny barabanyň aýlanmak netijesinde materialy ýokary galdyryp aşak goýberme netijesinde.

## Slide 6: Ýükleýän susakly grawitasion betongaryjy

## Slide 7: Grawitasion konus görnüşli beton garyjy, gyşarýan barabanly

## Slide 8: Grawitasion betongaryjy

## Slide 9: Üznüksiz hereketli grawitasion betongaryjy

## Slide 10: Garyjy maşynyň esasy ölçegleriniň biri onuň bir siklde eden işi: A = Gd·h Gd -garyndynyň dartyş güýji, H; h -barabanyň içindäki garyndynyň galýan beýikligi, m; Garyndynyň dartyş güýji: Gd = V·ρ·q V -garyndynyň doly göwrümi, m3; ρ -garyndynyň agramy, ρ = 1,9 kg/m3; q -erkin gaçmak, q = 9,8 m/sek2.

## Slide 11: Garyndyny galdyrmak üçin sarp edilýän kuwwat: N1=(G2·h2·ž1+G3h3·ž2)n /1000, (kwt); G2 -garyndynyň agyrlyk güýji, sürtülme güýji netijesinde galdyrlanda, (G2=0,85G1), (H); G3 -garyndynyň agyrlyk güýji, haçan-da per bilen galdyrylanda, (G3=0,15G1), (H); h2 -per bilen galdyrylan beýiklik, (m); z1 we z2 -garyndynyň garylma sany barabanyň bir aýlaw edendäki sürtülme we periň güýji n -barabanyň aýlanma ýygylygy, (aýl/sek);

## Slide 12: Grawitasion garyjynyň hasaplanyş şekili

## Slide 13: Çyzgydaky görkezilişi: H2=R+Rsinβ=R(1-sinβ) R -barabanyň içki radiusy burç, β-i sürtülme burçuna deň diýip kabul etsek, β=450; Onda H2=1,7 R

## Slide 14: Rotorly betongaryjy

## Slide 15: Rotorly garyjy aparady

## Slide 16: Rotorny garyjy Rotorly garyjy

## Slide 17: Perli yzygider garýan maşynyň öndürijiligi Ö=60·πD²/4·s·n·kb·φ·z·kp D -periň diametri, m; s -periň hyrly çyzygyny ärdimi, m; n -okyň aýlanma ýygylygy, aý/min; kb -garyndynyň irä goýmak koef =0,6-0,7; φ -garyjy maşyny doldurmak üçin koef= 0,6-0,7; z -ondaky periň sany kp - periň üstünde agyr güýji koef