## Slide 1: Tema 15: Üsti tekiz okly özi ýöreýän kotoklaryň görnüşleri we esasy ölçegleriniň hasaplanylyşy 1. Kulaçokly katoklar. 2. Maşynlar işlände oňa täsir edýän garşylyk güýçleriniň we iş öndürijiliginiň hasaplanylyşy. 3. Pnewmokatoklar. Titräp işleýän kotýollar. 4. Ýol gurluşygynda topragy urup dykyzlandyryjy maşynlar. Netije.

## Slide 2: Materiallaryň ýola ýazylanda usullary: Ýola ýazylan materiallar ýol gurluşygynda aşakdaky usullarda dykyzlandyrylýar: 1. Statiki usulda, ýagny tigirlenýän enjam arkaly olaryň görnüşleri: üsti tekiz silindrik görnüşli okly, silindrik görnüşli okuň üsti gapyrga-gapyrga, silindrik görnüşli okyň üsti kulaçokly we phewma tigirli.

## Slide 3: m-agramy; h-materialyň dykyzlandyrylandaky galyňlygy.

## Slide 4: 2. Titrediji maşynlar arkaly topragy dykyzlandyryşy. Bu ýagdaýda yrgyldaýan materialyň yrgyldysy, materialyň özi yrgyldysy bilen deň gelýär. m -titredijiniň agramy; h -titrediji topragy dykyzlandylan dagalyňlygy.

## Slide 5: Ýörite enjamly topragyň dykyzlandyrylyşy Bu ýagdaýda maşyn topragy urmak usulynda dykyzlandyrylýar. m -urgy enjamyň urýan guralynyň agramy; H -urýan enjamyň galdyrylan beýikligi; h -urýan enjamyň dykyzlandyrylýan galyňlygy.

## Slide 6: Topragyň dykyzlygy şu formula bilen hasaplaýar: δm = k ·δmax bu ýerde: k - dykyzlandyrma koeffisienti; δmax - topragyň maksimal dykyzlandyrylyşy.

## Slide 7: Maşynlaryň görnüşleri we olaryň konstruksiýalary. Üsti tekiz okly özi ýöreýän katoklar ýörite metaldan ýasalýar, ýörite tigirli katoklar işleýşi boýunça iki topara bölünýärler: statiki we udel basyşly, agramy boýunça üç ölegli görnüşe bölünýärler:

## Slide 8: Ýeňil agramly 0,6-dan 4 tonna çenli dykyzlandyrýan materialy gara we asfalt beton ýazýar işleýän ýerleri seýilgähiň ýollary, sadionyň ýollary, zawodlaryň daş töwereginiň ýollary. Ortalyk agramly 6-8 tonna çenli dykyzlandyrýan materialy çagyl we ownuk daşlar işleýän ýeri gara asfalt beton ýere ýazmak üçin. Agyr agramly 10-18 tonna çenli soňky gezek dykyzlandyrýar. Işleýän materialy gara asfalty ýazmak.

## Slide 9: Üsti tekiz okly katoklaryň görnüşi: a) iki okly tirkemek üçin katok; b) üç tigirli katok; w) dört tigirli; g) alty tigirli.