## Slide 1: Tema 16: Timarlaýyş gurluşyk işleriniň maşynlary we enjamlary 1. El bilen işleýän maşynlar we enjamlar. 2. Hek materiallaryny “söndirmek” we daşamak üçin maşynlar. 3. Suwag işleriniň agregatlary we enjamlary. Boýag işleriniň enjamlary. Netije.

## Slide 2: Gurluşyk timarlamak işleri şu usullardan durýar: 1. Suwamak, reňlemek, jaýyň üstüni basyrmak, aýna goýmak, izolýasiýa etmek, jaýyň poluny gurnamak we kömekçi işler. Bu işler üçin ýörite maşynlar ýa-da toplumlaýyn maşynlar ulanylýar. Bu bolsa zähmet öndürijiligi köpeldýarler, işiň hilini artdýar.

## Slide 3: Timarlamak üçin maşynlar 6 topara bölünýärler: 1. Suwag işleri üçin maşynlar (suwag üçin ýörite gural, ergini äkidiji sorujy ýörite sepiji, üstüni timarlaýji). 2. Reňlemek üçin maşynlar (reňk garýan maşyn, emulsiýa, kleý garýan, reňk stansiýasy, şpaklýowka garýan, reňleýji enjam, reňk sepiji).

## Slide 4: 3. Pol bejerji işleri (parket pollary bejerji maşynlar, demir üstleri timarlaýji). 4. Aýna gurama işleri (ýörite gurallar). 5. Jaýyň üstüni basyrmak (üsti suwdan arassalamak we guradyjy gurallar, garyjy we äkidiji maşynlar, bitum ýazyjy maşynlar). 6. Kömekçi işleri (kompressorlar, transformatorlar).

## Slide 5: Timarlaýjy maşynlar ýörite harplar we sanlar bilen belgilenýar, CO, sanlar maşynyň işläp bejerilişini görkezýär, sanyň soňunda goýulýan harplar onuň modefikasiýasyny görkezýär. Meselem: CO-5A. 5 – bäşinji gezek işläp düzülişi, A – birinji modifikasiýasy.

## Slide 6: Suwag işleriniň esasy gerek bolan garyndynysyny taýynlamak, işlenýän ýerine äkitmek, gurluşykda gerek ýerine çalmak onuň ýüzüni timarlamak. Suw işleriniň ergini ýörite ergin garyjy maşynlarda taýynlanyp işiň göwrümine görä taýynlanýar gerek ýerlerine ýörite äkidijiler arkaly äkidilýär. Gurluşykda taýynlanýan erginiň öndürijiligi 1…4 m3/sag. Reňk işleri üçin garyndylar zawodlarda taýynlanyp gaplarda getirilýär.

## Slide 7: El bilen işleýän maşynlar Bu maşynlar tilsimatly gurnalyş bolup, iş enjamlary, ýörite hereketlendirijiler arkaly işledilýär, dolandyrylýar we kömekçi hereketi el bilen ýerine ýetirilýär. Timarlamak işlerini ýerine ýetirmek üçin, elektrik enjamlaryny gurnamak üçin, santehnika işlerini ýerine ýetirmek üçin başgada bejergi işlerini ýerine ýetirmek ulanylýar. Mundan başgada metal konstruksiýalaryny gurnamak işlerinde-de ulanylýar. El işleri ýerine ýetirýän maşynlar işiň öndürijiligini (5…10) esse köpeldýär. Işiň kynçylygyny azaldyp, hilini ýokarlandyrýar.

## Slide 8: El bilen işleýän maşynlar şu talaplary kanagatlandyrmaly: 1. Işlände ýokary derejede öndürijiligi bolmaly. 2. Ýerine ýetirýän işiniň hili ýokary bolmaly. 3. Maşynyň dwigateliniň kuwwaty ýokary, agramy ýeňil, ölçegleri kiçi bolmaly. 4. Işlände elinde gowy tutar ýaly bolmaly, işledijiniň işini ýeňileşdirmeli. 5. Ýokary berklikde uzak işlär ýaly bolmaly.

## Slide 9: 6. Işlände köp hereketli bolup köp işleri ýerine ýetirmeli. 7. Işlände sessiz we titremäni işlemeli. 8. Işlände işledijä doly howpsyz bolmaly. 9. Täze tehnika talaba gabat gelmeli. 10. Özüne düşýän gymmaty ýokary bolmaly däl, bejerilende az we ýeňil bejerimeli.

## Slide 10: El bilen burawlaýjy maşyn 1-şpindel; 2-depejik; 3-hereketlenýän ok; 4-stater; 5-korpus; 6-rotor; 7-ok; 8-utawaç; 9-öçürip ýapyjy; 10-gurnaýjy; 11-kabel; 12-wintilýator; 13-yzky gapak; 14-öňdäki gapak.

## Slide 11: El bilen işleýän urup burawlaýjy maşyn

## Slide 12: Nurbat towlaýjy 1-şpindel; 2-mehanizm; 3-reduktor; 4-korpus; 5-tutawaç; 6-gysyjy pružin; 7-şarik; 8-pružin; 9-gapdal açary