## Slide 1: Tema: Berkidiji materialar, olaryň çykaryjy we kabul ediji enjamlary hem-de olaryň saklanylşy 1. Awtogudronatlar. Asfaltgaryjy enjamlar. 2. Guradyjy baraban. Asfaltdüşeýji maşynlar. 3. Materiallaryň ýola ýazylanda usullary. Netije.

## Slide 2: Ýol gurluşygynda organiki berkidiji materialar giňden ulanylýar- bitumlar. Bu materiallar bitum saklanylýan ýerlerden ýörüte demirýolda ulanylýan sisternalar, bunker görnüşli ýarym wagonlarda getirilýär. Gaty we şepbeşik bölekleri ýörüte wagonlarda getirilýär.

## Slide 3: Ergin bitumlary sisterna ýa-da bunkerlere guýlanda önümiň temperaturasy: t =200÷230°C Bu berkidiji materiallary äkitme küçin iki okly ýa-da dötrt okly 25...30 ton göterijiligi bolan ýük göterýän awtoulag sisternalary ulanylýar. Bu sisternalar ýörüte ýylylyk saklaýjy bolup, bug bilen gyzdyrylýan we içinden geçirilen enjamlar bilen enjamlaşdyrylýar.

## Slide 4: Bitumy sisternadan başga gaba guýulanda onuň temperaturasy: t = 60...80 °C , ergin bitum daşky howanyň temperaturasy 10 °C - dan ýokary bolsa onda ony gyzdyrylman guýulýar. Demir ýol platformasynda dört sany bunker oturdylýar . Hersine 10 m³ bitum sygýar.

## Slide 5: Aýlap gyzdyrýan enjam

## Slide 6: Aýlap gyzdyrýan enjam 1- gazan; 2- kran; 3- forsunka; 4- tüsse çykýan turba; 5- turbaly geçirijiler; 6- hereketlendiriji; 7- wintilýatorlar; 8- bitum nasosy; 9- ýangyç saklanýan bak.

## Slide 7: Bitum saklanýan ýerleriň görnüşleri a) ýeriň üstünde; b) ýarym çukurda; w) çukurda.

## Slide 8: Gaz bilen gyzdyrlýan bitum saklanylýan ýer

## Slide 9: Gaz bilen gyzdyrlýan bitum saklanylýan ýer 1- katýol; 2- tüsse çykýan turba; 3- nasos; 4- gyzdyryjy turba; 5- turbanyň içinde turba; 6- gap; 7- tüsseçykar; 8- turba; 9- gyzdyryjy turba.

## Slide 10: Bitumy daşamak we ýola sepmek üçin awtogudronatorlar ulanylýar. Awtogudronator bitumy deňölçegde daş materiallaryň üsti boýunça 2,5…60 atm. basyşy astynda paýlaýar. Awtogudronator bitumy ýoluň üstine dökmeklik we deňölçegde paýlamaklyk üçin ulanylýar. Awtogudronatorlar bitum materialyny 300 km aralyga çenli daşamak bolýar.

## Slide 11: Awtogudornatoryň umumy görnüşi

## Slide 12: Awtogudornatoryň gyzdyryş sistemasynyň shemasy

## Slide 13: Awtogudronatoryň paýlaýjy sistemasynyň shemasy

## Slide 14: Awtogudronatoryň paýlaýjy ulgamynyň shemasy 1 - sisternanyň doldurylyşy; 2 - sirkulýasiýa; 3 - iki gapdala guýmak; 4 - sag tarapa guýmak; 5 - çep tarapa guýmak; 6 - el bilen işleýän paýlaýjy; 7 - el bilen guýmak; 8 - paýlaýjy ulgamdan bitumy sormak; 9 - bitumy bir gapdan beýleki gaba geçirmek; 10 - boşadylyşy.

## Slide 15: Gudronatorlaryň birnäçe görnüşleri bolýar, ýagny tirkewli we ýarym tirkewli. Tirkewli gudronatorlara ýörüte tirkew goýulýar.Ýarym tirkewli gudronatorlaryň göwrümi 3000-5000 litr bolýar. El bilen işledilýän gudronatorlaryň göwrümi 300 litr bolýar. Bu ýolda az göwrümli işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir.

## Slide 16: Gudronatorlaryň iş öndürijiligi: Ö=Vkb /T, litr/min V-sisternanyň göwrümi. kb-maşyn üçin ulanylýan wagt. T -umumy wagt. T = t1+t2+t3+t4+t5 t1 -bitumy almak üçin sarp edilýän wagt. t2 -bitumy bazadan iş ýerine getirilýänçä sarp edilýän wagt. t3 -bitumy dökendäki wagt t4 -iş ýerinde, bazada öňe yza galan wagty, t4=10-15 min. t5 -maşynyň iş ýerinde baza aralygyndaky sarp edilýän wagt, t5 = 12-15 min.

## Slide 17: Bitum nasoslar gyzdyrylan bitumlary sormak üçin asfalt garyjy enjamlarda, bitum saklanýan ýerlerde, bitum gyzdyrýan enjamlarda, awtogudronatorlarda, bitum äkidijilerde ulanylýar. Senagatda köp ulanylýany şesternaly nasoslardyr. Nasosyň öndürijiligi 400 litr/min, agramy 98 kg, hereketlendirijiniň kuwwaty 6 at güýji.

## Slide 18: Bitum nasosyň iş öndürijiligi: Ö=Vp/60 t, litr/min Bu ýerde : Vp - bitumyň alynýan ýeriniň göwrümi, litr. t - doldurmak üçin berilýän wagt, min.