## Slide 1: Tema 17: Awtomobil ýollaryny bejermek üçin ulanylýan maşynlar 1. Tomus möwsümide ulanylýan maşynlar. 2. Gyş möwsüminde ulanylýan maşynlar. 3. Rotorly gar arassalaýan. Netije.

## Slide 2: Awtomobil gatnaýan gara ýollar hem beýleki inziner desgalary ýaly elmydama ideg geçirmekligi we ýüze çykýan zaýalanmalary öz wagtynda düzetmekligi talap edýär.

## Slide 3: Ýollaryň umuman zaýalanmagy, şeýle hem ýol örtüginiň iýilip zaýalanmagy awtomobil transportynyň we tebigy klimatiki faktorlaryň täsiri astynda emele gelýär we awtomobil ýollaryň bejerilmegi, awtomobil transportynyň berilen tizlikde bütin ýylyň dowamynda howpsuz , ýerlikli , yzygiderli halk hojalyk ýüklerini we ýolagçylary çekmegini üpjün etmekden ybaratdyr.

## Slide 4: Ýoluň ideg işleri gara ýollara hemme tarapdan ideg etmekden we olary ýylyň paslyna garamazdan arassa saklamakdan ybaratdyr. Ýoluň örtügi wagtal-wagtal zibilden, hapalardan, klimatik faktorlardan döreýän örtülmelerden (gar, buz, çäge we ş.m.) arassalanyp durulmalydyr.

## Slide 5: Bu maksat üçin süpürip-arassalaýjy, suwlap- ýuwujy, küwet-arassalaýjy, ýol-arassalaýjy, ýol şýotkalary we ş. m. ýörüte maşynlar ulanylýar. Awtomobil ýollaryny bejermekde we olary tomus möwsüminde abat saklamak üçin ulanylýan maşynlar we geçirilýän çäreler ýollary gyş möwsüminde abat saklamakda ulanylýan maşynlardan we geçirilýän çärelerden özara tapawutlanýarlar.

## Slide 6: Suwlap ýuwujy maşynlar-ýollary ýuwmak, ýoluň gyrasyndaky gyrymsy gök agaçlary suwarmak we gerek wagty ýangyn söndürmek üçin ulanylýar. Suwlap ýuwujy maşynlaryň sisternasynyň göwrümi köplenç ýagdaýda 4000.......8000 l, suwuň 0,25 l/m² harçlanşynda suw sepmekligiň ini 18 m bolýar. Suw sepmeklik geçirilende maşynyň iş tizligi 13....17,5 km/sag, iş öndürijiligi 70 m²/sagat.

## Slide 7: Ö = B Ʋm Qo Kb , l/sek Bu ýerde : B -suw sepmekligiň ini , m . Ʋm -maşynyň iş tizligi , m / sek Qo -suwuň udel harçlanylyşy , l / m2 Kb -wagtyň ulanylşyny hasaba alýan koeffisient , Kb=0,8......0,9

## Slide 8: Ýuwujy maşyn Zil-150

## Slide 9: 1-sisterna; 2-sisternanyň aşaky bölegi; 3-sisternanyň berkidilişi; 4-turbaly geçiriji; 5-baş klapan; 6-sisternanyň öňdäki daýanjy; 7-kabul edýän turba; 8-nasos; 9-dolandyryjy; 10-turbalara bölüji; 11-ýuwujy uç; 12-güýç beriji; 13-kordan oky; 14-geçiriji; 15-stender; 16-baş klapany dolandyryjy; 17-ýangynüçin turba; 18-howa, kamerasy.

## Slide 10: Rotorly gar arassalaýan maşyn iki sany organly bolýar, olaryň biri gar gatlagyny kesýär we maşynyň ortaky bölegine geçirýär, ikinji berilen gatlagy, tutup alýarda gapdal tarapa zyňýar. Rotorly gar arassalaýjynyň iş organlarynyň görnüşleri rotor şnekli (39 a -nji surat) rotor frezerli (39 b -nji surat) we rotor plužnoýe (39 w -nji surat).

## Slide 11: Rotor gar arassalaýjynyň iş organlaryň şekili

## Slide 12: Şnekli rotor görnüşli gar arassalaýjy a) gapdaldan görnüşi; b) öňünden görnüşi.

## Slide 13: Gar arassalaýjy işlände oňa gerek kuwwat şu garşylyklary ýeňip geçmeli: 1) Awtomobil ýa-da traktor ýörände garyň garşylyk güýji (awtomobile ýa- da traktora gar arassalaýjy oturdylanda). 2) Şnek işlände döreýän garşylyk güýji. 3) Rotor işlände döreýän garşylyk güýji.

## Slide 14: Awtomobil ýa-da traktor ýörände döreýän garşylyk güýji: w1=(Ga+Ge) (fa+i), kg bu garşylygy ýeňip geçýän kuwwat: N1=w1 Ʋ/270, a.g. Ga -awtomobiliň agramy (traktoryň) agramy, kg Ge -gar arassalaýjy enjamyň agramy, kg Ʋ -gar arassalaýjynyň iş tizligi, km/sag fa -ýörände döreýän koeffisient i -ýolyň maksimal ýapgytlygy